# 岩土工程基础施工中深基坑支护施工技术的应用分析论文_诸葛程韬

广西壮族自治区三一O核地质大队 广西壮族自治区 541100

摘要：深基坑技术处于岩土工程施工过程的基础保证，是岩土工程安全和质量的有效保证，特别是在建筑安全事故常常发生的状况下，岩土工程质量受到社会广泛关注，并且提出更高的要求对于深基坑施工支护技术。在岩土工程中，需要不断改进和创新深基坑支护技术，将存在的问题通过相关策略有效解决，从而提升施工水平。

关键词：岩土工程；基础施工；深基坑支护；施工技术；应用分析

1试析岩土工程深基坑支护施工常见问题

1.1边坡施工管理缺乏规范性

在进行深基坑开挖施工过程中，往往由于对施工方面管理力度不够而出现过度挖掘以及开挖不足等问题。通常来讲，深基坑开挖施工大多都是运用机械设备再加上人工修复的方法来对其边坡进行开挖施工，随后再对其进行挡土支护操作。但在实际施工过程中往往会受到这样或是那样因素影响而使得施工质量受到影响。如由于施工人员专业技能以及综合素质等方面问题往往会致使施工管理缺乏规范以及施工质量达不到施工设计标准和要求。另外，再加上在后期人工修复过程中易出现不合理问题，从而致使施工质量达不到验收标准而出现过度挖掘等问题。

1.2支护结构设计缺乏科学合理性

在岩土工程深基坑支护施工过程中通常会出现施工设计与施工过程间存在偏差，这主要是由于各地区地质条件以及水位高度等有着较大差异所致。而在实际施工过程中一些施工企业为了获取更大经济利益罔顾施工质量及安全而盲目缩减工期和偷工减料等，最终致使深基坑支护结构强度与施工设计存在较大差异，从而极易导致支护面出现裂缝问题。

1.3土层开挖与支护施工两者缺乏协调统一

通常来讲，在进行岩土工程施工时土方开挖与支护施工的协调统一性直接对工程施工质量造成影响。在实际施工过程中土方开挖一般具有组织管理以及操作简单等特性，且组织管理相对复杂、对技术方面要求也是极高的；而深基坑支护施工技术要求非常高且工序相对复杂。两种较为复杂且技术要求都比较高的施工交叉作业，这就加大了两都协调的难度，如果达不到协调统一则会对整体施工质量及安全造成负面影响。

2深基坑支护施工技术在岩土工程施工中的应用方法

在将深基坑支护技术应用在岩土工程中还需要注意以下问题：①确定工程的工期以及工程中的经济特点。②考察施工环境以及施工位置，例如温度、气候等因素。③将深基坑支护技术与周围的土质相互结合，这种方式能够保证支护结构与自身需求的吻合性。④充分很考虑深基坑的深度和尺寸，同时确定施工周围的周边建筑是否在对施工起到相反的作用力。⑤确定监测点的选择位置，并根据实施施工要求，确定本次施工条件。⑥对施工范围中的地下水源以及管道线路的分布情况进行考察，避免在实际施工中出现管道破裂或者阻碍施工正常进行等情况。

2.1深基坑支护施工技术在工程基坑开挖中的应用方法

在基坑开挖的过程中，基坑支护口中划线的部分需要标记出来，这种方式能够保证基坑开挖位置的准确性，避免开挖误差影响整个建筑工程的正常开展。在此过程中应用深基坑支护技术，能够避免开挖过程出现塌方等情况，同时还需要注意建筑施工区域中的水沟和排水系统等。通常情况下，在深基坑支护技术应用中可以将采矿机械模式应用在其中，保证整个深基坑支护技术的有效应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，在挂网的过程中，需要根据实际建中的基坑边坡内容展开设计，通常，开坡比为4：3，保护层的厚度为20mm，整个喷射过程需要在此基础上进行，这种方式能够确定混凝土施工中的添加维度，最终的喷射厚度需要在60mm以上。要想提升最终的建筑施工质量，就需要针对整个施工过程以及深基坑支护技术应用过程展开监督管理，提升深基坑支护技术应用的准确性，及时全面的进行检测，能够达到提高技术应用效果的目的。深基坑支护技术在实际施工中具有较强的应用价值，其中支护结构占地面积较小，同时起到的支护效果也非常明显，成本不高，正是因为深基坑支护技术具有以上特点，才能够在正式施工中得到普遍应用。

2.2深基坑支护施工技术在土钉打孔中的应用方法

深基坑支护技术通常应用在水平孔的施工中，打孔的直径需要根据土钉决定，施工人员需要实时对施工进行质量检测，同时设计出符合施工要求的建设方案，避免在施工中出现腐蚀等现象。完成施工方案设计之后，对其进行防腐处理，同时保证连接焊接的牢固性。在土体钻进的过程中，必须保证注浆能够达到管道的最深处，在土钉支护中完成焊接，这种方式能够避免施工中土钉出现偏离的情况，提升钢筋与水泥浆之间的连接性。土钉进入孔之后，需要对其进行检测和验收，完成以上步骤之后进灌浆。同时这也是土钉支护中最关键的一项工作，其建设施工质量直接决定着最的支护性能，在制备水泥浆材料的过程中，水灰比需要在0.45~0.55之间，为提升水泥浆的凝固性能，则需要对水泥浆进行混合处理，并使灌浆压力在0.2~0.4之间，灌浆的同需要实施灌浆管，这种方式能够保证整个灌浆过程的流畅性。在此过程中需要注意，泥浆混合的时间不需要太长，混合使用的过程中，灌浆间隔的时间需要在30min以上，灌浆管道在使用之前及时清洗，降低灌浆过程中出现堵塞的概率。

2.3完善技术应用理念

在正式应用深基坑支护技术的过程中，为了保证技术应用的有效性，则需要根据实际情况，对支护结构展开全面设计，并将朗肯理论以及库伦理论应用在其中。例如，在支护计算中，可能会出现计算偏差等现象，为了避免这一情况出现，则需要不断深化深基坑支护理念，确定岩土工程施工中的变化规律，计算出实际施工需要的支护结构设计参数，最终达到提升深基坑支护技术应用质量的目的。

2.4检测支护施工变形力度

支护施工结构作为深基坑支护技术的主要实现方式，必须保证其在实际施工中的稳定性，一旦出现变形等情况，在第一时间制定相应的解决措施。例如，实时进行基坑支护检测，确定其存在的变形程度，在此过程中将周边建筑作为主要的观测对象，确定基坑周围边坡存在的变形情况。观测人员需要严格遵守观测规定，提升自身观测技能水平的同时，也提升整个深基坑支护技术的应用水平。实施基坑支护观测的主要目的就是提升支护在施工中的应用效果，通过实时观察基坑变形情况的方式，确定基坑的运行状态。如果基坑变形超过安全范围之内，按照变形位置以及变形程度，确定导致基坑出现不稳定变形的主要原因，根据原因制定相应的解决策略。如果其中存在的问题较为严重，则需要及时上报给管理部门，使其与施工人员协助，共同解决这一问题。这种方式能够从根本上降低岩土施工安全事件出现的概率，提升整个施工过程的安全性。通过以上分析能够看出，深基坑支护技术在实际应用的过程中，需要施工人员根据实际情况，确定选择的技术类型以及技术应用该方式，使深基坑支护技术与施工要求相互吻合。深基坑支护技术是目前岩土施工中应用的主要技术，因此相关人员必须对其展开全面有效的管理。

3结语

综上所述，深基坑支护技术有着系统性、高效性和风险性特征，影响着整个岩土工程。在岩土工程深基坑支护技术中有许多问题出现，需要联系实际状况，认真探究出现问题的因素，对于出现的问题给出对应解决措施，从改革深基坑支护技术理念、观测变形、补救措施等施工角度出发，确保深基坑支护施工质量，进而提高岩土工程质量，使其发挥出原有价值。

参考文献

[1]郭月亮.谈岩土工程深基坑支护施工技术措施[J].工程建设与设计，2018（17）：193-194+197.

[2]徐李鑫，马丽.岩土工程中深基坑支护问题及对策[J].价值工程，2018，37（25）：212-213.

[3]杨新格.岩土工程深基坑支护施工技术的应用探讨[J].山西建筑，2018，44（22）：75-76.

论文作者:诸葛程韬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04796fb2c7455d0819c3abcd.html