# 带电跨越电力线路施工施工相关问题探讨论文_刘明军,高海峰

濮阳龙源电力集团有限公司 河南濮阳 457000

摘要：现代输电线路工程具有规模大、工期紧、地形地貌复杂等特点。为适应这一现状，采用新工艺代替原有施工工艺，降低工程施工成本、提高经济、社会效益，是现代电力线路施工发展的趋势，是电力企业发展共同追求的目标。文章重点介绍了目前送电线路架线施工中角钢架带电跨越220kV 及以下电力线路的施工技术。

关键词：输电线路；电网；工程施工；应用

1导言

随着电网的日益发展，新建超高压、特高压输电线路跨越运行电力线路、高速公路、铁路、经济作物及其它障碍物越来越多。为了减少输电线路架线施工时对电网造成的停电损失和确保新建线路架线施工的安全，不停电跨越架线施工技术应用越来越广泛

2输电线路工程施工质量管理与控制中存在的问题

2.1施工现场组织机制不完善

项目管理的相关法律法规没有落实到实处，没能充分发挥项目组织和项目管理的优势，管理人员的权限不能够负责工程的全面管理工作，各部门负责人没有做到统一的领导和安排，缺乏沟通。施工过程中，施工的工艺流程大致正确，但是施工的工序和具体方法不严格。虽然存在书面形式的施工组织设计，但没有经过项目负责人和法人组织的审查，没有能够交与监理工程师严格审查和同意。制定的相关管理制度并没有有效的落实。

2.2施工质量管理和控制重点不明确

输电线路工程施工的方方面面都需要审查，从设计图纸到原材料的检查和分配都是不容忽视的问题。面对这么多环节，检查的人数和力度都是有限的，所以重点检查就显得十分重要。熟悉和掌握监控的重点和范围，我们就可以提前做好防范措施，保证工程的质量。

2.3施工准备不足

特殊环境和时间下，准备工作不充足影响输电线路质量。特殊的作业环境对于施工质量的影响是不可避免的，尤其是冬季施工，低温影响到材料性能和人员施工。很多施工在冬季进行，但是由于前期准备不周，对当地气温和气候变化情况没有进行总结和预测，冻土层和最大冻结度不详。此外，冬季施工下，混凝土、钢筋等性能试验，热源和供暖计划等也会作为施工要点和重点被提出。

3新跨越技术的应用管理

建立完备的技术管理文件。采用带电跨越220kV及以下电力线路施工辅助设施，为确保在生产一线的安全应用，编制了《带电跨越220kV及以下电力线路施工技术项目操作手册（暨作业指导书）》，以实现现场作业行为的规范化。手册中明确指出了产品应用范围、使用条件、人员要求、安装设备及材料、技术要求及操作流程、危险点源的控制等。在编制过程中，通过QC小组的活动、应用“头脑风暴法”，采用问答方式，解决项目应用中所涉及到的具体问题。并且针对各种范围条件下，所选用的角钢结构、绝缘设备等级、材料组合方式、组立方法分别汇编列表，使其在应用中只需确定跨越物高度、宽度及重要性后，即可在第一时间内选取到产品型式及结构，便于使用。

建立有效的人员培训体系。在健全项目标准化作业规范文件后，施工人员的培训及技能的提高就显得尤为重要。该项目的施工主要针对长期从事电力行业登高作业人员，其必须取得行业内规定的各项执业资格，并通过定期组织的技能培训，结合理论学习，达到预期的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

健全专业管理，制定业务流程组织，针对工程项目运作特点，最大化的采用项目成果，制定了业务流程：在工程施工前，由施工负责人及业务骨干进行现场勘察，描绘线路单线图及针对线路重要跨越点进行数据统计；针对统计的数据及其他客观因素，由项目总工确定项目产品使用的条件及选型；由技术负责人组织施工班组骨干进行现场进一步勘察，确定施工方案；对确定条件后的跨越物，由项目部技术负责人及安全专职人员负责施工方案的编制、交底；由项目总工签发跨越架应用许可表及相应方案指导性文件；跨越架搭设施工；由跨越架搭设负责人编制工程跨越架搭设费用成本，提交项目计经专职，以便对项目应用效益进一步进行分析评价。

健全现场安全、质量监控措施。在项目应用之初，各部门就根据ISO整合体系的要求，全过程、全方位、全员地对产品应用的安全及质量进行监控，不仅在作业指导书内制定出一系列标准及措施，而且在实施过程中，指派专人根据编制的各种安全质量检查监督表（包括危险点控制执行情况汇总表、重大缺陷记录汇总表及监督报告等）逐一查对，强化施工中预控和检查力度，确保施工中的安全及质量。

健全工程项目成本目标及反馈机制、做好项目应用的效益分析。产品的成效需要通过不断地PDCA循环，才能有效地支持新技术的更新及企业的发展。为此健全产品良好的反馈机制，不断地将计划成本及实际成本相比较，才可能有效地控制企业的经营成本及产品的应用价值。通过对每项工程中跨越架应用的经济、社会效果统计，综合分析产品的应用推广价值。

4新技术成果的应用价值

经济方面，根据现场勘察及以往施工经验，采用毛竹架搭设，面积约为21（长）×34（高）×4（片）=2856m2，按8元/m2计算该越线架需要花费22848元。而利用角钢跨越架除其本身材料加工费（包括绝缘设备采购费等）外，按每次折损费2000元计算，主要花费仅是人工费约1000元/基，因此相比较跨越架的经济效益是可观的。

施工方面，跨越架的安装相对毛竹越线架的搭设更简单、快捷。由于跨越架的本身就是角钢铁塔，线路施工人员更易掌握，施工安全更可靠。以往毛竹架搭设20个人工至少需3天，而采用跨越架搭设15个人工1天即可完成。

环保方面，材料重复利用率高，可以拆装，不会污染环境；材料易取，现代城网改造，很多小型铁塔可以进行回收加工，成本较低，符合环保要求。另外，在占地面积上跨越架相对毛竹架对农作物的破坏减小了三分之二以上。

带电跨越220kV及以下电力线路施工技术的应用，在保证安全的前提下，在施工进度上比原方法快了近三倍，施工人员减少了四分之一，植被破坏也减少了70%以上。另外采用这种工艺，能圆满的完成架线任务，确保停电时间，受到了业主的高度评价，取得良好的经济、社会效益。

5结论

输电线路施工是一项技术含量高，劳动强度大，时效性要求很高的工作，易受天气影响和环境影响，在施工过程中存在的质量管理与控制问题屡见不鲜，然而输电线路的施工质量管理与控制是我们获得高效、畅通的电力系统的关键，在今后的施工过程中，我们只有做好质量管理与控制的措施，才能够保证电力系统的顺利运行。

参考文献：

[1]杨波.带电跨越220KV及以下电力线路施工技术研究[J].黑龙江科技信息，2015（34）：111-111.

[2]林保生.220kV输电线路带电跨越施工技术探究[J].低碳世界，2015（32）：31-32.

[3]蔡培珺.带电跨越220KV及以下电力线路施工技术[J].信息系统工程，2015（9）：135-135.

[4]黄兆平.输电线路新型带电跨越施工技术的探讨与应用[J].低碳世界，2015（23）：74-75.

[5]许剑，汤春俊，郑广晶.跨越电力线施工方案的优化——以金华市热电厂为例[J].科技与创新，2015（23）：97-97.

[6]迟成波.浅谈跨越110kV及以上带电线路施工技术的问题及措施[J].2015.

[7]张健.辅助横担在高电压等级电力线路交叉跨越中的设计研究[J].大科技，2016（15）.

论文作者:刘明军,高海峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04804e0b9dfdfc21813560ef.html