# 探析防水材料在民用建筑设计中的应用论文_李伟燕

李伟燕

（北流市达武城市设计院，广西北流537400）

摘要：本文简要介绍了目前常见的各种防水材料的优缺点，以及在民用建筑设计应用中容易被忽视的问题。

关键词：防水材料；民用建筑；主要问题

前言

从九十年代初开始，随着房地产行业的高速发展，我国的建筑数量越来越多，人们对建筑的认知，也从注重单纯的外观效果发展到注重环境品质和内在，但往往不注重建筑的质量。时至今日，随着社会经济和国民综合素质的进步，人们越来越重视建筑的质量，而防水性能作为衡量建筑质量的重要标准，越来越被人们所重视。

防水材料品种繁多，业界并没有一个统一的定义，而技术进步也加快了防水材料的多样化。广义来说，防止雨水、地下水、工业和民用的排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料基本上都统称为防水材料。而狭义的防水材料，主要指附着于建筑维护结构之外且具有上述功能的材料。本文探讨的主要是民用建筑中常用的狭义防水材料，以指导建筑设计师正确认识和使用好防水材料。

1目前常用防水材料种类及应用

民用建筑防水材料的分类，按材性分可分为刚性防水材料和柔性防水材料两大类；按使用形态又可分为防水砂浆、防水卷材、防水涂料和防水板材四大类。只有透彻了解这几类材料，才能在实际工程中正确运用。

1.1防水砂浆：属于刚性防水材料。其原理是通过提高砂浆的密实性及改进抗裂性以达到防水抗渗的目的。防水砂浆具有良好的耐候性，耐久性，可在潮湿面进行施工，在各类防水材料中成本最低，主要用于不会因结构沉降，温度、湿度变化以及受振动等产生有害裂缝的防水工程。但鉴于实际工程中很难避免出现有害裂缝，因此其总体防水性能通常认为弱于柔性防水材料。防水砂浆价格低、施工简单，可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面，笔者认为在实际设计中，作为建筑外部防水使用时，对一些防水要求不高的场合或临时性建筑可单独使用此类材料；另一种应用是建筑内部如卫生间和厨房等室内用水区的防水；其它情况则建议与柔性材料组合使用。用作防水工程的防水层的防水砂浆目前主要有两种：（1）聚合物水泥防水砂浆；（2）掺外加剂或掺合料的防水砂浆。两种材料均宜采用多层抹压法施工，设计者可在施工图纸中予以注明。聚合物水泥防水砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的，有机聚合物提高了水泥砂浆的抗拉强度和韧性，使其性质与防水涂料比较类似，防水性能优于掺外加剂或掺合料的防水砂浆，实际工程使用较多。而后者更多用于建筑地面外墙或室内墙体防渗防潮、对防水要求不高的排水沟或有水地面，不建议用于屋面和地下工程的防水。

1.2防水卷材：属于柔性防水材料。一般是由厚纸或纤维织物为胎基，经浸涂沥青或其他合成高分子防水材料而成的片状成卷防水材料，也有无胎基而靠材料自身强度和韧性成型的片状成卷防水材料。防水卷材大多拥有优良的防水性能，是建筑工程中应用最多最广泛的防水材料。目前市面上主流的防水卷材根据其化学性质分为高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材两类。一般而言，高聚物改性沥青防水卷材因出现时间较早，产品较丰富而成熟，价格相对较低，合成高分子防水卷材某些产品具有更突出的性能，如优异的弹性和抗拉强度，使卷材对基层变形的适应性增强；优异的耐候性能，使卷材在正常的维护条件下，使用年限更长，可减少维修、翻新的费用。

高聚物改性沥青防水卷材中最常见的有弹性体改性沥青、塑性体改性沥青、自粘聚合物改性沥青等防水卷材品种。弹性体改性沥青防水卷材通常也称为SBS改性沥青防水卷材，是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体作改性剂，两面覆以隔离材料所制成的防水卷材；塑性体改性沥青防水卷材通常也称为APP改性沥青防水卷材，是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，无规聚丙烯APP或聚烯烃类聚合物APAO、APO作改性剂，两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。这两者施工时一般采用传统的热熔粘贴封边，要求干作业。APP的耐高温性能优于SBS，低温柔度较差，因而更适合炎热地区。自粘聚合物改性沥青防水卷材在基材上与上述卷材没有本质区别，主要是增加了自粘胶层，使卷材不用加热铺贴，并且能够湿作业，施工比较方便，能加快工程进度，因而得到迅速推广。

合成高分子类防水卷材是指以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料；或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。常用的材料种类有三元乙丙橡胶 、聚氯乙烯、聚乙烯丙纶复合、高分子自粘胶膜等。

防水卷材中，笔者认为有必要单独分类的是耐根穿刺防水卷材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着人们对种植屋面和地下室顶板庭院绿化要求的提高，特别是国家根据“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划，种植屋面的应用将更广泛。种植顶板防水层之上往往有较多构造层次，一旦防水被破坏以致造成渗漏，检修相当麻烦，而这个破坏过程又是缓慢而漫长的，更增加了维修的难度。因此，在设计阶段就严防植物根系破坏防水层变得十分重要。耐根穿刺防水卷材主要是用物理或化学方法阻止植物根系穿过卷材，从而避免卷材自身及其下方的结构主体受损。前述两大类防水卷材中，均有能满足耐植物根系穿刺要求的品种。目前常用的耐根穿刺防水卷材主要材料种类有：铅锡锑合金、复合铜胎基SBS改性沥青、铜箔胎SBS改性沥青、SBS改性沥青耐根穿刺、APP改性沥青耐根穿刺、聚乙烯胎改性沥青、聚氯乙烯、高密度聚乙烯、铝胎聚乙烯复合、聚乙烯丙纶等防水卷材。应用最广泛的是SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材，聚氯乙烯、高密度聚乙烯等也有广泛应用。

1.3防水涂料：包括无机防水涂料和有机防水涂料。无机防水涂料有掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料。有机防水涂料有反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料。其中水泥基渗透结晶型防水涂料以及聚合物水泥防水涂料是市场上的主力。

水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料，渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后，活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结晶体，从而使混凝土致密、防水。水泥基渗透结晶型防水涂料在地下工程的应用十分广泛，尤其是能用在背水面，非常适合防水修补和外防水实施有难度的情况。

聚合物水泥防水涂料又称JS防水涂料，是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料，和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料，最适合于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮的工程。

1.4其它防水材料：塑料防水板、金属防水板、膨润土防水板及防水毯在实际工程中也有一定的应用，主要用于岩土工程、水池水景等情况。民用建筑中目前应用尚不多。

2防水材料市场上存在的问题

由于市场上防水材料太多，设计师以及投资方对层出不穷的新材料难以掌握，所以容易出现不合适的选材。主要有以下几个问题：

2.1厂家自命名型号繁多，很多都是冠以英文字母缩写，有些不公布其材料成份而实际却是普通的材料。通过推销人员的非专业说辞试图让设计师或投资方接受。某些厂家甚至把自家产品型号的命名与材料品种通用名称做成一样，让设计师误以为是该种材料。这种情况需要设计师问清楚其本质材料，以免运用不当。

2.2部分厂家把自己产品构造图包装成标准图集。对于合格的新材料，这样做也无可厚非，但设计师应注意标准图集的权威性，如果是推荐性图集，不建议直接在施工图中引用，设计师应先详细了解其材性，根据项目具体情况判别能否使用。

2.3用于屋面的防水材料与用于地下室的防水材料，往往没有区分，造成隐患。有些材料用于屋面没有问题，但用于地下工程，某些性能指标如延伸率等就可能满足不了地下工程的要求。设计师运用防水材料时应对照《屋面工程技术规范》和《地下工程防水技术规范》两本规范相关内容来选定。

2.4防水材料的行业规范很多除了通用国标设计规范，各种材料均有自身的规范，如《自粘聚合物改性沥青防水卷材》、《预铺/湿铺防水卷材》等等，规范出版的时间也有先后，互相之间有存在矛盾之处。例如：根据《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.8.3表要求，PET防水卷材断裂时延伸率应大于等于200，而该材料所执行的国家标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009中PET防水卷材断裂时延伸率仅为：大于等于150。另外，同是屋面工程通用性规范，存在《屋面工程技术规范》、《屋面工程质量验收规范》；同是地下工程通用性规范，存在《地下工程防水技术规范》、《地下防水工程质量验收规范》。前者是针对设计阶段、后者是针对施工阶段，也是由于发布时间不同等因素，性能表述上有一定的差异。

3结语

对设计师而言，面对错综复杂的防水材料市场，首先要掌握各种基本的防水材料，选择材料时一般宜遵从国家标准（GB）优于推荐性标准（GB/T），发布时间后的优于发布时间早的，通用性规范优于具体材料标准原则，这样才能在材料选型中不致留下隐患。

参考文献：

[1]姜志威，王江波．新型防水材料发展及其分析[J]．科技资讯，2008（04）

[2]雷叶．新型防水材料及工程应用[J]．科技信息（学术研究），2008（03）

论文作者:李伟燕

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年12月上

论文发表时间:2016/9/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0490c14c1f5efd2908e0aa27.html