# 基于岩溶发育区工程桩超前钻勘察实例论文_杨双乐

杨双乐

（武汉市勘察设计有限公司，湖北，武汉，430022）

【摘 要】一般来说，在岩溶发育的地区中，其有着比较复杂的地质条件，丰富的地下水储量，而且各种岩溶现象也屡见不鲜，因此，在该地区所进行的工程施工存在着比较大的难度。对于采用桩基础的建筑工程而言，由于详勘资料与设计的要求相差甚远，因此，采取一柱一桩的勘察方法对其实际的施工而言具有十分重要的现实意义。本文主要结合相关案例，首先对岩溶发育地区工程桩超前钻勘察的技术要求进行了分析，并在此基础上对工程桩超前钻的施工进行了一定的探究。

【关键词】岩溶发育区；超前钻；勘察实例

1．引言

在岩溶发育地区进行工程施工建设之前，必须要对建筑范围内以及附近区域的工程地质条件以及水文条件等进行详细地掌握与了解，特别是需要对各种岩溶现象的发育程度、发育的特征及其规模等进行了解，这对于工程的顺利施工而言有着十分重要的作用，它不仅能够影响到工程建设项目建设的可行性分析，而且对于指导工程项目的建设以及其投资情况有着重要的作用。通常来说，岩溶发育地区所进行的工程地质勘察，如果建筑工程采用的是桩基础，详细勘察阶段的地质资料往往不能与桩基设计及其施工的具体要求相满足，因此，为了能够对每个桩位下溶洞或者是土洞的数量及规模进行具体、准确地确定，对桩位进行超前钻勘探十分必要，从而为工程桩选定具有较强稳定性与可靠性的基岩持力层，从而使工程建设的安全顺利进行得以切实有效的保障。

2．岩溶发育区工程桩超前钻勘察技术要求概括

第一，要对岩溶地区的下列部位岩溶以及土洞的位置进行查找并明确：①场地地势比较低洼的地段，场地内存有地表水体或者是与地表水体距离比较低的地段；②场区内断裂带组数比较多，各条断裂带相互交界的位置；③土层的厚度不大、土层裂隙以及下伏岩体裂隙发育的位置；④有比较大深度水位下降并且地下水的活动比较强烈的地段；⑤有着较多岩石扩张性质的裂缝、土层与石笋、岩石石牙交接处。

第二，岩溶发育区工程桩超前钻勘察进行的过程中，如果发现比较大的，且工作人员很有可能进入到其中的溶洞或者是土洞，应该使相关工作人员的人身安全得以保障的基础上，安排人员进入到洞内进行相关的勘察工作，从而使洞室的大小以及其走向方位等能够得以明确；而对于那些工作人员无法进入的溶洞与土洞来说，在对其进行勘察的过程中，可以采取物探或者是井下摄影等方式来进行。

第三，对于某些已经进行超前钻并且正在开挖基坑的地段来说，应该对基坑开挖之后的相关地质信息进行实时地掌握，并能够将其与超前钻资料进行一定的对比，如果二者之间存在着比较大的偏差，应该对其进行及时地检测或者是对其进行补钻处理，从而使实际工程的地质条件得以查明。

第四，在地下水发育部位，应该对地下水的水位、流向、用水量以及其对建筑材料可能造成的腐蚀性问题进行了解，从而对地下水的处理问题提出具有针对性的意见与建议。

3．岩溶发育区工程桩超前钻勘察实例分析

某市的一座商贸大厦的桩基础施工，其施工场地有着比较复杂的地质条件，而且处在各种溶洞与岩洞交相错杂排列的地区。并且，存在着比较多的建筑物在该商贸大厦的周边，首先，其基坑的背面是一个比较大的电影院与图书馆，而其南面则是该市的交通主干道。因此，在对该工程进行施工的过程中存在着比较大的难度。而通过对超前钻勘察技术的应用，能够对当地地质情况进行详细地了解，从而使桩基础工程的施工能够得到顺利的开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在该工程施工的初期，其主要采用的是一柱一桩的独立性基础施工方式，首先开挖基坑，之后砌筑挡土墙在四周，在对整体建筑物的重量进行承载的过程中，主要是采用人工挖孔桩的形式来实现。但是，其在实际施工的过程中，由于需要对地下水进行大量地抽取，因此，对于建筑物的安全稳定性构成了极大的威胁。鉴于此，为了能够使施工质量得以保证，该工程后来对超前钻技术进行充分地利用，详细地勘察了当地的土质情况，并以此选择了合适的施工方法。而该工程的施工主要包括以下两个方面的内容：

3.1冲孔灌注桩的施工

通过对超前钻勘察技术的应用，能够发现在该工程施工的过程中存在困难的原因主要与施工场地内的地下存有比较多的溶洞有关，因此，在实际施工的过程中，会有比较严重的泥浆渗漏问题发生，所以，对于岩溶发育区工程桩的施工来说，为了保证工程施工的顺利有序进行，就需要对孔底的沉渣进行及时有效地处理。

在进行打孔期间，通常在打穿了一层的溶洞之后会有以下两种情况出现，从而对后期施工的顺利进行产生极为不利的影响：一是孔内的泥浆会出现迅速流失的情况，通过对超前钻勘察技术进行应用能够发现这种现象出现的原因主要是岩溶水系是与当地的一条河流连接在一起的，在这种情况下会使施工过程中泥浆的正常存在及其使用难以得到切实地保障，严重的会有孔口塌陷的问题发生。该问题的存在除了能够对工程施工的顺利进行产生阻碍，而且对于相关工作人员的人身安全而言也有着极为不利的影响。二是在施工过程中，泥浆中会有大量来自于溶洞的水分流进，从而对泥浆的密度以及其比重产生不利影响，进而使孔底出现一层比较厚的沉渣，这种情况的存在不利于反浆的进行，而且对工程的顺利施工也会产生较大的影响。

为了能够使上述问题得到良好的解决，首先，该工程通过对超前钻勘察的结果进行详细地分析，为了能够堵住溶洞，采用了回填工艺，在溶洞中回填了大量的粘土，从而使砂浆泄露的问题得以很好的解决。在下次进行打孔的过程中，也需要按照相同的工序对其进行处理，直至溶洞的打孔工作全部完成。如此一来能够将泥浆流失的问题得以有效地控制，而且对于因溶洞而造成的大面积塌陷问题的避免也有着十分重要的现实意义。

3.2挖孔桩施工

挖孔桩施工的过程中，由于其施工比较简单，因此，在实际施工期间是比较容易对其进行控制的。但是，在实际施工的过程中，大量的地下水会被抽走，因此，会对建筑物的整体安全性以及其稳定性构成极大的安全隐患。通过对超前钻勘察技术进行应用，能够发现，因地基处理不当而造成的建筑物开裂问题的原因与地下水的大量流失有着重要的关系。因此，为了能够减少地基沉降问题的发生，保证建筑物的安全，需要对地基沉降出现的原因进行分析。在实际施工之前，应该对孔的数量以及其位置进行科学合理的安排，每隔3到5个孔的位置就开挖一个桩孔，从而防止因孔的数量过多而造成的地基不稳的问题出现。另外，在施工之前还需要对一个小的桩孔进行开挖，之后，结合小孔的地下水变化情况来对相关的施工措施进行制定。大量的实践结果表明，孔桩的数量以及其位置的科学合理性，并使地下水的正常运行得以保证，对于我国建筑工程的施工而言是十分重要的。

4．结语

综上所述，在岩溶发育的地区中，一般地质条件比较复杂，地下水的储量也比较丰富，因此在该地区的桩基础进行施工建设之前，需要对超前钻勘察技术进行充分地利用来对其地质情况进行详细地勘察，并以勘察结果为依据，选择合适的施工方式。超前钻勘察技术在实际应用的过程中，特别是在对岩溶发育地区的地质进行勘察的过程中，应该严格地遵循相关的技术标准及其要求，从而在加快施工进度、节约工程造价、保障相关工作人员人身安全的基础上，使工程桩基础的施工质量得以切实有效的保证。

参考文献：

[1]陈学军,陈文闻.桂林某小区桩基础超前钻勘察及优化设计[J].土工基础，2015（03）.

[2]文秀,程宇,简德超,等.浅谈岩溶地基的勘察与开发[J].企业技术开发，2015（1）.

[3]欧阳继胜,鲁志雄,丁长洲,等.CFG 桩复合地基在某小区的应用研究[J].资源环境与工程， 2010（1）.

论文作者:杨双乐

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0494e7f90b2ab5ce0241e05c.html