# 送电线路架设过程中张力放线的施工工艺论文_韩玉海

山东送变电工程有限公司 山东济南 250000

摘要：随着国民经济的稳步发展，社会对社会基础设施提出了更高的要求。其中，电力工业作为社会稳定和发展的基本保障，越来越受到有关部门的重视。在电力系统中，输电线路是维持整个电力系统稳定的重要保证。输电线路的设置对保证电力系统的正常运行具有重要意义。本文结合有关知识，对输电线路架设过程中的张力放线施工技术进行了研究。

关键词：输电线路；架设工艺；张力放线；施工工艺

1输电线路架设中使用张力放线的注意事项

1.1总体施工中应注意的问题

熟悉设计资料：架线作业前，充分了解工程架线路径、电压等级、铁塔用途、铁塔许用应力、型号、重量、所用接地线特性、交叉情况等，现场调查交通情况，根据现场地形地貌，确定张力场和牵引场的位置。架线作业方式：目前常用的架线牵引方式有“一牵一”、“一牵二”、“一牵四”等，通过受力计算，确定机械工具的种类。张力机、牵引机、放线滑车、卷扬机应力、牵引钢丝绳等主要受力工器具的计算应满足使用应力要求。张力机的轮径应大于导线直径的40倍，牵引机的轮径应大于导线直径的25倍。放线滑轮的滑轮直径应大于导线直径的20倍；确定施工风险等级，确定施工组织方案，确定人员组织形式。编制安全施工计划，包括施工风险控制措施和现场应急预案。

1.2放线工艺设计

在输电线路架设过程中，首先要调查施工区域的地形、环境等因素。施工前制定施工方案，综合考虑各方面问题。在特殊的地形条件下，牵引场可以转弯，张力场不能转弯。设计好放线设计方案，一方面可以大大缩短施工时间，另一方面对控制工程造价有较大贡献，也可以保证线路施工质量。因此，有必要做好施工前放样的工程设计。

2张力放线优势

所谓张力放线，是指输电线路的有关施工人员，通过预先设置好的导引绳，沿确定的方向穿过铁塔上的放线滑车，利用连接器完成各相邻导引绳连接，最后通过牵引场的牵引绳牵引。在实际施工过程中，张力放线施工的最大优点是在张力放线的实际施工过程中，导线始终处于架空状态，最大限度地避免了外部不确定因素对导线的影响，进一步提高了输电线路导线架设的质量。而在输电线路架设过程中，每基铁塔都可以当作架设施工过程中的起止塔。因此，在实际的施工过程中，每一个架线施工区段都可以看作是一个独立的工程。另外，由于在实际张力放线施工中，导绳始终处于悬空状态，最大限度地避免了导绳对周围建筑物的威胁。

3送电线路中使用张力放线的主要施工工艺以及相关要求

3.1施工准备

在施工开始前，首先需要做好对于施工中用到的工具、方案、应急措施的准备。首先，对于施工所要用到的方案进行编制，相关工作人员先要对于施工区域的地形以及环境因素进行现场勘察，考虑到工程造价的问题，并且有针对性的提出在不同区域所要使用的技术手段等，制定出合理的施工方案。做好这些工作后，要提前对于施工区域的现场进行清理，清除障碍物，保证施工的安全性与便利性。最后，在施工现场需要埋设好地锚与反向临时拉线。方便后续的施工[2]。放线滑车的挂设：除常规挂设外，山区工程，导线过滑车大包络角的情况较为普遍。而包络角过大是影响导线展放质量和线绳通过性最为关键的因素。通常导线通过滑车时，除受到拉应力外，还有弯曲应力和层间、股间的挤压应力，这些力使外侧线股弯曲拉伸、内侧线股被挤压，使导线表面、层间、股间的磨损增加，包络角过大时将严重影响展放后的导线质量。张力放线工艺导则规定，大于30°必须采用双放线滑车，以避免导线劈股、压接管保护套受到弯曲等情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆包络角过大还表现在，牵引板、牵引头、压接管保护套、连接器等过滑车时，往往出现较为严重的阻碍现象，增大了整个放线系统的受力，同时引起放线滑车剧烈振荡，对导线产生损伤等不利情况。因此可以认为，导线对滑车的通过性对系统安全和导线的质量保护有着重要意义。跨越准备：目前对公路、铁路、带电电力线路、通讯线的跨越方式主要有搭设跨越架、和无跨越架不停电跨越架线（绝缘索桥）。

3.2选择合适的牵引场和张力场

这项工作在张力放线的过程中至关重要，要注重其中的施工细节。首先，在施工的过程中，需要注意放线区段的长度，一般设置在6-8公里左右、架线滑车一般不大于16个，特殊情况不大于20个，同时，考虑到施工设备与施工工具的运输问题，要选取交通相对顺畅的区域。其中，牵引场与张力场的区域不宜太大。一般情况下，牵引场的规格为（40m×25m），张力场的规格为（60m×25m），以供参考。导线升空无特殊困难。具有下列情况之一者不宜选作牵张场：（1）档内有重要跨越或交叉跨越次数较多的地方。（2）档内不允许有接头挡。（3）需以直线转角塔作过轮临锚塔时。（4）相邻塔悬挂点与牵、张机出口高差较大时。

3.3张力放线的施工要点

1展放导引绳。该步骤是施工过程中的重点，目前，常用的方式有通过无人机进行一级绳展放、再通过一级绳根据受力情况依次进行二级绳、三级绳、导引绳、牵引绳的替代，完成导线展放前的引绳展放，其基本替代了人工展放作业。具有减小沿线林木砍伐、青苗损失的优点。在展放完毕之后对于牵引绳的两端临时锚固，保证其获得一定张力。2牵引导线。该步骤将牵引绳与导线相连，一般连接顺序为牵引绳→大旋转连接器→专用走板→小旋转连接器→导线网套→导线。网套连接器与导线连接好后，其末端用12#铁线扎紧，且不得少于20圈。并且将导线缠绕在大张力机的张力轮上，依次打开张力机与牵引机，在释放过程中逐渐对放线的张力和牵引的牵引力进行控制调整，保持本区段的张力相同。在一盘导线牵放完毕后，要注意换盘的操作，两盘导线在进行连接的时候需要保证使用液压连接的方式，同时使用压接管保护钢套，保护直线管，牵引绳被收回之后，在导线的两端进行临时锚固操作。

3.4张力放线的紧线操作

作为张力放线操作中的重要环节，紧线操作直接关系到整体线路的质量问题。常用的方式有：直线塔紧线与耐张塔紧线，其注意事项主要为使用直线塔紧线时需要做好过轮临锚；使用耐张塔紧线方式时，需要根据要求，设置反向临时拉线。紧线附件作业中应特别注意，连续上下档弧垂调整计算。

4结论

张力放线施工是输电线路架设过程中最关键的环节，是提高输电线路整体施工质量的首要条件。因此，对张力放线施工工艺进行控制和分析具有十分重要的意义。结合个人的实际工作经验，阐述了张力放线施工技术的优点，并对施工技术进行了详细的分析，希望广大同行能对张力放线施工技术有一个更全面的认识，为他们提供一个新的探索空间在今后的实践过程中，不断提高张力放线施工水平，为张力放线施工提供有益的参考，从而更好地为客户服务，为客户提供更优质的精品工程。

参考文献：

[1]韩畅.送电线路架设过程中张力放线的施工工艺[J].科技创新导报，2018，15（18）：21-22.

[2]王伟.在送电线路架设过程中对张力放线施工工艺的分析[J].科技创新导报，2018，15（14）：58+60.

[3]毛林虎.刍议送电线路架设过程中张力放线的施工工艺[J].科技与创新，2018（02）：35-37.

[4]谭开文.送电线路架设过程中张力放线的施工工艺分析[J].低碳世界，2018（33）：125-126.

论文作者:韩玉海

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/049cd0768fae428be60c725d.html