# 建筑工程中混凝土模板工程施工技术初探论文_黄子龙

摘要：模板技术作为一个比较成熟的技术，早已经应用于我国的建筑工程之中。模板施工是混凝土成型施工必不可少的环节之一，其施工目的是保证工程结构及构件的形状及尺寸，并确保相对位置的准确性，因此要求模板首先必须具有足够的强度及刚度，足够的稳定性且便于安装和拆除，另外还需具有表面光滑整齐且拼接缝严密不漏浆等特点。建筑工程模板施工要求较多，而且比较复杂，因此要对模板施工工作引起高度的重视。

关键词：建筑工程；模板施工；控制措施

1 建筑施工中的模板类型及特点

1.1 钢材模板

在钢材模板实际选型过程中，首先要保证所选模板具有足够承载能力，在承受钢筋重量的同时可以承受模板自身的重量以及施工人员、设备、混凝土振捣等所产生的荷载。钢材模板有着以下几个方面的优点：（1）施工时装拆方便，节省用工；（2）此类型模板浇筑成型的混凝土构件尺寸准确、表面光滑、棱角整齐；（3）使用寿命很长，周转次数多，可以达到很好的节省木材减低能耗的目的。其缺点有两个方面：1）购置一次性投资大，成本回收周期长，因而使用钢模板必须加强维护保养，加速周转，增加使用次数，以提高经济效益；2）模板重量大，移动安装需起重机械吊运，成本高。根据用途可分为民建钢模板以及桥梁钢模板；根据外形可分为箱梁模板、空心梁模板、护梁模板等。

1.2 木材模板

在开展建筑项目施工时，木材模板的选择需要注意一些选型原则。首先要保证木材模板的质地较为检定，同时具有良好的韧性。在木材的使用方面，需要做好防腐等方面的工作，同时避免其受到灰尘等污染物的污染，更好的抵抗腐蚀，提高木材模板的使用寿命。木模板的优点在于：自重较轻，施工周期短，便于施工人员施工，且木模板的可调节性较好。木模板缺点表现在：木材消耗量大、重复使用效率低，模板易变形，表面不平整。

1.3 铝合金模板

铝合金模板主要由模板系统、紧固系统、支撑结构系统以及附件系统构成。其具有强度要求高、厚度大的特性。当铝合金与其骨架进行焊接后，将成为更高强度与刚度效果的金属模板。铝合金模板的优点在于：自身重量小、支撑系统便捷性的控制效果突出、具有较高的强度、稳定性和承载能力、回收率高等。铝合金模板的缺点表现为：铝合金模板的制作，要严格按照既定的施工图纸进行控制，因为，一经确认，不得更改，否则会导致模板修改费用的额外支出；该类模板首次使用时期，成本相对较高。

2 建筑工程模板施工技术要点

2.1 模板安装

模板安装前需要先行调整模板标高，随后才是安装模板。梁地板的安装需要先做好找平工作，这是非常重要的一项工作。随后参照梁位置安装侧模板，斜撑与压脚板。假设梁高超过7cm，就需要加固处理。此外梁模板安装必须遵循安装规范与安装原则。

2.2 板支柱与结构梁安装

安装结构梁与房屋板支撑的时候，需要参照楼层顶板的厚度，楼层标高与模板设计规定与要求，按照规定顺序操作。例如房建某段支柱与结构梁施工的时候，就需要先做支柱施工，随后做结构梁施工。此外安装中需要保障跨边，第一排较近的支柱距离小于300mm。一般来说房屋量支柱间距需要完全按照国家规定与设计要求。房屋支柱高度是水平拉杆长度的确定基准。梁支柱间距一般为6cm×8cm，楼板支柱间距为8cm×10cm。

2.3 施工缝现浇梁

施工中，施工缝有着很大的处理难度。需要应用土方封堵施工缝，随后固定处理施工缝。施工中施工缝需要预留部分木条，随后在钢筋固定结束后，将与钢筋直径大小相似的木条固定到施工缝，使用钢筋固定。结束后继续在上部加固木条。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 模板起拱检查

如果梁与混凝土板的跨度大于4cm，就需要根据板要求做起拱施工。假设梁边施工图纸没有规范与要求起拱范围，就需要根据经验施工，将起拱高度控制在跨度高度的0．1%左右。结束模板安装后，需要周密，全面的检查模板安装情况，这是后续安装的重要依据。此外碗扣式脚手架作为最常用的工具，在施工中碗扣式脚手架的安装与间距控制也是非常重要的。横向间距控制在120cm，纵向控制在90cm。此外脚手架底部扫地杆高度控制在120cm，以此提高脚手架的可靠性与牢固性。

2.5 楼面模板安装

在梁木板结构中，楼面模板是非常重要的部分。楼面模板施工时，需要先找平，随后用拉线方式找准支柱标高，并调节好楼支柱高度。之后应用架设龙骨的方式找平。结束上述工序后铺设模板。模板的铺设需要从四周开始，随后逐渐向中靠拢。安装时需要参照有关规定与要求，做好交接部位的控制。

2.6 楼梯模板安装

现浇梁施工中，安装楼梯模板的难度是非常大的。施工人员需要参照有关规定，严格按照要求工序做楼梯模板施工。流程为，首先在墙体预留一定预留筋，即之前甩出的钢筋待用。之后先做其他部分工程的施工。施工中为了保障钢筋与梁足够牢固，需要先深埋钢筋，使其固定到梁保护层。结束上述工序后做柴木，并调整钢筋位置。调整后绑扎施工楼梯钢筋。吊装踏步，结束所有施工后，且楼梯模板强度满足要求后才可以拆模。

2.7 模板拆除

拆模时需要先做好木板的整体性检查，确保底模质量符合施工设计规定与质量要求。需说明的是，必须确保柴木后构建不会受到外界荷载影响。拆模需要使用脱模剂，脱模剂的品质会决定与影响工作，所以必须使用专业产品。拆模时间必须做好控制。在主模板与梁侧模板拆除后，需要做好混凝土品质的控制，以防混凝土棱角出现质量问题。

3 建筑工程模板施工质量控制措施

3.1 做好相应的准备工作

在进行施工时，不管施工的材料还是施工的设备，都具有比较高的要求。在进行现浇模板工作之前，需要进行准备工作，这样在施工的过程中可以将一些降低质量的情况进行避免。在准备相关的材料时，要保证模板的清洁度，模板不能出现被污染的情况，这样可以保证模板拼接时的牢固度。在对支架进行选择的过程中，要选择可以和模板相配的支架，将检查支架的相关措施准备好，对施工现场按照施工的图纸进行严格检查，对施工环境进行勘察，之后再和具体的施工工艺进行有机地结合，要合理地对工艺及工序进行设计，这样才可以合理地优化施工的资源。在对各项环节进行检查的过程中，要严格按照施工的标准进行，才能保证施工方案的切实落实，保证施工过程的整体质量。

3.2 提高承载材料的质量

模板承载材料的质量和建筑模板工程的整体施工质量以及施工水平之间的关系是非常密切的。如果要提升施工的整体质量，就需要制定一个比较完善的施工方案，在对施工的材料进行选择的过程中，要使用科学的方式选择，这样才可以达到施工方案中预期的施工效果。所以，施工的整体质量就取决于施工的材料。在施工过程中，要和施工项目的实际情况进行有机地结合，还需要结合工程的施工工艺，对模板的材料进行选择。在对材料进行选择的过程中，要重视选择材料的各种信息，这样才可以保证施工的材料满足施工的需求，避免材料浪费的情况。在进行施工的过程当中，要将施工材料的使用量进行严格的控制，还要严格控制施工材料的质量，提高施工的整体质量。

结语

综上所述，模板技术在建筑工程施工当中的运用对于工程进度与整体质量的提高都是有着重要的作用，为了保障其运用的整体效果，施工人员要严格遵守施工标准，并且要熟练掌握施工技术，注重细节上的处理，只有这样才能从根本上来提高模板工程的整体质量，为建筑工程的顺利施工提供有力的保障。

参考文献

[1]张晓凤.浅析建筑工程施工技术运用要点[J].工程技术，2015(12)：86.

[2]赵蕙.论建筑工程模板工程施工技术应用分析[J].建筑建材装饰，2014(9)：57.

论文作者:黄子龙

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/049d0992f5bc7b546342948f.html