# 关于酒店空调系统节能优化探究论文_李亮

身份证号码：23023119831020XXXX 519000

摘要：随着经济的发展，酒店应用空调进行室温调节和进行空气质量控制已经普遍存在，这一方面象征着社会服务质量的提高。但另一方面，由于空调安装或设计不合理导致空调存在严重的耗电问题，大大降低了酒店的经营效益。酒店空调用电是酒店用电的主要组成部份之一，只有将空调节能放在首位，酒店才能实现低耗高效营业，同时也响应了国家低碳减排的号召。本文将简要阐述酒店空调系统的节能优化措施。

关键词：酒店；空调系统；节能优化

引言：酒店是大型公共建筑中能耗较高的建筑之一，具有非常大的节能潜力和社会示范效应。如果酒店空调采暖制冷负荷较高，将会严重制约酒店的正常运行。为了能够既节能减排，又保证酒店内空气的新鲜，温度的舒适，必须对酒店空调进行节能设计，酒店的建筑特点和本身的特性非常适合进行热回收再利用，因此，在进行空调节能设计中，要进行场所考查，确定最佳的节能方案进行安装，以达到最终节能的目的。

1、进行酒店空调系统节能优化的必要性

在建筑耗能中，空调耗能几乎占据总耗能的50％以上，在公共建筑的全年能耗中，暖通空调的能耗大约占据总耗能的50%～60%。目前我国空调拥有量每年大约以20%左右的速度在不断增长，空调消耗的电力占城市全部电力消耗的30%以上，公共建筑用能数量巨大，浪费严重，尤其在标准及功能要求较高的高档宾馆建筑中，采暖空调节能潜力很大。

酒店提供的是服务，是为出行、商务提供优质环境的场所，其室内温度和室内空气质量是客户选择的硬件之一。随着科技的发展，空调节能技术越来越先进，一些能耗电过高的空调仍服役于酒店之中，大大增加了酒店的电能损失。因此，空调节能逐渐成为酒店最为关注的焦点。只有在空调应用中减少能耗，才能既保证低投入，又能为客户提供舒适、温度适宜的室内环境，保证客户在室内得到优质的服务。空调节能改造已经成为市场经济中酒店可持续发展、节能减排的首要任务，因此，对酒店空调系统进行节能优化十分必要。

2、酒店空调节能设计中存在的问题

2.1对节能设计不够重视

在酒店空调的设计工作中，一些空调设计部门迫于工程设计周期较短的压力，或者一味的追求设计数量，经常忽视空调系统的节能设计。某些设计师则认为节能设计产生的效益与其本人关系不大，没有进行节能设计也不会损害其自身的利益，因此能省则省，不够重视节能技术在设计中的应用。这种对节能设计的不重视的情况，导致了很多酒店空调工程的能耗较大，有些甚至已经超出了国家规定的标准。

2.2节能设计方案选择不合理

酒店空调工程一般比较复杂且工作量巨大，一些开发商就会误认为要选择相对复杂的设计方案为佳，因此没有结合实际工程情况，进行设计评估，擅自选择了不符合酒店实际情况的节能设计方案，导致酒店空调系统工作在不良环境中，无法发挥最大的价值，因此设备运行效率低下，无法达到预想的节能效果。

2.3空调系统设计不规范

酒店建筑系统的节能与否很大程度上取决于空调系统的设计质量，但这并没有引起很多设计人员和设计单位的足够重视，以至于个别设计产品不仅各项指标都不符合国家的相关标准，而且能耗高、投资大。另外，个别从业人员没有接受过相关的技术培训，也没有受过暖通空调专业相关的教育，只是根据业主的要求，凭借以往惯例和经验进行施工。在施工过程中，工作人员参差不齐的技术水平难以有效的处理和解决现场技术问题，这种安全隐患日后将长期存在于整个系统的运行和管理中。在实际工作中，有数不胜数的例子证明了这种行为造成的损失。

3、酒店空调系统节能优化措施

3.1遵守节能设计规范

设计人员应坚持节能设计理念，严格遵守节能设计规范，将节能思想贯穿于暖通空调设计的整个过程中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要严谨周密分析当地能源条件及建筑特征，科学制定能源消耗标准；要根据不同地区环境特点，对舒适和节能进行现实协调；要仔细分析节能技术应用效果，选择最合理的节能技术和最佳设计方案。

在设计时应根据实际情况选择合理的设计方案。例如，应根据空间高度来进行空调配置，一般来说，不到2m 的室内使用热源辐射供暖方式更为合理，这样可以维持较舒适的温度和湿度；而高于2m 的室内，设计时应去掉送风口或回风口，避免空气对流造成的热量外泄。再比如，风量需求大的场所应适当提高湿度值，来降低负荷而实现节能；带天窗或网架的屋顶应设置高速风喷口，来进行辅热而防止结露。诸如此类的很多问题，都要在设计中根据实际情况对设计方案进行合理的选择。

3.2酒店的节能设计

根据相关统计数据，我国五星级酒店每年的能耗费用支出要占到其营业额的6% 到8%，所以节约能耗对提高酒店运营的竞争力大有益处。制冷机首先要选取cop值高的产品。其次，机组大小型号的搭配也很重要，尤其是在酒店入住率低的时候就显得尤为重要。再次，循环泵在选型时，要考虑到工况点要在水泵的高效区附近。最后，在整个酒店的能耗中，新风负荷占有较大的比例。排风中的能量尽量要回收，热回收新风机组、热回收空调机组应尽可能的应用在项目中。此外，在过渡季节利用新风冷负荷对室内降温也可以在很大程度上降低能耗费用。

3.3客房噪音控制

酒店对客房的噪音有严格的标准，一般不超过35dB。在客房内的风机盘的选型时就应注意风盘在低档时的运行噪声。如大部分厂家的产品都无法满足要求，就需要采取消声措施。比如，采用玻璃负荷纤维风管作为风盘与送风口之间的软连接，或者采用铁皮风管内贴玻璃棉衬里与穿孔镀锌钢板的方法。此外，如果卫生间采用排气设备排风时，同样要考虑设备的噪音，如果还不能满足噪音要求，则进一步采取降噪措施。

3.4新风系统节能

合理、科学、先进的空调新风系统具有改善室内空气质量的作用，能够在一定程度上预防空调病，为客户提供一个空气新鲜、温度适宜的居室、会议场所。新风系统节能的一项有力措施就是利用热交换回收排风中的能量，实行新风、排风全热交换，一部分将热能转移到新风预热处理中，另一部分回收至酒店卫生热水中，这样一来空调换气、排风中的热量没有被放到空气中，而是回收再利用，用于进行卫生热水处理。通过对某地区的9家星级宾馆中央空调实际制冷量配置的统计分析，得出夏季制冷时只要回收中央空调散热量的50%来制备热水，即可以满足建筑给水排水设计规范所规定的宾馆饭店生活热水耗热量的要求。因此在中央空调满负荷制冷时，利用空调散热回收制备热水可以满足酒店的需要，基本无需再运行专设的锅炉或电加热设备，在南方城市每年这个时期可达5～7个月或更多，北方城市也有3.5～5个月。这样一来，将卫生热水需要的热泵运行费用节约下来，提高了电能的利用率，起到了节能减排的作用，为酒店经济效益重重的添上一笔。

3.5各功能区空调水系统设置

酒店的水系统应根据业态形式、物业管理、运营时间、后期改造等因数划分环路，在造价许可的前体下，环路尽可能细化，并在分水器上分开设置；客房区域的管道要在分集水器上与其他管路分开。建议酒店客房空调冷凝水进行回收，补充冷却塔补水。

结束语：

酒店空调节能已经与经济、环境、社会有着莫大的关联。在空调使用过程中，从节能角度考虑而不开或少开空调非长久之计，要将能耗转化再利用才是可持续发展的最终途径。空调自身的含氟制冷剂本身就会导致臭氧空洞的形成，而且空调工程的高能耗问题还会产生更多的二氧化碳，引发一系列的环境问题。这就更要求我们去寻求一条节能的道路，来适应社会的发展。因此，研究酒店乃至全行业空调的节能问题显得尤为迫切且重要。

参考文献：

[1]董宇，门汝岩.酒店类建筑中空调节能改造的探讨[J].科技传播，2012.

[2]赵燕.浅析暖通空调设计与节能[J].大陆桥视野，2013.

[3]叶宁.空调系统的节能运行，2015.

论文作者:李亮

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04abc6e0a007e1dd7cee8055.html