# 大面积混凝土施工技术探讨论文_贺克

中国电建河北省电力建设第一工程公司 河北石家庄 050021

摘要：混凝土施工是现代建筑工程建设的一个重要环节，是所有工程的基础部分。而不同的建筑特点要求混凝土施工过程中采用不同的施工方法，这样才能提高混凝土施工的针对性，确保混凝土工程的施工质量。本文就大面积混凝土施工过程中的技术要点进行了分析和探讨，以供大家参考。

关键词：大面积；混凝土；施工

Abstract：Concrete construction is an important part of the modern building engineering construction, is the foundation of all engineering section.Architectural features of the different requirements in different construction methods in the process of concrete construction, so as to improve the pertinence of concrete construction,to ensure the construction quality of concrete engineering.In this paper, the main technical points in the process of large area concrete construction are analyzed and discussed, for your reference.

Keywords：Large area;Concrete;The construction of theConcrete

一、大面积混凝土基层和面层施工技术

为了保证基层施工质量一般基层按素土夯实、无集料混凝土垫层和钢筋混凝土等多层结构进行施工。素土夯实一般采用原土夯实,若原来土质松散等不能达到强度要求则应进行置换或采用灰土夯实以保证其强度；无集料垫层一般采用分段施工,施工顺序一般按照先远后近、先里后外的顺序施工；钢筋混凝土垫层一般采用双层双向钢筋网,上下层钢筋间通常采用钢筋马凳支撑；混凝土浇筑前应先将垫层内杂物清扫干净并洒水湿润,由于浇筑面积较大,应采取分段浇筑,在每段内应保证连续浇筑不得留施工缝,并用拉线控制标高,若条件允许可采用滚筒碾压以保证其密实度。

在面层的施工过程中，首先在混凝土的基层上设置标准为6m×6m的方格网，在确定各个区域的标高之后埋设钢筋，同时在钢筋上做好对应的标识；其二，使用吸尘器或吹风机将基层表面的灰尘清理干净，当局部区域较脏而不能清理时，可以适当采用清水冲洗。完成清理之后在基层上铺设一层塑料薄膜作为滑移层；其三，在浇筑混凝土之前，在墙边以及混凝土柱四周设置固定的10mm厚聚苯板，以增加混凝土与墙面的贴实程度、预留足够的伸缩空间，在施工过程中要保证伸缩缝严实。

二、大面积混凝土浇筑施工技术

混凝土浇筑前应保证垫层强度达到80%后方可进行,以免施工中滑轨支架底部穿破垫层混凝土产生滑轨下沉，进而导致振动杠失去振动刮平作用。大面积混凝土一般采用分仓浇筑,因此填仓施工段混凝土浇筑应等到相邻两边混凝土收缩趋于稳定方可进行,浇筑过程中其下料应沿浇筑路线逐步推进,并应注意两侧均匀浇筑,其滑轨支架右侧应补浇1m宽混凝土以防止混凝土冲击力致使滑轨支架偏斜；混凝土浇筑一般沿仓长方向浇筑,并应一次浇筑振捣完成不留施工缝。

浇筑后应首先采用插入式振捣棒振捣,并应保证振捣密实,振捣过程中应快插慢拔,振捣一般按照行列式或交叉式振捣。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆插点间距不应超过1.5尺,振捣时应注意边角部位以避免碰撞模板,振捣结果以表面开始泛浆并不产生气泡为准;振捣完成后应立即用精密水准仪检测模板的水平标高状况,若存在偏差则应及时做出调整;对振捣后混凝土表面溢出的水分应用海绵球吸干,以将多余水分去除,防止混凝土由于含水量过多产生收缩现象。

振捣完成后再用振动杠进行振动刮平,振动杠刮平时应采用人力拉动,并应保证两侧用力平衡以免拉偏,并应控制好行进速度以使混凝土表面石子分布均匀,以提高可抹压性,待第一条振动刮平完成后应立即进行下一条刮平,之后循序渐进;刮平后3～4小时后,表面不出现清晰脚印时即可用圆盘式抹面机粗抹4～5遍,机械不能到达的部位用人工反复搓抹;待其终凝前应用单盘抹光机进行抹光,抹光机施工时应在作业区内来回交错抹光直至地面不出现抹痕为止。

三、大面积混凝土耐磨面层施工

在施工过程中，准确的计算好需要撒布的耐磨料总量，按照规定将标准用量2/3的耐磨料均匀的撒布在初凝的混凝土表层，在材料吸水干燥之后，再采用机械进行镘磨。当第一层耐磨材料达到一定的硬度之后，再撒布另外1/3的材料，第二次撒布时要与第一次垂直。

使用机械抹光机的带盘对硬化材料进行压实、找平，同时起到捉浆的作用。操作人员操作过程中沿与硬化材料撒布的垂直方向开动设备，之后再沿着该方向第二次盘抹。在对边角进行研磨时，可以采用边角专用机器进行作业。在机械作业完成之后，抹灰工人对机器处理不到的区域进行人工抹平，同时对接槎处的过渡进行平顺处理。

四、大面积混凝土地面分缝施工技术

为了防止大面积混凝土浇筑后的混凝土及结构应力对地面造成空鼓、裂缝等破坏，而在设置结构变形缝之外设置的伸缩分格缝,其目的是引导与控制由于温差或地基不均匀沉降导致的裂缝沿人工设置的分格缝开裂,变形缝施工可采取在混凝土浇筑时整体和表面无明缝浇筑,该方法施工方便易于控制平整度,且地面整体性较好。缝隙切割一般采用切割机或无齿锯等机具切割,一般缝隙宽度为5mm左右,深度约30mm,分缝时间一般在混凝土浇筑48h左右时间,若在高温季节施工则其切缝时间应控制在混凝土浇筑1d左右,切割完成的缝隙应用混凝土本色油膏填塞。

五、大面积混凝土监测与养护

为进一步了解大面积混凝土水化热大小及施工过程中早、中、后期温度升降和应力规律，应根据工程结构的平面尺寸、形状以及厚度，在不同位置设置温度监测器，在测点被覆盖、振捣、抹平后记录入模温度。依据大面积混凝土早期升温快，后期降温也较快的特点，在温度收缩应力计算的基础上确定测温时间，一般每12h测读1次，若遇温度突变或温度过高应多记录1次。

大面积混凝土养护是控制其产生收缩裂缝的关键环节,在浇筑并振捣完后覆盖塑料薄膜，进行洒水养护,养护时间不应小于14d,养护期内应始终保持混凝土表面水分处于或接近于饱和状态,以实现其水化作用达到最大速度,达到采用连续湿养护方法实现其强度在各龄期内最高,尤其是在混凝土内部处于温升阶段，湿养护可加强其水化反应,其既可以降低混凝土内温升峰值亦可防止后期强度损失,若施工区域处于干燥季节或处于风口部位则更应加强保水措施，以防止混凝土内水分蒸发过快。

结语

大面积混凝土工程是现代工程建设过程中必不可少的建设项目，在大面积混凝土工程施工管理中，往往会因为施工技术和材料不合格等因素给大面积混凝土施工带来危害，小则出现工程质量不合格，大则出现重大事故。因此，大面积混凝土施工技术是现代工程建设的重要环节，应该大力抓好、抓紧和抓牢，严把质量关。

参考文献

[1]陈爱莲.谈无缝施工技术在大面积楼板施工中的应用[J]黑龙江科技信息2012，06

[2]周伟.大面积混凝土无缝施工技术的探讨[J]城市建设理论研究2012，17

论文作者:贺克

论文发表刊物:《基层建设》2016年24期8月下

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04b3cbcd42cab858c2c4fa9e.html