# 状态检修模式下探析变电检修技术论文_邵斌

摘要：电力事业是我国经济发展与人们生活水平的重要保障，电力系统的运行及维修工作也经历了漫长的发展。在这其中变电检修技术在状态检修模式中得到了长足的发展，在变电检修中状态检修模式能够使得变电设备一直处于一种比较优化的工作状态，这为电力的稳定发展提供了保障。因此，本文就针对此进行简单的浅析。

关键词：状态检修；变电检修；检修技术

引言

由于电力事业不断的发展进步，使得电网的结构日益复杂。作业人员对电网不仅要做到日常运作，还要了解在电网变电运行中出现了问题应当如何维护。面对电力系统如此复杂，一旦出现操作失误，会出现较大的变电运维风险。因此，电网运维过程中的技术检修变得十分重要。

1变电检修工作主体流程与内容

1.1严格检查电力设备的初始状态

状态检修不是单纯的专指电力设备的检修环节中，它是贯穿检修工作始终的。在电力设备的初始状态检修中，也非常重要。在电力设备的投运、验收中，要对其状态进行严格的检查，以更好的了解检修的实际情况，在电力设备真正投入使用前，确保正常，并且记录详细检修信息，以供后续检修工作参考。

1.2变电设备的状态监测

状态监测主要包括有以下几个方面，比如在线监测、远程监测以及定期解体监测等等。在线监测是指利用检测设备显示变电站设备操作中的状况以及参数，根据分析数据参数来确定维修的最佳方式，它的优点是不需要打开变电设备的内部结构，减少工作量；远程监控是使用远程监控设备监视变压器的状态，但其应用成本更高；解体过程中定期监测是变电设备维护中变电设备停止运行，然后进行解体，解体后详细检查其内部结构和组件，找出可能的有隐患部分更新替换，其工作量越来越大，失误性也越来越大。

1.3设备故障排查

变电检修系统包含许多内容，涉及范围较广，因而使得变电检修十分繁琐。不同的电路系统和电气设备维护与检修工作，会涉及到不同的电路电压结构，同时工作原理也大不相同。这就使得电气设备检测项目工程量巨大，需对设备和工作原理进行全面排查，从而确定问题产生原因。变电检修通常会应用到大量的信号传感器，采取抽样取查检测结果，检测不同设备结构区间。并利用信号传输和转换，对现有的设备工具做定点分析与检查，再利用电缆和信号波段做传输，使得检测设备能够精准接收检测结果。

1.4对状态检修工作完成后的运作信息进行综合分析

变电设备状态检修工作结束以后，综合分析、处理后期的运作信息，更有利于掌握电力设备的实际运行情况。因此，要重视对运作信息的分析。要把所有的检测信息数据进行重新整合，采用在线检修或者离线检修的模式，全面检测继电保护系统、安全监测系统以及运作系统，更好的掌握变电设备的运行实际情况，更好的评估电力系统的运行状态。

2具体分析状态检修模式下变电检修技术的应用情况

2.1接头检修技术

状态检修模式下变电检修技术的应用过程中，接头的处理是关键。再看检修时，如果接头部分发热，要采用高低负荷电流对具体的发热点进行分析，对接头的损坏程度进行评估和确定，同时还要对接头表面的氧化物质进行清理。在对电力设备运行状态相关数据进行研究的基础上，利用合理的接头检修方式，保证检修质量和效果。例如：在软母线接头出现发热的情况时，要对导线和伤痕进行处理，利用合适型号的纱布把接头磨平，对线缝进行清理，最后利用螺丝固定。

2.2热故障处理技术

变电设备在运行使用中是会产生热能的，这些热能如果不能得到及时的排解就会产生热故障，这些热故障会直接影响到设备的正常工作的，因此热故障也是变电检修工作内容中的重要部分之一。变电检修人员在对其进行检修时要根据设备的性能和作用来选择抗热性能比较好的材料用来服务设备，如果就是为了图便宜而选择比较劣质的材料，不但不能起到很好的散热，还会给整个设备的抗氧化水平降低，也会容易出现热故障现象，这也给检修人员增加了维修的风险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以在选择抗热材料时一定要选择优质且抗氧化性强的材料，不但能提高整个设备的抗氧化能力，也能起到很好的散热性，减少热故障的产生，使得设备的使用寿命增长。

2.3变电设备的检测工作

在日常检测中要进行数据的收集、整合。通常采用三种方法：时间序列法、模糊预测法、人工神经网络法等进行数据的分析，借此判断变电设备是否正常运转。其中，时间序列法就是，抽取一个任意的过程，如果这个过程中，随机的特征随时间的变化而变化，则是平稳的，反之则不平稳。电力负荷资料是按时间按积累的，因此，利用这个方法可以对电荷变化规律和特性进行分析、预测。模糊预测法能从不完全的信息中，预测电力系统的中长期负荷，从而进行变电设备运转程度的推测、判断。人工神经网络法具有很强的通用性，对于不同的变电站都适用。通过断路器信息、保护信息、模拟量信息建立人工诊断网络，

2.4主变压器检修技术

变压器是电力系统中关键性的变电设备。一般变压器由本体和附件两部分组成。在对附件运行状态的检测中，通常比较简单容易，与之相连接的套管等变电设备的检修也比较简单，即使出现故障，处理或者换件都比较容易，效果也很明显。但是对于主体部分的检测难度较大。主要是因为变压器形体较大，内部元件如：铁芯、线圈等检测特别困难。一般对于变压器出现的运行故障主要有：绕组变形和绝缘问题，具体原因主要是短路和设备受潮。在实际状态检修中，先要正确判断出变压器的运行状态，采用合理的检测方式获得相关检修数据。对铁芯的接地情况，线圈的变形情况等进行深入了解，根据实际状态来判定具体的结果以及造成的危害等，从而要选择合适的检修和处理方式，保证变压器的正常运行。

3变电检修优化措施

3.1完善管理条例，建立相应检修管理步骤

电力企业首要工作目标便是为城市供给足够电力，从而确保城市用电稳定、高效。因此为提高变电厂电力供应效果，优化变电检修能力，必须建立和完善相应管理措施。科学划分企业内部职员工作范围，确定工作人员能够各司其职提高自身工作价值。另外还要对工作检修范围落户，确保设备检修工作能够落实到个人，集中企业内部人力资源，避免过多的人员调动和重复工作，从而提高检修效率。

3.2加强安全管理

电网变电过程中，各种操作都带有一定的危险性。要使作业人员加强作业时的安全操作，才能保证电网变电运维工作的正常运转。提高变电技术人员的专业操作，熟练设备的维护和操作，尽量减少失误操作的发生机率。使安全操作的观念深入人心，从根本上提高对电网变电的运维检修技术。小问题易成大隐患。本着设备安全使用的原则，要使运维技术检修人员重视日常设备的维护。按照设备使用周期进行检查。比如电网中的晶体管、计算机等每半年检修一次，测定晶体管工作点和电位是否运转正常。做到及时发现及时解决。检修之后对检修部件进行记录。这样不仅能积累经验，还能知道设备的寿命周期。从而使检修更加科学，节省检修费用和支出。

3.3提高工作人员技术能力，建立配套的培训机制

提高工作质量在于检修人员自身技术能力的水平上限。因此要大力推行企业上岗培训制度，建立相应完善的企业管理模式，从而提高工作人员自身工作能力。通过加强员工检修能力，规范其检修步骤和检修质量，可有效提高检修人员实际操作水平，使工人维持较高业务水平的检修技能。

结语

总结上述内容，可看出科学规划员工工作领域，提高检修人员实际操作水准是优化变电检修重要流程，也是毕竟途径。切实将检修工作落实到基层管理工作中，可有效提高企业经济效益，降低设备维护成本与设备更换周期。从而确保电力供应保障能力，能够为城市居民的安全可靠用电贡献一份力量。

参考文献

[1]王春辉.状态检修模式下变电检修技术注意事项与建议分析[J].黑龙江科技信息,2016,10:75.

[2]胡康.状态检修模式下的变电检修技术分析[J].科技创新与应用,2016,29:194.

[3]陈健.变电运维检修中设备状态检修技术的应用[J].中国建材科技，2015（07）:118.

论文作者:邵斌

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2018年12期

论文发表时间:2019/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04b4adf5525e64dd191dd110.html