# 关于建筑工程钢筋检测的几个问题分析论文_秦昌庆

摘要：我国经济的不断发展推动了现代化工程建设，因此为了满足当前时代人们的需求，建筑工程的建设提高了投资力度，也因此让建筑工程钢筋检测备受关注。本文对建筑工程钢筋检测的几个问题进行分析，以供参考。

关键词：钢筋检测；问题；措施分析

引言

随着经济的进步，人们的生活质量逐渐提升，对建筑工程的质量要求也越来越高，所以人们越来越关注钢筋的质量问题，这就需要钢筋检测人员要对钢筋进行严格的检测，同时还需要检测人员不断提升自身的专业能力和综合素养，使钢筋的检测能够根据相关标准进行，防止建筑工程存在较大的安全隐患，减少施工风险。

1钢筋检测流程

首先，外观检查。当承载着钢筋的货车进入施工现场后，检测人员和管理人员应当先观察钢筋表面是否平直，是否存在汗渍、铜锈、裂纹等。其次，合格证书。检测人员和管理人员需按照采购清单对钢筋型号、批次、质量等信息进行核对，并侧重检查生产合格证、检测报告。最后，性能检测。前两项检查只是检测钢筋的表面及相关信息资质，钢筋作为建筑工程结构的主要材料，各项性能必须要符合相关标准要求。钢筋性能检测主要针对的是钢筋的延展性、弯曲程度、气压焊接头等等。

2建筑工程钢筋检测的必要性

提升建筑工程质量，建筑工程钢筋检测过程中，应根据工程实际需求制定工程钢筋质量检测规范化标准，并针对工程施工质量进行有效管控，从而使工程钢筋质量不断提高，缩短工程期限，使工程整体建设更为有效。与此同时，建筑工程钢筋质量检测也是建筑工程质量的保障，由于建筑工程建设与当前社会发展和群众的生活息息相关，建筑工程建设的质量有着十分重要的影响力，因此采用科学合理化的手段加强施工现场管理可以使工程的各个方面提升，从而使建筑工程钢筋质量更加符合当前时代的发展需求，并以此来达到建筑工程钢筋质量标准。

3建筑工程中钢筋检测的相关问题

钢筋构建问题，钢筋构件通常包括应用到钢筋的所有建筑结构，其中包括了混凝土和钢筋笼等多种类型，钢筋性能会直接影响到钢筋构件的各方面性能。一些钢筋笼在应用过程中会长期在空气环境中暴露，所以其会在水和空气相互作用下存在氧化反应，使钢筋笼的使用性能降低。通常会在施工地区对当地的湿度数据进行收集，同时还要收集钢筋笼的制作参数，对其氧化时间等方面进行充分了解，从而对其进行合理的调整，或者可以对钢筋笼进行更换，选择抗氧化性能更好的钢筋笼作为替换。

4建筑工程中钢筋性能的检测方式

4.1弯曲性检测方法

弯曲性检测方法通常情况下选用冷处理方法，即采用万能试验机进行检测。在进行钢筋弯曲性检测时需要注意考虑钢筋长度、钢筋冷弯压头的直径。在进行钢筋弯曲性检验时，待测钢筋样品必须要呈现出180°弯曲，而钢筋冷弯压头的直径则需要根据待测钢筋的型号决定，通常情况下就是用待测钢筋直径的3～6倍来检测钢筋的弯曲程度，是否会出现断裂、裂纹等现象，肉眼看不到裂纹即为合格，从而判定出待测钢筋的弯曲性能效果。

4.2建筑工程建设中钢筋伸长率检测要点

（1）要选择标距测量仪器，在检测试验中，关键性的检验指标就是钢筋伸长率，可以选择断后伸长率来表示钢筋塑性。断后伸长率指的就是原始标距、钢筋伸长量间的比值，要选择合适的标距测量仪器，才可保证检测断后伸长率的准确性。在我国相关检测规定中，在断后伸长率使用中，要采取分辨率在0.1mm的测量器具，且其误差需控制在0.25m左右。同时，在我国当前的建筑工程钢筋检测中，隐涵原始标距测量是同于断后伸长率方法的。一般游标卡尺的精度为0.01mm或者0.02mm，标距测量仪器中钢直尺精度为0.5～1mm，因此原始标距、断后标距测量中，游标卡尺才可满足其标记精准度要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5对钢筋性能的检测及检测的有效措施

5.1对钢筋质量的重量偏差试验

通常情况下要选择五根钢筋进行检测。检测人员要在检测前期对需要检测的钢筋进行标注，将检测方法进行适当的标记。当前通常利用调自后试验法和进场后试验法进行钢筋性能检测。如果利用调自后试验法进行钢筋检测，其钢筋的使用数量要控制在三根，而如果采用后进场试验法进行检测，就要保证钢筋数量不低于五根。为防止检测数据的误差较大，需要检测人员将样本两侧进行切割，使样本保持平整，同时还要将样本长度控制在50cm左右。检测人员要在实际检测过程中利用钢直尺和电子天秤等工具辅助检测，利用尺子测量样本尺寸，将其精确到毫米单位。同时还要利用电子天秤测量样本的重量，确保其重量的精确度。

5.2创建并健全试验检测标准

因为建筑工程施工质量直接影响整个项目建设质量、维修费用、后期运行安全，而钢筋材料是影响建筑工程建设质量的主要因素之一，所以施工企业必须要创建并健全检测试验标准，尽可能避免不良因素对试验检测效果的影响。创建并健全试验检测标准必须要具备可行性、科学性、系统性原则，施工人员、管理人员以及监理人员等均必须遵守规章制度进行相关操作，如有出现故意或者不经意违反规章制度的行径发生，必须一视同仁的接受相应的处罚。管理人员必须要定期对钢筋检验标准落实工作进行检查，要保证试验检测标准完全落实到各施工检测环节中，切实提高建筑工程的建设质量。

5.3创建质量管理体系

在当前时代背景下，加强管理能够促进建筑企业在当前时代中的发展，使企业能够在当前市场中立足。因此，建筑企业应根据当前市场经济的发展来创新钢筋检测管理体系，使质量管理体系能够符合当前的发展需求。同时，应针对钢筋检测中出现的问题进行针对性处理，不断完善钢筋检测体系中的漏洞，从而使企业市场竞争力不断提高。钢筋检测体系在创新的过程中也应该结合当前企业的实际发展状况，并根据企业的具体发展需求制定详细的钢筋检测策略，使钢筋质量检测更加有效，保障建筑工程的钢筋质量。在当前阶段，钢筋质量检测在建筑工程整体有着十分重要的作用，避免了建筑钢筋的实际应用出现问题。同时企业质量管理手段也随着企业的发展需求不断变化，以此来满足当前时代下建筑企业的全面发展。除此之外，在实际的钢筋检测过程中，建筑企业也应对钢筋质量检测工作人员进行系统培训，使其充分了解当前时代下钢筋检测工作的意义，进而提高质量检测工作人员自身的综合能力。

5.4做好审核工作

要审核钢筋工程技术方案，有效提升钢筋工程质量，需做好具体审核工作。审查中，要加强分析机械设备使用情况，落实好施工作业。在下料过程中，应根据其需求加大技术审查力度，全面提升工程质量。工程审核中，监理单位应重视起钢筋工程技术问题，专业人员需参与其中控制好施工技术，做好审查工作。

结束语

多数建筑工程在施工中都会应用到钢筋，而钢筋质量会直接影响到建筑工程的整体质量，所以施工单位就要加强对钢筋的质量检测，要根据相关标准进行钢筋质量检测，同时检测人员还要注重检测的各个细节，保证检测结果的准确性较高，并且还要选择最有效的检测方式进行样品检测，使检测结果的准确性显著提升。

参考文献

[1].重庆万盛经开区强化智慧工地监管确保工程质量安全[J].重庆建筑,2019,18(12):29.

[2]关伟光.基于电磁感应的混凝土内钢筋的探测[D].燕山大学,2017.

[3]刘燕.建筑工程钢筋检测试验技术及未来发展趋势[J].地产,2019(24):12.

[4]尹玉瀚.基于软测量技术的混凝土内部钢筋无损检测研究[D].江苏大学,2018.

[5]张保安.探地雷达方法技术在钢筋混凝土检测中的应用以混凝土中钢筋检测为例[J].四川水泥,2017(01):109-110.

论文作者:秦昌庆

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04b4fc159f3fc964b4e4decd.html