# 关于建筑水电安装工程技术管理的意见论文_胡彬彬

身份证号：34012319861123XXXX

摘要：水电安装工程是建筑安装工程中的重要组成部分，水电安装质量的好坏将直接影响到居民的生活质量。近年来，随着建筑业高速发展，建筑工程的整体质量越来越受到建筑部门的重视，而要想加强建筑工程的整体质量，应该特别重视对建筑水电安装工程技术的管理。水电安装工程技术管理作为整体建筑工程的重要部分，其完善和优化不仅在很大程度上可以提高整体建筑工程的质量和经济效益，而且还能够进一步提高居民的生活水平和安全性。本文通过分析和探究目前我国建筑水电安装工程技术中存在的不足，就建筑水电安装工程技术管理方面提出相应的对策。

关键词：水电安装；工程技术管理；电气安装

在当前社会经济不断快速发展的背景下，建筑行业的整体发展势头比较良好。建筑行业在发展过程中，由于市场形势的变化，导致建筑企业相互之间的竞争越来越激烈。新时代背景的发展，促使建筑行业在发展过程中，同时面临着机遇和挑战。近年来，建筑行业得到了稳定的发展，水电安装工程一直都是建筑行业在发展过程中的重点。水电安装工程的施工质量，将会直接对施工质量产生影响，同时还会影响到人们的日常生活。

1.我国建筑水电安装工程技术存在的主要问题

1.1建筑水电管道安装问题

建筑水电安装工程技术正日益趋向于排水管道的安装过程科学化、规范化的方向发展。但是在实际的管道安装过程当中，仍旧存在着许多问题。像管道材质不一、质量参差不齐、防护层厚度太小、管径偏小、阀门闭合不灵敏、管线预埋时坡度设置太小等问题在实际安装过程中，由于外界客观原因和施工者技术不够等主管原因引起的安装问题很多，为建筑的后续使用埋下了安全隐患。

1.2施工质量不高

建筑水电安装质量会直接影响到工程的整体质量，因此在施工的过程中，我们应该加强对工程质量的监测，不断提高整个建筑水电安装技术工程的管理水平。然而在实际施工时，一些工作人员只是对建筑图纸进行了简单的了解，而且许多员工偷工减料，使工程的质量大打折扣，给水电安装质量留下了安全隐患。

1.3管道渗水、堵塞的问题

很多时候是由于忽略对管道质量的把控，存在裂缝或者沙眼、管壁厚度不足等，导致管道的承接口密闭性不强，产生漏水的情况。除此之外，在进行管道的安装前和安装过程中没有严格清除管内存留杂物，安装后没有严格进行通球试验，甚至没有加强对安装后的预留管口、卫生器具预留排水口进行保护、堵严，导致管道产生堵塞情况。

1.4电气工程的设备安装问题

安装电气工程的设备时也容易出现一些可能引发安全事故的问题。例如配电箱安装时容易出现箱内配线管长短参差，零线和地线没有区分开来，箱外管线凌乱等线路混乱现象。电气设备安装不合格将埋下安全隐患，导致建筑物使用的安全性下降，居民的人身财产安全存在风险。

2.解决建筑水电安装问题的相关措施

2.1施工前要做好准备

解决建筑水电安装问题要从准备工作入手，也就是在施工前做好准备。笔者认为这是整个建设过程的必备前提，同时也是建筑工程的重中之重。首先，技术人员必须对设计图纸进行深入的了解，在具体的实施过程中及时解决存在的问题，准确地应用各项技术、材料。但是这一切有一项前提，就是必须要制订出准确无误的图纸，同时制订出相应的应急预案进行有效的防范，以此来保证整个建筑工程的安全。

2.2加强对材料、设备的质量控制

材料和设备是建筑工程的重点，会直接影响到工程的质量。高质量的设备和材料可以极大地缩短施工时间，节省人力、物力和财力。因此在挑选材料时，要选择符合国家质量标准的材料，满足居民的居住需求和设计要求，同时要及时处理不合格的产品，保证工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3电气安装的施工设施

电气安装的施工是水电安装工程的重要组成部分，其完成好坏关系到整体的施工质量。电气安装不仅包括电气照明系统、电气动力，还包括防雷接地系统。对于电气安装的施工，重点是要做好设备和材料在安装前的核对工作。要求具备使用说明书及合格证、产品型号和系列等相关内容，以免存在不足或缺陷，在安装的过程中做好线线之间的连接。

2.4 涉水区域的渗漏问题控制

卫生间等涉水区域发生渗漏问题时，可以选择采用灌水试验和水压实验进行检测。针对卫生器具做密闭试验时，试验需要持续进行24小时以上。进行水管道和配水卫生器具的渗漏试验时，可按1.5倍的工作压力进行水压试验，但是试验压力的压力下限不应该低于0.6MPa。有压管道系统的水压试验的检验方法比无压管道系统的灌水试验更为复杂。一般进行渗漏检测时都是依据具体的管道材质选择适用的方法。当测试的管材为金属或复合材料，选用的检测方法为按一定压力进行10分钟的水压试验，当降至工作压力时水管仍旧不渗漏，则该水管道系统密闭性好。

3.工长对操作班组的技术交底

工长是现场施工直接指挥者，其作用发挥好坏，直接影响施工各指标的完成。除了负责班组的管理、人员调整、签发施工任务书等行政职能外，还具备技术管理职能，最直接的工作就是技术交底，因为工长的技术交底是集上级各种技术要求，包括“施工组织设计”以及规范规程、标准设计图纸、图册于一体的技术文件。

3.1工长交底要具备科学性

交底工作是技术类工作，要求准确无误，正确的交底是进行施工的前提。所谓交底的科学性就是遵循“三个正确”，即指依据正确、理解正确、交底正确。对规范、规定、图纸、图册、标准正确理解，灵活运用，向操作班组正确交待。

3.2工长交底要具备针对性

要克服把设计施工说明当成技术交底，千篇一律，而最终指导不了施工。要根据具体的施工特点进行交底，真正指导现场施工。

3.3工长交底要具备可操作性

工长交底具备可操作性主要包括：具体性、全面性、实用性。具体性是指对于施工的要求要具体到各个小点、具体的数据、明确的坐标位置。全面性是指具体的施工工作对于细小问题也不能不管不顾，必须依图进行，禁止个人发挥。实用性即可操作性，是指要按照实际施工的特点结合设计图纸进行指导工作。防止操作者自由发挥，违背设计和施工及验收规范。同时，在交底时，要明确公布判定质量等级的依据，以免做无用功，浪费时间和经费。工程的施建者只要按照工长交底的要求进行工作，就能达到质量要求。

4.结束语

在建筑水电安装中，水电安装是重要组成部分，安装的质量直接影响到建筑工程总体质量。而且其还是一项长期艰巨的工程，相比其他任何工程都要复杂，但水电安装质量会直接影响到建筑的质量，是衡量一个建筑质量的重要因素。因此，有关人员必须高度重视水电安装质量，严格把关，处理好每一个细节，掌握其中的核心要点，把水电安装工作做到最好，促进建筑行业的发展，满足居民的需求，推进和谐社会的建设。

参考文献：

[1] 陈莉.建筑工程施工房屋建筑管理及创新［J］.绿色环保建材，2018（12）：217+219.

[2] 中国建筑科学研究院.GB 50411—2007 建筑节能工程施工质量验收规范［S］.北京：中国建设工业出版社，2007.

[3] 中国建筑科学研究院.GB 50034—2004 建筑照明设计标准［S］.北京：中国建设工业出版社，2004.

[4] 刘晟楠，徐日升.对现代建筑电气设计中几个问题的探讨［J］.黑龙江科技信息，2012（03）.

[5] 陈向阳.论如何提高小区住宅水电安装工程质量Ⅲ.中小企业管理与科技（下旬刊），2009（8）．

论文作者:胡彬彬

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04bb89dc07ebd5a9139219d2.html