# 混凝土外加剂在商品混凝土中应用论文_邓焰恒

身份证号码：44190019840426xxxx

摘要：为了提高商品混凝土的质量，从而扩大商品混凝土的使用范围，进而为施工单位节约更多成本，便有必要在综述混凝土概念的基础上，分析商品混凝土应用混凝土外加剂的必要性，以创新意识为切入点，就提出具体的应用要点进行深入探究。然而，从现阶段我国商品混凝土应用外加剂的技术水平来看，仍停留于粗放型阶段，尚存在较多问题亟待解决。

关键词：混凝土外加剂；商品混凝土；应用要点

近年来，随着我国经济不断发展，城市规模不断扩大，商品混凝土类型不断增多，商品混凝土应用外加剂技术水平已取得一定进步与发展。同时，为了顺应时代发展潮流，满足日益严格的制造要求，商品混凝土应用外加剂的技术重心逐步向分析应用必要性及提出具体应用要点转变。其中，混凝土简称“砼”指由胶凝材料胶结骨料形成整体的工程复合型材料总称[1]。按性质密度，混凝土可分为轻质混凝土、普通混凝土及重混凝土，尤其是普通混凝土，市场较为常见，以水泥为为凝胶材料以砂石为骨料添加一定比例的外加剂或掺合料经搅拌形成的水泥混凝土，适用于工程建设。鉴于此，本文针对商品混凝土应用外加剂的研究具有重要意义。

1.混凝土外加剂的概述

混凝土外加剂又称外加剂，指混凝土拌合前期或拌合过程中添加用以调节及改变混凝土性能的物质，并且混凝土外加剂以符合《混凝土外加剂》（GB8076-2008）规定为前提，严格控制掺入量，其掺入量不得超过水泥质量5%[2]。按性质功能，混凝土外加剂可分为流变性外加剂、硬化性外加剂、耐久性外加剂及其他性外加剂，流变性外加剂包括泵送剂、引气剂及减水剂等；硬化性外加剂包括速凝剂、早强剂及缓凝剂等；耐久性外加剂包括阻锈剂、防水剂及引气剂等；其他性外加剂包括泵送剂、防水剂、防冻剂、着色剂、膨胀剂及加气剂。

以减水剂为例，减水剂又可细分为引气减水剂、早强减水剂、缓释减水剂、高效减水剂及普通减水剂，尤其是高效减水剂，能在混凝土坍落程度相同情况下最大程度减少混凝土拌合用水量[3]。同时，伴随社会经济不断发展，应用外加剂的最初目的逐步由节约水泥向改善混凝土性能转变，不仅能有效减少混凝土搅拌用水量，加快混凝土凝结速度，避免混凝土离析及泌水问题，改变混凝土抗水淘洗及和易性，还能减少混凝土坍落度损失，延长混凝土初期水化热时间，减少大体积混凝土构件的温度上升速度，以达到减少裂缝发生率的目标，进一步避免混凝土负温下产生冻结问题，抑制钢筋锈蚀。

2.商品混凝土应用混凝土外加剂的必要性

2.1提高混凝土质量

商品混凝土应用混凝土外加剂不仅能切实消除混凝土凝结过程中水热化问题，还能确保商品混凝土前期凝固质量及速度，特别是施工现场温度变化异常情况下，添加混凝土外加剂一定程度上保证其耐久性，突出混凝土抗低温或抗高温的性能[4]。同时，混凝土凝固过程中极易遭受防冻盐侵蚀产生液相渗透及毛细管水流动的问题，应用混凝土外加剂能解决上述问题，以此为基础实现混凝土多孔配置，确保钢筋混凝土间粘结力，增强商品混凝土抗击性能及抗磨损能力。

2.2改善混凝土性能

一般说来，搅拌混凝土过程中添加相关化学外加剂实现以不添加搅拌用水量为前提改善混凝土和易性，或在混凝土和易性良好时减少混凝土搅拌用水量。同时，商品混凝土应用混凝土外加剂时，结合外加剂添加情况，适当延长或缩短混凝土初次凝固的时间，进一步预防工程施工完成后产生混凝土结构沉陷或断裂问题。值得注意的是，商品混凝土应用混凝土外加剂不同程度上减少混凝土泌水量，客观上降低离析裂缝的发生率，达到保护环境及节约资源的目标。

总而言之，外加剂能有效改变水泥浆流动性，特别是高效减水剂，以萘系高效减水剂为例，其影响商品混凝土使用性能的因素较为复杂，涉及及分子结构、平衡离子、分子量大小、缩合工艺及缩合程度、硫化产物及硫化程度等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，由于水泥属于无机矿物颗粒，遭受水化颗粒表面化学作用、电荷静电互相作用及范德华力共同作用极易导致粒子形成聚集结构。

3商品混凝土应用混凝土外加剂的要点

3.1控制添加用量

伴随社会经济不断发展，商品混凝土使用范围不断扩大，商品混凝土类型不断丰富，社会对于商品混凝土的要求也更为严格，一旦混凝土外加剂用量不足无法满足减水率要求，不止控制水灰比例，客观上加大浇筑难度，反而无法满足混凝土长距离运输要求造成资源浪费。同时，商品混凝土应用大量高效减水剂不仅能保证混凝土水胶低比例，还能保证混凝土流动性有助于其后期成型，一定程度上提高混凝土强度延长混凝土使用年限，并且应用大量高效减水剂能减少新拌混凝土损失。

有研究资料表明，水泥中硫酸钙含量与水泥浆液中SO4浓度存在着密切联系，是流变行为的主要控制因素，意味着混凝土水胶比例越低、C3A量越多，但是无论任何一种高效减水剂，与其对应的水泥搭配饱和度不得高于1.2%且不得低于0.8%[5]。因此在实际应用的过程中，技术人员主动转变传统工作理念，坚持实事求是的工作原则，严格控制外加剂添加用量，力求无限趋近饱和添加量，尽量与矿物共同掺入使用以获取更为良好的使用效果。同时，由于不同类型高效减水剂敏感性差异大，个别减水剂添加量增减0.1%使用效果千差万别。

3.2调整水灰比例

一般说来，影响混凝土使用性能的因素较为复杂，涉及水泥物理指标、水泥化学成分、水泥矿物成分、砂石用量、砂石质量、配置比例、水泥出厂时间、水泥进货时间及活性掺合料等方面内容。其中，水泥物理指标、化学成分及矿物成分以C3A及C2S为主要选择指标，尽量选择选择C3A含量低及C2S含量高的水泥能有效增强混凝土的流动性能，降低混凝土坍落的发生率。砂石用量及砂石质量以符合商品混凝土生产标准为前提条件，严格控制碎石含量，以单粒级石子为最佳选择，以达到控制用量的目标。

砂石及水泥的施工温度均不同程度影响外加剂的适用性，特别是刚出厂的水泥，具有温度高、需水量大、吸附量大及坍落度低等鲜明特点，适量添加外加剂能显著提高混凝土中外加剂残留率。同时，有研究资料表明，以粉煤灰、磨细矿渣粉及硅粉为典型代表的活性水硬性材料或自硬性材料与外加剂共同加入，不仅能减少水泥用量，还能显著改善混凝土性能，增强混凝土强度改变外加剂对水泥的适应性。因此在实际应用的过程中，技术人员主动转变传统工作理念，坚持具体问题具体分析的工作原则，适当调整水灰比例，增强商品混凝土的使用稳定性，准确计算外加剂最低用水量，以确保商品混凝土使用性能为前提，加快混凝土水化速度，避免影响石膏溶解程度及水泥适应性。

4.结语

通过本文探究，认识到在社会经济稳健发展的大背景下，我国城市规模不断扩大，商品混凝土类型不断增多，商品混凝土应用外加剂技术水平逐步成熟，社会对于商品混凝土应用外加剂技术提出全新要求及标准。如何做好商品混凝土应用外加剂工作，是技术人员在实际工作过程中所面临的主要问题。因此，综述混凝土的概念，分析商品混凝土应用混凝土外加剂的必要性，以创新意识为切入点，提出具体的应用要点具备显著价值作用。

参考文献

[1]黄永平.外加剂在水工混凝土中的应用浅析[J].河南水利与南水北调,2015,24:14-15.

[2]钟华金.混凝土外加剂在商品混凝土中的应用[J].河南建材,2016,04:220-221.

[3]蒋廉勇.混凝土外加剂在商品混凝土中的应用[J].江西建材,2016,21:107.

[4]耿杰.浅谈混凝土外加剂在施工中的应用[J].城市建筑,2014,06:230.

[5]唐杰.浅析商品混凝土中混凝外加剂的应用[J].技术与市场,2016,11:119.

论文作者:邓焰恒

论文发表刊物:《基层建设》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04ceac8d57c2c2de195c011f.html