# 基于物联技术的配网智能抢修陈俊城论文_陈俊城

摘要：物联网技术作为新信息时代的产物，已被应用到各行各业方方面面，将物联网技术应用到智能变电站抢修管理系统中，通过编码技术、射频识别技术、RFID、传感器技术等，实现对设备台账信息等数据的智能采集，为智能变电站系统的运行维护与管理打好夯实的数据基础，为跳闸事件记录的分析提供了数据依据。本文针对智能变电站配网存在的问题提出了基于物联网技术的智能变电站抢修管理系统，便于抢修管理人员减轻工作量，提高工作效率。

关键词：物联网；抢修管理；台账核查；装置检验；跳闸事件

1、变电站配网抢修管理现状

目前变电站配网专业抢修管理工作人员压力大，配网、设备缺陷、装置检验、保护动作情况等信息都是人工录入系统，工作量大、效率低、数据不准确、与实际情况有偏差，已基本达不到智能变电站快速发展的抢修需求，甚至填写信息时间容易延误，导致管理人员不能及时准确掌握实际情况，对变电站抢修管理工作造成严重影响。物联网核心技术——传感器技术及射频识别技术等新信息技术既能有效保证系统基础数据的准确性和全面性，又能减轻抢修管理人员工作量，是新一代配网智能管控系统强大的技术支撑。

2、基于物联网技术的智能变电站抢修管理

自2019年国家电网公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署后，建设泛在电力物联网已成为“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。物联网技术作为一种新型通信网络，能实现智能化识别、定位、监控与管理，将物联网技术应用到变电站系统中也是智能电网技术发展到一定阶段的必然产物。基于物联网技术的智能变电站抢修管理系统如图1所示，有如下几个关键功能：

（1）应用后台：采用B/S软件架构模式，可用浏览器登录获取信息。

（2）数据服务器：实现数据的整合处理和永久存储，可通过后台或远端建立连接实现数据的通信。

（3）IED装置：主要完成数据接口的统一，实现感知层数据的传输，异常数据上传至后台，正常数据上传至服务器进行整合存储。

图1监测系统图

2.1装置检验管理

配网装置检验工作目前还基本处于人工办票、手动操作和一对一测试阶段，这种工作方式存在以下缺点：

（1）人工记录数据不准确，容易出错且事后无依据可查；

（2）纸质检验报告不宜留存和查找记录；

（3）装置数量多，无监督环节，容易造成漏项或漏检验装置等问题。

鉴于日常变电站保护装置检验工作量大、人力资源匮乏的现状，必须进行模式的转变，做到从“一对一”测试模式至“一对多”的测试模式，实现多台保护装置同时检验，既能保证装置检验工作质量，又能减轻抢修人员工作负担。智能装置检验工作需要一个装有RFID标签和手持式终端的设备，通过手持式终端可随时查看装置检验信息，同时可利用RFID快速识别多个标签的优点，传输不同间隔多套保护装置检验信息，解决漏项漏检问题，大大提高工作效率。

2.2事件分析评价

对于电力系统配网抢修人员而言，他们最大的工作量便是设备台账的维护、设备缺陷的消除、装置的定期检验、跳闸事件记录的分析与评价。目前，随着电力行业专业人员的断层也存在着技术水平的断层，电网故障分析已然成为工作中的一大难题，基于物联网技术的智能抢修管理系统可清晰展示故障相关的一、设备各类动作时间、故障相、故障电流、故障电压、故障测距等信息，并以图形化的方式显示保护装置内部动作逻辑、动作时序、保护定值及故障量，进而对保护动作事件进行客观的分析评价，给出全面、有效的预防策略。

3、基于物联网技术的智能变电站抢修管理系统体系结构

借鉴智能变电站三层两网体系结构，为了数据共享和同步，形成了基于物联网技术的智能变电站抢修管理系统三层架构体系。该体系从下往上依次为智能感知层、网络层、应用层。

3.1感知层

智能感知层主要是利用温湿度传感器、振动传感器、超声波传感器、RFID电子标签等对保护室内的保护装置、测控装置等的运行工况、周围环境以及自身属性信息等状态和信息进行智能感知，为配网智能管控系统的监控和管理提供有效的数据依据。

3.2网络层

网络层的主要功能是实现数据信息的上送，保证数据的可靠高速传输，并且防止网络风暴等的发生。智能变电站抢修管理系统利用无线传感网技术将感知层基础数据传输至数据服务器和应用后台。

3.3应用层

应用层采用B/S架构，既可以在站内后台观测，也可以在调控中心使用浏览器直接监控。主要完成保护设备的在线监测、数据的处理统计、保护动作信息评价、跳闸事件预警以及其他辅助决策等高级应用。

4物联网技术在智能变电站抢修管理系统中的应用

4基于精准管理的配电网抢修主要做法

满足配网故障研判和抢修协调指挥要求，以精益化管理为指导思想，充分发挥配网抢修指挥优势，协同办公，为配网实现了信息资源共享提供更好的平台，实现在配网发生异常故障时，处理工作流程更加集约、高效。坚持以集约、精简、高效为原则，采取精准化管理办法，加强配网抢修指挥管理，以达到提高配网故障抢修效率，最大限度控制故障停电范围，减少用电客户等待送电时间，实现配网安全运行和优质服务水平双提升。

配网设备及用电客户基础信息采集录入具有范围广、要求高、采集录入数据多、涉及线路多等特点，对配网抢修指挥管理提出“三心”法，即数据核对要细心，图形绘制要专心，装置调试要耐心。结合设备运维精益管理系统基础地理背景图开展配电网线路低压接入点绘制图，建立所辖区域线路走向图台帐，收集线路所辖区域所有用户名称，采集录入范围涉及大工业用户到一般客户，高危企业到一般企业，从变电站出线到公网、专变到高低压台区再到用户表计，整理出清晰完整的供电链条，将老旧的混乱数据进行纠错，不放过任何死角与盲区。

配网抢修指挥班结合运检部、两个分公司创建配网抢修现场工作联系人员通讯录，梳理出地方电力管辖范围内工单派发专职人员联系表，制作出常用手册。利用供电所对辖区情况熟悉的优势，开展配电网设备基础数据、设备台帐信息及找准设备之间的拓扑关系，并根据采集录入结果制定全新的配电网系统台帐，根据普查结果，完成信息系统和纸质档案的整理、修正，以确保用户基础数据采集、录入准确可靠。全面推进电网数据清理和客户数据采录核查，由原来的纸质图纸，到现在的电子版与纸质版相结合的配电网构架图。为防止出现系统故障时无法接到工单，特别制作出国网客服中心联系方式表、省客服中心联系方式表，通过腾讯通或电话建立线下连接，确保业务顺利进行。针对配网设备的业务联系，由原来单一的值班室联系电话，到现在的运检业务联系人全部名单和配网设备管理业务联系人名单的改进，使设备划分责任具体到人，实现精准管理。

结束语

本文针对目前变电站数目和工作量的指数级增加，而配网抢修管理人员数量骤减的问题提出了基于物联网技术的智能抢修管理体系，旨在反映实际情况、提高工作效率和减轻抢修管理人员负担，保证电网安全稳定可靠运行。

参考文献

[1]欧小鸥.无线射频识别技术RFID在物联网的应用分析[J].通讯世界,2018(02):92-93.

[2]姜小明.物联网技术在220kV西泾变电站的应用研究[D].南京理工大学,2014.

[3]陈振晓,刘前进,林健雄.物联网技术在变电站在线监测中的应用研究[J].物联网技术,2017,7(09):23-25.

[4]杨卫军.浅谈智能变电站运行维护管理[J].科技风,2018(16):184.

论文作者:陈俊城

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04f434c39c14edd431ce8456.html