# 浅谈氡的产生以及危害论文_吴泽佳 陈伟杰 马先华 蔡小清

吴泽佳 陈伟杰 马先华 蔡小清（广东白云学院，广东 广州 510450）

摘要：我国人民在解决温饱问题后，对物质文化生活提出了更高的要求。期盼有更高水平的医疗卫生服务、更丰富的精神文化生活、更健康安全的居住环境。室内空气污染越来越受到关注，这已经成为现代人生活中不可忽视的一个重要问题。笔者就影响室内空气质量的氡气展开阐述。

关键词：室内环境；污染；氡气；

1、氡气的产生

氡是由自然界中的放射性元素衰变产生的一种惰性放射性气体，无色无味，穿透性很强。氡气主要来自于无机非金属建筑材料，还与工程地点的地质情况有关系。氡存在于建筑水泥、矿渣砖和土壤中以及装饰石材，如花岗岩、砖砂、水泥及石膏之类，特别是含放射性元素的天然石材，最容易释出氡。再者，瓷砖也会释放出氡气。在氡含量较高的地带建造房屋，或者使用了放射性不合格的建筑装饰材料，以及房屋条件不好等等都有可能显著增加室内的氡水平。所以一般建筑都要进行基础防氡措施，氡气的主要危害来自于氡子体而非氡气本身，主要起危害作用的氡子体是218钋，及218钋进一步衰变的子体214钋等。［1］氡溶于水，氡易溶于煤油、甲苯、二硫化碳等有机溶剂。氡易吸附于橡胶、活性炭等其他吸附剂上。

氡如同空气中的氧气一样是作为一种天然存在的气体，我们每天都要跟它亲密接触。在室外，氡的浓度通常会被稀释到很低的水平，一般不会对人体造成危害。但是室内氡浓度并没有一个绝对安全的范围，在封闭的环境里，氡气会逐渐积聚，随之氡浓度也会上升，人们一旦进入积聚氡气的室内，将会增加人体患病的风险和可能性。如果我们生活的居室装修不当，就会有氡超标并威胁我们的健康的可能性。

2、氡气的危害

我们人体吸入了氡气后，那么氡衰变的子体就要沉积于肺和支气管、气管。由于它长期照射肺，可能造成肿瘤甚至肺癌。国际癌症研究机构（IARC）已确认，氡是仅次于吸烟，导致肝癌的第二大杀手。对于闯入金字塔“离奇”死亡并非法老的毒咒，其实是因为金字塔建造所用建材中含有大量的铀矿石，而铀矿石衰变会释放出大量氡气，这些氡气千百年来在这个小空间里积聚，浓度达到了足以诱发肺癌从而致人死亡的程度。［2］

在不吸烟的人群中，氡居肺癌诱因的首位。统计数据显示，全世界约有五分之一的肿瘤患者与遭受氡辐射有关。仅在美国，每年约有两万多人死于氡引发的肿瘤。在我国，这一数字远远超过五万。此外，氡气还就可能引起诸如不孕不育，白血病，胎儿畸形等严重疾病，特别是在血液和脂肪里面。

氡单质由单原子分子组成，稀有气体，有放射性，衰变时释放出高能量的α粒子，寿命最长的同位素222Rn的半衰期为3.82天。氡气的溶解度很高，它进入肺部以后，通过血液，通过我们人体的脂肪进入体内，通过血液输送到全身。紧接着对我们全身的脏器都有影响。住宅内的氡。只要存在，就有影响。目前，世界卫生组织也将其公布为十九种环境致癌物之一。它的危害远远超过甲醛和里面一些苯系物。氡气无色无味，不易察觉，进入人体后，发病潜伏期更可长达十五年，是真正的“隐形”杀手。更值得警惕的是，住宅中的氡会不断从墙体析出，不像甲醛会随时间的流逝挥发殆尽。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，人们很容易在毫不知情的情况下，将自己常年暴露在氡辐射的危险中。

3、氡气的标准

《民用建筑工程内部环境污染控制规范》GB50325-2001根据建筑物的使用功能对室内环境的要求，可将民用建筑分为两类Ⅰ类民用建筑和Ⅱ类民用建筑， Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、 幼儿园等，氡的限量值为≤200Bg/m3，Ⅱ类民用建筑:办公楼，商店，旅 馆、文化娱乐场所等，氡的限量值为≤400Bg/m3。并规定“民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。”“室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。”

根据 GB50325-2001（2006 版）规范 6.0.5 条规定，民用建筑工程室内空气中氡的检测所选用的方法测量结果不确定度不应大于25%（即置信度为 95%），方法的探测下限不应大于 10Bg/m3，氡浓度的测定方法不限定于国家标准《环境空气中氡的标准测量方法》GB/T14582-93中的四种，但方法必须满足相关的技术要求。［3］

4、氡气的防治

氡的防治应从源头抓起。由于岩石是氡的主要来源之一，所以在设计和施工以前，对地基进行放射性测量和评价，以避免房屋建在含放射性镭等的地基上。这是降低氡及其子体潜在危害的最有效措施。在对居住房屋采取预防与治理工作之时， 可由以下几个方面来具体实施，现具体分析如下：

（1）在选择室内装饰材料时，要按照相关的国家标准要求，确保所用建筑装修材料达标。由于大理石等天然石材会释放出 γ 射线，因此具有一定的放射性特征，因此在室内装修选取瓷砖时应谨慎选用；

（2）开窗通风是降低室内污染最简单也是最为有效的一项方法措施。这是因为氡从土壤或结构表面析出后，随着室内温度升高和压力下降，氡的扩散及扩散系数增加，通风可以使室内外的气压基本保持一致；再者，通风也可以把室内的氡及其子体排至室外，从而稀释室内空气中的氡浓度；

（3）活性炭有着很好的吸附性，可以吸附室内漂浮的各种气体分子，所以可以把活性炭放置在含胶粘的板材与油漆附近，用于吸附部分漂浮在空气中的氡以及其子体，但要注意的是要勤于把放置的活性炭拿到室外阳光下暴晒，以及时出去吸附于活性炭上的氡以及其子体。 切不可让活性炭成为污染源。［4］

5、结语

由于氡不易被人们察觉，是一种经常被人们忽略的一种对人体极有危害的气体。氡具有相当长的潜伏期。因此，人们必须对室内氡要有足够的认识并采取积极的措施来控制室内氡的水平。人们越重视氡的危害，防治控制室内氡的措施越全面，人们就越能生活在一个健康安全的环境。

参考文献:

［1］郑建芳. 民用建筑室内空气中氡的测定 [J]. 科技论坛, 2016(6):53-53.

［2］刘喜梅. 专家揭秘法老毒咒之谜：氡气诱发肺癌致人死亡[J].人民政协报, 2014，7月9日.

［3］环保论文.住房室内氡的危害及其控制措施[J].中国环境频道,2013，9月24日.

［4］辛长滨 . 建筑装修空间室内环境质量检测和防治构建［J］.建材与装饰，2017(6):47-48.

基金项目：广东白云学院大学生创新创业训练（实践）计划项目

论文作者:吴泽佳 陈伟杰 马先华 蔡小清

论文发表刊物:《知识－力量》2017年10月上

论文发表时间:2018/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05011fe99cd18603a7533068.html