# 建筑保温材料检测技术的分析论文_王军武

深圳市深科工程检测有限公司 广东省深圳市 518055

摘要：经济的发展让人们更加注重生活品质，用不同方式提高生活质量，而建筑作为人主要的活动空间，它的建设质量直接影响人的生活品质，而建筑最基础的材料之一是保温材料，用于隔绝外部冷空气或热空气对建筑内温度的影响，特别是能够减少夏季空调能耗和冬季采暖能耗，提供更舒适的室内环境。所以，需优化对建筑保温材料的检测。

关键词：建筑保温材料；检测技术；导热系数

引言：建筑保温材料的作用是减少能源的使用，因此保温材料对建筑有重要影响。它可以保护建筑的结构，降低建筑对温度的应力，并让建筑变得更加美观，但材料使用前需优化对其的检测，并保证方法、技术使用的科学性，解决技术应用中存在的问题。

1.建筑保温材料的检测方式

检测保温材料的质量，有多种方法，比如无损、外观、仪器与条码等。首先，无损检测是保证材料结构的稳定，运用射线和超声波等技术，检查材料的内部是否有损坏，它的优势是提高了工作效率，但不可以大范围使用；其次，外观检测是观察材料，从材料的外观分辨其质量的高低，但这一方式的不足是，只是粗略检测，检测的精度不高，可用于有明显外伤材料的检测；接着，仪器检测，它是用专业的设备分析材料内部的结构，判定它的质量是否合格；最后，条码技术是检测机构会在接受检测的材料上贴上条码，用自动检测装置检测，判定材料的性能，但系统检测后，是由人工录入数字，可能会因为某些疏忽，导致结果不准确，影响最后结果的准确性[1]。

2.建筑保温材料检测的技术

建筑保温材料的使用，可以帮助建筑完成节能的目标，所以材料的精度必须满足要求，用多种方法完成检测。

2.1检测技术

保温板尺寸的稳定性：这项检测需由同一人完成，用卡尺测量尺寸时，不管是初量还是复量，卡尺必须在同一个位置上。测量中卡尺的力度需均匀，保温板是可压缩的材料，受压后容易变形，为保证得到数据的准确性，必须选择一点，用均匀的力多次测量，根据所有得到的数值，确定最终值。

保温材料的导热系数：材料导热系数的高低可影响建筑温度的变化，特别是保温浆的材料，这些材料的养护结束后，需用烘焙箱把材料内的水分全部清除，以免因为含水率过高等，导致导热系数变大。同时其也要保证的是，材料的表面必须保证平整，如果不平整，使用后可能会形成空气层。所有材料中，使用最多的材料是聚苯板，用这个材料加工，容易控制表面的平整度。

板夹紧力的大小：测试中夹板力度的大小，直接影响导热系数的大小，而为保证力道的均衡，需在相关装置中安装可恒定压力的装置，以调整试件、板的间距，保证间距的准确。如果试件较为松软，可在测量的角边处放上聚苯板，控制材料的压缩。

2.2检测工作的不足与对策

不足：虽然用这些技术可以完成保温材料的检测，但通过对实际情况的分析，也发现了它的很多不足，让检测结果的准确性受到影响。具体表现如下：专业机构进行检测时，尚未建立完善的系统，过程各项操作无序，有时甚至会出现在结果汇总填写假数据的情况；检测机构管理人员的工作有待专业，缺少对工作的统筹，降低了工作效率；检测的方式单一，最终结果的可信度需提升。这三种现状，是保温材料检测工作需考虑的问题，以让检测工作顺利进行。

对策：对于上述问题，监测人员可从以下几方面入手：

其一，建立完善的检测制度，并依照现有的系统进一步优化，引入新技术，夯实基础，从而组建一支有过硬的技术、较强责任意识团队。团队建立后，各机构可建立奖惩机制，考核每个人的工作能力，对于有责任性并认真负责的员工，会给物质或精神上的奖励，但如果有人员不遵守规范，需进行口头或通报批评，以及资金处罚，以期借助这一方式，增强每个人的责任意识。

其二，提高检测人员的素养。机构选择检测人员时，需审核其是否有资格，确定他们有资历证书后，才可以正式录用。同时，机构也要了解检测的新技术，在新技术的基础上，定期进行检测人员的培训，引导人员继续学习，掌握更多的职业技能与技巧。另也要加快机构内各个部门的沟通，深化人与人的交流，并把质量意识贯穿于所有工作，即定期根据工作成绩组织会议，在会议上讨论工作有哪些质量问题，分析出现这些质量问题的原因，共同商讨解决防范。借助这一方式，可让质量控制达到良好的效果，使检测人员意识到质量管理的重要性，在检测中按照程度完成检测。

其三，控制保温材料的质量。保温材料生产后，需进行多方面的质量检测，材料出库前严格检查，查看各合格证明是否完全。而在施工中必须明确施工程序，根据设计图纸了解有哪些区域会使用保温材料，以及材料的规格、型号，随着工程的进行，实现动态监测，以从过程中及时发现问题，让保温材料充分发挥它的作用，保证建筑的温度，实现节能的目的。

其四，明确材料检测的各个指标[2]。保温材料的监测有多个指标，对这些指标的分析是判断其质量的主要方式。首先，燃烧性能，它是材料和明火相遇后，反应的化学和物理性能，而因为保温材料引发的火灾也屡见不鲜，所以，对燃烧性能的分析是把所有性能分级，从A到B1、B2、B3，级别越高，材料的安全性也就越高；其次，热荷重收缩温度，这是在既定的升温环境中，确定材料可承受的最大荷载，并记录体积变为原有的10%时，周围环境的温度，这个指标反应的是材料是否具有良好的耐热性，即检验人员把被水浸透的试样放到某个环境中后，周围环境的温度随之上升，可承受的荷载最大后，试样变形，可承受的温度越高，材料的结构也更加稳定，说明材料的质量较高；接着，材料密度，它是一单位内材料的质量，并由密度决定材料的保温性能。通常情况下，如果材料的密度较小，它热传导的系数变小，而每个材料都有最佳的密度值，当材料的密度达到这个数值后，材料的导热系数最低，但不管是在最佳密度值以上或以下，密度都会影响保温材料的性能。

结语：对建筑保温材料检测技术的阐述，是根据材料的检测方式，分析了使用的技术，并总结了这项技术的不足，即可能会因为缺少完善的体系等因素，影响最后检测结果的准确性，对于这一点，需健全检测制度和体系，在工作中引入新技术，并明确判断各材料质量的指标，严格按照这些指标给出结果，完成材料的质量检测工作。

参考文献：

[1]林文进. 关于建筑保温材料检测中几个重要指标分析[J]. 建材与装饰,2016,(32):65-66.

[2]刘湘龙,梁志明. 关于建筑保温材料检测中几个重要指标分析[J]. 中国建筑金属结构,2013,(18):63.

论文作者:王军武

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第31期

论文发表时间:2018/4/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/052296a8dc38a7dbb6773f25.html