# 关于复杂地质条件下岩土工程勘察的实践与研究论文_王洋

黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司 黑龙江省鸡西市 158100

摘要：我国幅员辽阔，地形地质条件复杂多样，岩土工程条件和工程建设环境差异很大，尤其在复杂地形地质条件下的工程建设而言，岩土工程勘察评价的准确性、合理性非常重要，对工程的质量与安全起着重要的保障作用，勘察工作必须精心组织，加强管理，做到技术先进，经 济合理，确保质量与安全，并对其研究非常必要。

关键词：复杂地质条件；岩土工程；勘察；实践；研究

1复杂地形地质条件下岩土工程勘察技术

1.1工程地质测绘

山地工程、岩石出露或地形、地质条件复杂的场地应进行工程地质测绘，详细勘察可选 1：500 ～ 1：1000 的地形图较为适宜，地质观测点应满足精度和密度要求，并具有代表性，地质观测点应充分利用天然和人工露头点。重点调查对工程有影响的滑坡、危岩和崩塌、泥石流、地面沉降及地裂缝、岩溶、洞穴、软弱夹层、不良地质作用等， 其次对地形地貌特征；岩土成因、特征、厚度和分布，产状和风化程度， 岩、土接触面特征；地下水类型、补排条件、地表水体、井泉位置及水位； 人类活动对场地稳定有影响的采空、大挖大填特征情况等。

1.2原位测试试验

原位测试试验的方法和采取的手段多种多样，具体工作中应针对岩土性质条件、适用性、可操作性，对岩土工程评价的需求和设计、 施工对参数的要求，以及地区适用性等因素有选择的采用。测试试验 人员应提供真实、准确、有效的测试试验指标参数，为岩土工程特性、 岩土工程参数、岩土工程问题等做出正确的分析与评价提供依据。

1.3室内试验

除进行常规的试验项目外，应根据岩土性质的特点，岩土工程评价的需求及设计、施工对参数的要求，结合工程特点，有针对性、目 的性选择试验项目和试验方法，并使试验条件尽可能接近实际；对特 殊岩土，应根据其性质和特点，进行特种试验项目。

2复杂地质条件下岩土工程勘察要把握的注意要点

2.1野外踏勘作业中的踏勘注意要点

在岩土工程的勘察工作之中，首先要做好野外的踏勘作业，它是前提和基础，要依据相关的规范和标准，以实际现场为基准，布设好相关的踏勘点，在地质条件复杂的状况下，还要采用加密踏勘点的方法， 以实现对野外踏勘的准确、完整踏勘作业，获得准确的相关参数和数据。同时，还要注意地层条件相差较大的问题，要进行野外踏勘作业时的灵活变通，还要注意特殊性岩土，在了解不同岩土特性的前提下， 防止不合理踏勘点的间距问题，杜绝随意踏勘。

2.2地下水位勘察作业中的注意要点

在岩土工程勘察之中，对于地下水位的勘察作业也是不可忽略的重 点，在进行钻孔水位测量的时候，不可以忽略抽水井以及地下水陡壁的 实际状态，要关注这些相关因素，实现对地下水位的准确测量。并且， 在地下水位的勘察作业过程中，还要根据规范的要求，进行科学合理的 试样采集，要注意在采集试样的作业中的问题，诸如：试样高度不足、 密封状况不良、试样采集数量不足等，要在地下水位的勘察作业中，进 行科学化、标准化、规范化的操作，避免出现含水量流失的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3岩土工程勘察作业中的原位测试要点

在岩土工程勘察作业的过程中，要依照严格的规范要求，实施原位测试作业，绝不能抱有侥幸心理，一些岩土工程勘察人员为了省事 而没有依照规范要求进行测试，就会导致测试的不准确。例如：在岩 土工程勘察作业中的静力触探作业中，需要定深、调零，然而一些勘 察工作人员却没有依照规范和要求，没有将其按照规范要求调零，致 使其采集的数据不够规范和标准，极大地影响了岩土工程建设施工。

2.4岩土工程勘察评价问题的注意要点

在岩土工程勘察评价的过程之中，需要密切关注施工场地的类别、 不同地质条件下的地基类别，要根据这些不同的地质条件，进行评价和分析。同时，还要重视地基的剪切波速，在对地基的剪切波速测试的过程中，也要给予密切的重视和关注，以确保其准确性。

3复杂地质条件下岩土工程勘察的对策

3.1精心资料收集

前期资料收集对复杂地质条件下岩土工程勘察的积极作用不言而喻，所以必须要重视前期资料收集的作用，做好精心的准备工作。对 岩土工程的勘察工作做好实地勘察，对影响勘察工作的外部自然环境 比如地势、气候、水流以及人文环境等等，尽量全部收集到位，同时 在收集资料的过程中，对各种因素的影响进行初步的预判，为以后的 岩土工程勘察工作的顺利开展打下基础。

3.2提高野外勘察质量

3.2.1应用技术设备

技术设备需要跟上时代发展的步伐，复杂地质条件下岩土工程勘察工作也不例外。尤其是现阶段随着科学技术的进一步发展，计算机 信息技术已经占据人们日常生产生活的大部分。充分应用计算机技术 和通信技术在岩土工程勘工作中显得尤为的重要，将各种硬件设备准 备齐全，弥补传统设备的不足，解决岩土工程勘察工作的弊端。

3.2.3 优选勘察技术

勘察技术多种多样，尤其是野外的勘察技术工作，既然拥有这么多勘察技术供选择与参考，就需要充分利用这一优势作用，在进行具 体的野外勘察工作中，切记要因地制宜，将具体的岩土勘察技术和线 拥有的勘察设备进行匹配，选择最优的勘察技术方法。

3.3提高岩土勘察技术水平

3.3.1空间勘测技术

空间勘测技术是具有非常明显的优势作用的，因此需要逐步加强对空间勘测技术的应用，进而使得空间勘测技术能够充分发挥其在岩 土勘测工程的积极作用。主要是因为空间勘测技术具体覆盖的面积更 加的广阔，能够获取更加全面的信息；同时还能够改变以前传统的静 态的岩土勘察工作为动态的勘察工作，进而使得空间勘测技术在整个 岩土勘察工程的积极作用更加明显。

3.3.2勘察成果审核

复杂地质条件下岩土工程勘察工作是非常重要的，同时其具体的勘察成果也是需要引起足够的注意的，不能够将拿到勘察结果作为最 终的目的。相反，对于最终的勘察成果需要进行进一步的监督与审核 工作。因为勘察成果是为了更好的研究与更好的勘察服务的，要确保 整个勘察成果的真实性、有效性以及全面性。并将其具体的实用性发 挥到极致，让其对具体的岩土工程勘察实践工作具有指导意义。

4结束语

总而言之， 随着经济的发展、城镇化的推进，工程建设迎来发展机遇，同时也面临着挑战，只有对这一勘察技术工作有个科学的客观 的认识，方能够进行更进一步的工作。

参考文献

[1]靳海涛 . 复杂地形地质条件岩土工程勘察及实践研究 [J]. 建材与装饰,2019(32):244-245.

[2]廖友清 . 复杂地质条件下的岩土工程勘察方法 [J]. 建筑技术开发,2019,46(19):155-156.

[3]梁清潭 . 复杂地质条件岩土工程勘察实践探讨 [J]. 建筑技术开发,2019,46(17):163-164.

[4]倪浔 . 复杂地质条件下的岩土工程勘察方法研究 [J]. 工程技术研究,2019,4(17):91-92.

论文作者:王洋

论文发表刊物:《建设者》2019年20期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/055f89e98261a9f3031ad1a3.html