# 水利水电工程中边坡开挖支护技术的应用论文_孙金丹

河北省水利水电勘测设计研究院 天津 300250

摘要：水利工程在国内的逐渐兴趣主要是由于资源短缺的局面，而水利建设在很大程度上可以扭转这样的局面。水利建设与人们的生活质量息息相关，因此人们非常关注水利建设的质量。边坡开挖支护技术是提升水利建设整体质量的关键性技术，支护的存在可以让水利工程的地基得到稳定，在水势比较大时能够起到阻挡以及蓄水的效果，同时能将动能经过一系列的环节转化为人们需要的电能。这样对水资源的利用更加有效。本文就是对该技术进行分析。

关键词：边坡开挖支护技术；水利水电工程；施工

引言

水利建设在很大程度上可以让人们得到生活质量上的强化，如今社会大众的生活已经离不开水利的支持，尤其是国内的一些地区水电供应是比较紧张的，这个时候水利建设更加受到大众的关注。水利建设的质量在现实的要求下正在提升，各方面的技术运用更加充分，边坡支护是其中非常关键的一方面，很多因素对边坡支护会造成影响。

1、水利工程施工中边坡开挖支护技术应用的重要性

水利工程（WaterProject）是土木工程的重要组成部分，通过控制、调配地下水以及自然界的地表水，满足人们日常生活和生产用水、洪涝灾害防治、水资源利用、城镇供排水、生态环境保护等需求。因此，水利工程对国民经济的提高、社会的稳定与可持续发展具有重要意义。在水利工程建设施工过程中经常遇到边坡施工，如防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、水利综合利用工程等。边坡结构复杂、形式多样，如基于时间划分的临时边坡和永久边坡；基于地层岩性划分的层状结构边坡、块状结构边坡、顺向边坡、反向边坡、直立边坡等等。因此在工程施工中，为保证施工质量与安全，实现水利工程作用的充分发挥，需做好边坡开挖与支护工作，根据工程实际情况与建设要求，合理选择边坡开挖支护，避免出现滑坡、岩层塌陷等问题。

2、边坡开挖支护技术的作用

边坡的开挖与支护是水利水电工程施工过程中的一项重要技术，通过边坡的开挖与支护能够实现对边坡很好的处理。在边坡开挖与支护的过程中，需要用到很多方面的技术，只有通过对这些技术进行综合性、系统性的应用，才能保证边坡的整体结构的稳固，保证水利水电施工的安全。边坡的开挖支护施工的第一步就是需要进行开挖支护的设计，设计时需要保证边坡的施工能够满足水利水电工程的建设需求，另外，在设计时要充分结合工程周围的地形特点与土质特点进行施工技术的选择[1]。充分的设计能够保证施工过程的有条不紊，然而，如果在施工的过程中出现了一些别的因素对土壤等产生了影响，就需要对设计进行改变，以满足实际的需求。如果边坡的施工不能做到合理，就很容易导致施工质量不佳、施工成本增加、施工工期延迟，由此可见，边坡施工的重要作用[2]。然而，尽管目前已经涌现出了很多很好的边坡施工技术，但有关单位仍然无法做到对技术进行熟练运用，在管理方面问题众多，需要进行提高与改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、边坡开挖及支护施工流程阐述

3.1土质边坡的开挖方法

在水利水电工程项目施工环节当中，土质边坡开挖工作进行的过程当中，操作人员需要依据由上而下的顺序完成开挖及施工工作。操作人员在实际工作的过程当中需要密切关注下文中所说的这些问题。首先需要将削坡层的厚度控制在一定范围内；而后在削坡施工环节当中，操作人员应当使用反铲挖掘机完成施工工作，最终为了能够对施工质量做出保证，操作人员往往会使用一边削坡以往修坡的方法完成施工工作。施工人员的专业技术水平应当大幅度提升，并具备相应的施工技术能力，在施工环节当中，操作人员应当妥善完成上下坡的道路铺设工作，并定期对道路进行检查及维护，以便于可以让边坡开挖工作的效率及质量得到保证。

3.2边坡开挖方法

岩土质地边坡开挖工作正式开始之前，操作人员可以应用钻爆法由上而下完成开挖工作，这种方法实际应用的过程中可以对开挖工作的质量做出一定保证，也可以让工程项目进度得到大幅度提升，在实际操作的过程当中，应用到的一般是下文中所说的这些开挖方法。逐层爆破开挖方法，当针对岩土质地边坡开展开挖工作的过程当中，可以依据施工设计图纸当中的要求选择梯段爆破法，这种方法实际应用的过程当中，施工人员需要将高度控制在一定范围内。因为岩土质地边坡的坡面比较薄，开挖的切角也比较小，因此需要操作人员科学合理的对边坡切角进行控制，从而也就能够对边坡开挖工作的质量做出一定保证。台阶型分层爆破。在水利水电工程项目施工环节当中，因为各种类型机械设备的工作半径往往都比较大，因此会对边坡稳定性造成一定负面影响，与此同时也会让边坡支护工作的难度大幅度提升，甚至在某些严重的情况下有可能引发开挖土体滑移问题。因此可以在施工环节中应用台阶型分层爆破方法，这种方法实际应用的过程当中，能够对边坡的稳定性做出保证，从而想要对工作人员的生命财产安全做出保证，自然也是一件比较容易的事情。

3.3浅层支护施工技术

浅层边坡支护工作进行的过程当中，主要需要布置排水孔、锚杆束并喷射混凝土。为了能够规避山体当中水压力对边坡造成的负面影响。在边坡支护施工环节当中，排水时间过长这个问题应当得到充分地重视。所以边坡浅层支护施工环节当中一般使用到的是耐久性比较强的排水孔，从而也就可以让山体当中水压得到有效的控制，不会对边坡稳定性造成过于严重的影响，也可以对后续各项工作的顺利开展做出一定保证。

4、水利水电工程中边坡开挖支护技术的应用建议

在基坑所在地地质条件不同的情况下，无论是垂直开挖、放坡开挖，都需要进行安全支护，特别是对土壤岩体强度较差的区域，要利用钢板打桩进行保护，如果基坑太深还需要利用搅拌桩进行辅助支撑。在基坑过深的情况下，为防垂直开挖带来塌方事故，要采用放坡的形式进行开挖。放坡开发会对基础土壤和岩体带来影响，所以，如果放坡中还需要进行凿岩或者是爆破岩石的操作，就要进行挂网，以保证施工的安全。如果施工基坑没有足够的空间进行放坡，就可以考虑利用土钉墙、喷射泥浆混凝土等施工技术。在进行开挖之前要对边坡进行安全和技术性能的仔细勘查，并制定具有针对性的放坡发放。比如在粘土基地的边坡上，因稳定性较好，放坡比较常见。但是如果遇到多雨季节、或者高温高热天气就要考虑到粘土可能发生的强度变化，利用表面喷涂等其他施工方案。

结束语

总而言之，水利工程是我国重点建设项目，与人们的日常生活和生产存在密切关联性。为了保证水利工程的建设质量，水利工程施工技术的科学应用至关重要。对此，在明确认知水利工程施工中边坡开挖支护技术应用重要性的基础上，相关工作人员应根据水利工程建设实际情况与要求，实现边坡开挖支护技术的科学应用，从而保证水利工程施工质量与安全，促进水利工程作用的最大化发挥。

参考文献

[1]王一凡.边坡开挖与支护技术在水利水电工程施工中的应用探讨[J].科技创新与应用，2017（35）：154+156.

[2]陈昌海.分析水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用[J].江西建材，2017（19）：100+106.

[3]朱志轩，马立家.水利水电施工工程中边坡开挖及支护技术分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（24）：196.

[4]徐兰.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用[J].智能城市，2017，3（07）：69-70.

[5]邱礼帛.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究[J].黑龙江水利科技，2017，45（05）：161-163.

论文作者:孙金丹

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/058db7e8976f5356e69cee02.html