# 水利工程水库坝址选择的工程地质勘察分析论文_张根全

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的水利工程的发展也越来越迅速。基于当前我国水利工程建设发展的主要趋势，水库坝址的选择和工程地质勘察在水利工程建设过程中占据着重要位置。因此，针对当前水利工程水库坝址选择的工程地质勘察分析工作中存在的诸多问题和不足，以当前不同地区和时期的水利工程建设的资料、地质状况等为主要依托，进行详细的记录、分析和解决，有效提高坝址选择的科学性和合理性，并在整体上提升水利工程建设和发展的水平。

关键词：水利工程；水库坝址选择；工程地质勘察分析

引言

坝址的选择在水利工程建设的过程中是非常重要的环节，在坝址选择过程中要对工程建设区域的环境和自然条件进行勘察，特别是工程建设区域的地质勘察。水利工程建设会导致河流和水文地质发生改变以适应工程建设的需要，这种改变会使水库渗漏和坝下游河床冲刷等出现一些不稳定的状态，直接关系到整个水利工程建设的稳定性和质量。水利工程施工单位要在建设之前做好相应的准备工作，包括对地质勘察、施工技术以及安全隐患防范等，坝址在选择过程中要对整个水利工程的作用进行整体的考虑，以保证水利工程建设的质量达到使用要求。

1在坝址选择中的工程地质勘察任务

1.1区域的稳定性

区域稳定性是水利水电建设的基础，对水利工程在后期的发展中有重要的影响。在坝址设计中，对需要开发的河段进行检测工作，认真分析地壳和该区域的稳定性，在选择上一定要实地进行勘察和结合相关的数据资料，深入研究。重点考虑在地震中会对坝址和工程建设造成的影响，根据地震监测部门提供的详细资料，分析地震的安全性等级和产生的危险性。通过这些有效的措施，实行可行性的研究方案，认真解决好区域稳定性因素。

1.2地形地貌特征

地形地貌特征决定了水利工程坝型的选择，对工程施工条件和设计方案有着制约性作用。在工程地质勘察中，需要熟悉地形对坝型的施工条件，因坝址的选择上对地形要求在一定的范围内，狭小、分明的基岩“V”型谷能够适合设计坝址。同样，在“U”型的基岩河谷内，因本身合适修建混凝土重力坝或者砌石坝，在周围的河床谷地风化现象较深，具有坚硬的沉积层，在自然条件下适用于工程坝址的设计。在勘察中，不同的地形地貌都有不同结构、特点，针对这些限制条件充分的分析，对每个河谷地段的结构土层进行研究，计算在施工中将会产生的问题，做出有效的解决措施。勘察人员在坝址的选择上一定要对地形地貌认真考虑。

2水利工程水库坝址选择的工程地质勘察

2.1完善地质勘察分析手段，提高水利工程建设的科学性

当前社会发展新阶段对水利工程建设提出的新要求以及水库坝址选择在地质勘察工作上的新标准，对提高当前水利工程的发展水平具有极为重要的现实意义。首先，在转变与创新工程地质勘察工作理念方面，能积极引进具备现代化地质勘察意识与工作能力的人才，组建一支具备现代化工作理念的工作队伍，并强化在人才聘用过程中关于工程地质勘察综合能力的考核标准。其次，在水坝科学选址的建设工作中，要加大关于水利工程地质勘察与分析等相关内容的宣传工作，通过板报、宣传海报等传统宣传形式与自媒体公众号、短视频等信息化宣传手段相结合的方式，在水利工程项目内部营造出重视地质勘察、加大地质分析力度的良好氛围，进而有效提高社会各界对水库坝址选择中工程地质勘察的有效认识，最大限度地降低因地质状况不合理而造成的工程安全事故和问题。例如，采取原位测量的方式，触探试验、承压板载荷试验、原位直剪试验以及地应力测量等方式，掌握地质信息，为后续施工作业的开展提供参考。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2岩土的性质

块状的结晶岩体有自身独特的性质和特点，包括具有完整的岩体结构和较强的抗水性以及坚硬程度大和透水性弱等特点，适合高混凝土坝址的选择，其中花岗岩的岩石性能较为明显。在实际选取工作中要做好相应的准备工作，对岩石附近不同时期的接触边缘开展重要的研究，并在研究的过程中要充分考虑风化夹层与风化壳的分布特点，在坝址选择设计的过程中尽量避免不利因素的影响，选择最佳的坝址选择方案。另外，在喷出岩的类型研究上，表现出抗水性较强和强度较高的特点，这也是在坝基选址时要考虑的重要因素。根据一些资料统计可以看出在沿海地区以及东北和华北地区坝址的选取就是在喷出岩上。喷出岩由于受当地气候的影响，在喷发的间断面会出现松散的砂砾石层和夹泥层以及风化现象的夹层，这会对水利工程的抗滑性和稳定性产生非常重要的影响。在坝址选择中如遇玄武岩，要对玄武岩的渗透性进行仔细研究和分析。例如在新疆某水利工程项目坝基选择的过程中对于混凝土重力坝，可以挖除河床砂卵砾石和岩体表面强风化层，将坝基设置在弱风化岩体的中上部，然后进行加固。如果选择混凝土面板堆石坝，就需要挖除地表砂壤土和砂卵砾石表部松散层，而下部的密实层可以对土石坝坝基具有一定的支撑作用，但由于具有一定的渗漏和渗透破坏等问题，需在坝基设计的过程中采取有效的防渗措施。在坝址选择实际勘察过程中，遇到深变质的石英岩和片麻岩以及混合岩等类型的岩石，由于这些岩石具有较高的强度，透水性能较弱和抗水性能强等特点都适合坝址的选择。但是在坝址实际选择的过程中夹面软夹层的存在也需要特别的重视，并做好坝址地质勘察的准确工作，有效地排除不适合作为坝址选择的地段，包括软弱矿物集中的地方等，还要注意岩石的泥化软弱等问题。坝址地质勘察过程中会发现有普遍的沉积岩的存在，厚层的碳酸岩石以及砂石可以成为最佳的坝址选择地点，但此岩石的类型具有非常复杂和多变的特点。在厚层的硬岩夹层中会存在软弱岩层，并且此岩层的抗水性很差，强度也偏低，在坝址结构设计施工中容易出现滑移控制面层。碎屑岩的类型中包括了砂岩和砾岩等，这种类型岩石的强度与胶结物具有一定的关系，并且在河流冲刷的作用下会产生软化和溶解等现象，导致开裂和膨胀现象的发生，具有一定的不稳定性。在岩石结构中经常会出现石层间错位，导致岩石层之间产生泥化问题，导致岩土的坚硬程度降低，在坝址地质勘察工作中要重视这些问题的存在，并对岩层中潜在的安全隐患进行科学合理的分析和检测，对出现渗漏和结构不稳定结构的岩石进行详细的记录，以保证坝址选择和设计方案的科学性。

2.3推进工程地质勘察分析理论体系的建设和完善

在水坝选址过程中，应当选在河流较窄处或盆地、洼地的出口（即“口袋形”的地区，“口小”利于建坝，“袋大”腹地宽阔，库容量大）。选在地质条件较好的地方，尽量避开断层、喀斯特地貌等，防止诱发水库地震。考虑占地搬迁状况，尽量少淹良田和村镇。基于我国工程建设水平提高的现实要求，要立足于不同地区、不同施工标准等的现状，加大资金、技术、人才的投入力度，推广工程地质勘察在水利工程建设中的应用，从而对不同工程目标区域环境的下地质情况形成深入了解，逐步探索不同地质条件下的水库坝址的选择与建设模式。

结语

在水利工程的坝址选取上，天然建筑材料也可以作为一个重要的因素进行考虑。在施工中工程较为复杂，施工材料的采购运输问题也是施工单位必须考虑的问题，坝址的选择上可以看看周围是否存在能够满足工程施工材料的要求。在施工中，一些砂石、黏土是在坝址的选择上就应当考虑的，同时天然建筑材料的选择上，其数量、质量、种类和开采条件，这些因素对工程建设具有很大的影响，施工单位应当在坝址选取上做好勘察工作，使水利工程能够顺利施工，提高企业经济效益。

参考文献

［1］赵鑫．石佛寺水库生态修复若干问题及对策［J］．水利规划与设计，2015(11):22．

［2］王鹏，陈智敏，翟东辉，等．河南省出山店水库坝址区生态修复总体规划［Ｒ］．郑州:河南省水利勘测设计研究有限公司，2019:16．

论文作者:张根全

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/059573a9a22b6b841a23ae62.html