# 对建筑工程中剪力墙结构施工技术的探讨论文_赖小勇

摘要：目前，我国的建筑行业发展十分迅速，在给现代建筑工程企业带来巨大发展空间的同时，也给建筑工程施工质量安全带来了前所未有的挑战。随着城市建筑工程施工建设数量和规模逐步扩大，实际工程施工建设过程中的质量安全问题频繁出现，不仅直接威胁了大众人身安全，还给建筑工程企业造成了一定的经济损失，因此，加强建筑工程剪力墙结构施工技术的有效应用至关重要。文章就建筑工程剪力墙结构施工的主要特征进行分析，进一步探讨了建筑工程中剪力墙结构施工技术的实际应用，希望对未来建筑工程剪力墙结构施工技术的应用与发展提供相应借鉴。

关键词：建筑工程；剪力墙结构施工；技术探讨

引言

当前，随着城市化进程加快和人们生活质量提升，建筑工程施工数量越来越多。为提升建筑工程质量，为人们营造舒适的生活环境，采取有效的施工技术，把握施工技术要点，加强工程质量控制是必要的。框架剪力墙结构建筑施工技术是重要的技术，它能够提升结构稳定性与可靠性，对优化资源配置，提升工程整体质量和施工水平也具有重要作用。然而部分施工人员忽视框架剪力墙结构建筑施工技术学习，未能严格遵循工艺流程，影响建筑工程质量和效果，需要采取完善措施，让该技术得到充分利用，促进建筑工程质量和效益提升。

1框架剪力墙结构工程的特性

第一，框架剪力墙结构体系，实际上就是把框架结构体系利用钢筋混凝土墙板的形式来进行有效的代替。对于建筑内部应力荷载来说得到了更好的承担，同时对结构体系水平力也起到了更好的控制效果。钢筋混凝土墙板具有较大的水平力以及竖向力，原因都是刚度较大的框剪力墙造成的。建筑体系中广泛应用剪力墙结构，可以将空间整体性有效的呈现出来，棱角或者外露梁绝对不会出现裸露的情况，有了这样的结构体系，对于室内装修布置都有很大的优势，同时让住户的定制需求也得到了极大的满足。目前高层建筑住宅体系使用最广泛的结构形式就是框架剪力墙结构。第二，框剪结构的受力特点，墙体本身就具备形式有所不同的两种抗侧力结构，而当它们组合在一起后，就产生了承载力极好的结构形式。与传统的框架形势相比，不同之处就是当框架剪力墙处在底层时，它本身将呈现较小的位移现象，按照相应的弯曲线可以进行变形，都可以很好的承受大部分水平力。对于高层采用的方法则完全相反，伴随着外侧趋势的影响，本身呈现的位移也在不断增大，但框架在这个过程中所呈现出的趋势则是内收的，这样以来，框架剪力墙就可以直接变形，并且变形形式为剪切的形式。在这个过程中，框架不仅要承担来自荷载的水压力，同时还要负担剪力拉回的水平利用。

2建筑工程中剪力墙结构施工技术的实际应用

2.1剪力墙结构混凝土施工技术

实际剪力墙结构混凝土施工主要包含三个方面：第一，混凝土配制，施工人员一定要选取质量符合实际使用标准的混凝土材料，并科学配置水泥、石灰以及细骨料的配置比例再进行搅拌，以确保混凝土整体强度、密实度。第二，混凝土浇筑，实际混凝土浇筑过程中一定要确保浇注的连贯性，并在上一层施工结束后在进行下一层施工，以有效防范混凝土开裂断层等问题的出现；此外，现场施工人员还要严格把控混凝土浇筑温度，如果温度过高或过低均容易导致混凝土出现断裂，普遍来说混凝土浇筑温度一定要控制在30℃范围内。第三，混凝土养护，实际混凝土浇筑完成后，现场施工人员一定要对其进行有效的养护工作，如果天气温度较高，混凝土表面较为干燥，施工人员一定要对其表面进行洒水，以确保混凝土表面的湿润程度，并严格禁止施工人员在混凝土表面行走，以防止混凝土表面留有印记或出现变形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2在建筑工程钢筋施工阶段的应用

在钢筋施工阶段应用框架剪力墙结构施工技术，由于剪力墙结构主要包括钢筋与混凝土，在对钢筋进行设置的过程中，钢筋的分布密度较大，用量也十分巨大，经常会发生错位、位移的情况，因此需要对钢筋施工过程进行严格控制。在对钢筋各个节点进行安装的过程中，需要对钢筋的位移现象进行严格控制，应在柱筋部分设置若干个定位箍筋框，还要在墙体部分设置水平方向与竖向的梯格筋。施工人员可以利用实体放样的形式对定型模具进行制作，可以有效避免钢筋出现位移问题。将放样模具进行一比一的设置，可以有效减少施工误差，增强钢筋工程的规范性。另外，在钢筋的各个阶段部分由于设计要求原因，会使用不同型号的钢筋，对于直径较大的钢筋一般都会使用冷挤压套管进行处理，对于直径较小的钢筋可以使用闪光对焊的施工工艺进行处理。在将全部的钢筋连接完成之后，需要对其进行全面检查，从而加强每一个衔接点的稳定性，为后续混凝土浇筑施工顺利进行奠定坚实基础。

2.3测量放线的方法

正式开展框架剪力墙结构施工前，要做好测量放线工作，保证测量放线的准确与可靠，使其有效指导工程施工。要结合工程实际认真绘制施工图纸，并准确标注施工过程中的具体数据。在标注数据的前提下，接下来采用仪器设备精密测量，有效指导工程后续施工。测量放样常用经纬仪与全站仪，测量人员要根据施工图纸和现场具体情况，选用合适的仪器设备，并按要求操作，合理划分测量区域。在完成测量任务之后，需要立即做好数据标记工作，为框架剪力墙结构施工提供准确的数据支撑。测量过程中要认真仔细，对数据资料进行反复核对，尽量降低误差，为框架剪力墙结构施工提供有效指导。

2.4转换层施工

为了能够将转换层施工质量进一步提高，应该进行混凝土连续浇筑施工，粱底模板与粱侧模板共同组成了转换层支模系统，并且21cm的胶合板是粱底模板的最佳选择，梁侧模板与梁底模板所用的材料和规格都相同。梁侧模板对建筑工程来说是非常重要的，因为它对建筑自身的安全性造成了较为直接的影响。一般将门式组合钢架作为建筑梁底模板的竖向的支柱框架，而后用方木将其托起，方木规格为100mm×50mm，建立门架时，两个相邻门架间距离500mm左右，此外还要考虑梁板的方向与长度等因素。在连续对模板浇筑混凝土时，会对粱侧模板造成冲击力与压力，为了避免高压挤爆模板，应该提前加固处理。

2.5模板工程施工方法

框架剪力墙结构施工中，要选择质量合格的模板，并加强模板质量控制，为后续工程施工奠定基础。作为施工人员，在整个工程建设中，需要提高思想认识，重视模板质量检测，保证模板稳固可靠。并在施工中严格把握模板工程质量控制要点，保证连接部位密封性能良好，防止出现渗漏现象，为提升工程质量奠定基础。模板施工中要遵循工艺流程，把握每个要点，加强质量控制，促进其质量和工程建设效益提升。此外，还要严格模板工程质量检测与验收，对出现的渗漏等问题立即修复，让模板工程更好发挥作用。

结语

随着城市建筑工程施工数量和规模的逐步扩大，施工企业要想在市场竞争中占据有利位置，实际施工中务必要确保工程整体施工质量安全，加强应用稳定性强、安全性高的剪力墙结构施工技术，严格要求现场施工人员根据相关技术实施标准开展具体施工。全面加强剪力墙结构钢筋施工、剪力墙结构模板施工、剪力墙结构混凝土施工以及剪力墙结构内隔墙施工的安全性和稳定性，只有这样才能够从根本上确保建筑工程整体的使用安全，从而促进我国现代建筑工程企业长期稳定地发展。

参考文献：

[1]蒙光大.建筑工程中的框架剪力墙结构建筑施工技术[J].建材与装饰，2017（34）：40-41.

[2]陈育仁.浅析框架剪力墙结构建筑施工技术的应用[J].建材与装饰，2016（13）：6-7.

[3]万鹏.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].江西建材，2016（23）：77-78.

论文作者:赖小勇

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/059adebcec24f95c59a0970d.html