# 水利水电防渗施工技术要点论文_梁海涛

新疆北方建设集团有限公司 新疆奎屯市 833200

摘要：随着我国经济的发展，水利工程的建设也得到了很大的发展，但是目前在水利工程的施工过程中仍然存在一些问题，最常见也是急需解决的就是渗水问题，这在一定程度上影响了我国水利工程事业的发展，所以水利工程的防渗水技术受到了越来越多的关注。 因此，本文对水利工程施工中出现渗水情况的原因进行了分析，以及阐述了一下目前我国水利工程防水技术存在的不足，并对水利工程防渗水技术做了一些探讨。

关键词：水利工程；防渗技术；要点探析

水利工程是国民经济基础设施的重要组成部分，在防洪、水资源的 合理利用、生态保护等方面有着重要意义。所以在水利工程的施工过程中一定保证其质量，除了要保证该工程具有一定的抗震性和稳定性之 外，还要做好防渗工作，防止渗漏现象发生，这对水利工程的建设是至关重要的一个环节。而对于已经发生渗漏现象的地方，一定要及时的做出应对措施，否则这不仅会对水利工程企业造成经济损失，甚至会威胁到 人民的生命财产安全。所以，水利工程企业要不断的创新防渗水施工技术，提高水利工程的防渗水水平，从而确保水利工程的稳定性，防止水利结构遭到破坏。

1水利工程施工中防渗技术概述

近几年来，水利工程项目的建设除了要确保其稳定性和抗震性之外，对水利工程施工中的防渗水问题也是格外的关注。因为水利工程的渗漏问题如果处理不好的话，那么将会影响整个水利工程建设的质量， 甚至引发安全事故。而引起水利工程渗水的原因主要有这几方面：施工缝与变形缝的原因、建筑变形引发的渗水现象、水利工程出现大面积渗水的现象。除此之外，还有与水利工程企业对防渗工作的认识不足和防渗工作有效性低下也有一定的关系。

2水利工程施工中渗水原因分析

2.1施工缝与变形缝的原因

在水利工程的施工过程中，施工队为了方便施工往往会将施工的面积扩大，还有施工的管理人员为了能够保证施工各个环节的顺利进行， 提高工作效率，会将施工用混凝土分割成一个个独立的小单元，而这些小单元的混凝土之间不能够完全密合，会出现缝隙。所以，这样就会使这些施工缝的地方出现渗水现象。变形缝的原因主要是指在水利工程施工的过程中，设计人员已经考虑到防渗水问题，并且会在设计时采用止水带之类的防水材料进行防水，但是在实际施工的过程中，由于施工人员的工作失误，使得这些防水材料出现脱节或者偏离的现象，这样就会导致在混凝土捣振时不够密实，于是就出现了一些空隙之类的现象，使得变形缝出现渗水情况[1]。

2.2建筑变形引发的渗水现象

在水利工程的建设过程是一个比较复杂的过程，范围比较广、周期 比较长、涉及的人员比较多，所以在施工的过程中容易出现监督和管理 上的不足，导致其施工时使用了不合格的建筑材料，这些建筑材料就容 易发生变质，引发水利工程建筑物发生整体变形，从而使得建筑物出现 渗水现象[2]。

2.3水利工程出现大面积渗水的现象

水利工程出现大面积渗水的现象在目前的水利工程建设中也是比 较常见的一个问题，其原因主要是由于水利工程的质量较差，没有达到 相应的施工要求，所以排水性能方面会比较差。这样一来，不仅达不到防 洪、水资源的合理利用、生态保护等方面的目的，当发生自然灾害时反而很容易导致建筑物被淹没，威胁到人民的生命财产安全[3]。

3水利工程防渗技术中存在的不足

3.1水利工程企业对防渗工作的认识不足

防渗对水利工程的建设来说有着重要的意义，但是现阶段，我国在实际的水利工程施工工程中，很多水利工程企业对防渗工作认识不足， 导致了防渗优化的具体情况管理不到位，从而使得水利工程经常出现渗漏现象，严重影响了企业和社会的经济效益。因此，加强水利工程企业对防渗工作的认识，可以有效的提高水利工程施工中防渗水的控制与管理，让企业能够了解到工程的防渗水情况，如果出现问题及时的做出应对措施，从而减少企业和社会的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2水利工程企业的防渗工作有效性低下

我国水利工程企业的防渗水工作属于行政管理的范畴，但是由于水利工程企业的防渗工作有效性低下，对防水工作的情况不能充分掌握， 从而使得水利工程企业对于施工过程中防渗水工作手段不足，影响了水利工程的质量。因此，水利工程企业应该加强对水利工程施工中防渗水情况的掌握，优化防渗具体战略的管理，这样才能更好的提高水利工程施工中的防渗水技术，确保工程的质量。

4水利工程施工中防渗技术

4.1防渗墙施工技术

防渗墙的柔性大并且厚度小，当工程遭到雨水打击时可以有效的保护工程不被雨水冲击，防渗效果也非常好。但是防渗墙的建设成本比较大，如果想要广泛应用到水利工程的建设中的话，还需要引进新的技术 和提升材料种类。目前主要的防渗墙技术主要有两种，一种是头深层搅拌类型，这种中类型可以提升整体的稳定性。另外一种是链斗法，这种工 艺的施工要求比较高，需要控制好开槽机，以及调整好开槽的宽度，但是这种工艺可以制作出质量和效果都比较好的防渗墙[4]。

4.2排水固结施工技术

排水固结施工技术通常用在软弱土层和饱和土层的防渗透施工中。这种技术是指在建筑物之前首先对其进行加压处理，继而排出土体空隙间的水分，随着固结程度的加深而提高水利工程的整体强度。这种技术虽然具有一定的施工局限性，但是它的操作比较便捷，可以节省大量的人力和物力，所以在水利工程防渗水施工中常被应用的一项技术[5]。

4.3高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术也是在水利工程施工过程中常用到的防渗技术。高压喷射灌浆施工技术方式通常分为两种，一种是无损贴嘴灌浆法，另一种是打孔埋管灌浆法。高压喷射灌浆技术的穿透力比较强，可以穿透已经施工完成的路基、结构物等，而且它的施工占地面积比较小，灵活性比较高。但是在使用高压喷射灌浆技术的时候一定要做好相应的施工防护措施，负责很容易威胁到水利结构的安全[6]。

4.4沥青材料防渗施工技术

对于首先是埋藏形式的沥青薄膜。沥青材料在放渗透时的效果比较好，操作也相对对比较复杂一些。在渠道刚开始铺设时，需要对底部的土进行处理，除草和平整等，在处理完之后，把沥青融化，利用机械装置进行喷洒作业，喷洒之后沥青会在土壤表面形成薄膜。同时也不能直接进行铺设，要把这部分薄膜进行保护，防止其老化和损坏。然后进行沥青混凝土的铺设，通常是把沥青和碎石或者沙砾进行混合，这样做成的材料不仅比较耐久和稳固，同时的防渗效果也比较好。最后形成的部分是沥青席，这部分材料使用毛毡或者玻璃丝形成的沥青卷材，在铺设完成后，再用沥青对相连接的部分进行连接。

5结束语

总而言之，水利工程的建设对防洪、生态保护等方面有着重要意义， 防渗水作为当代水利工程施工过程中的重点、难点，因为如果水利工程渗水现象的话，那么将会影响到水利工程的质量问题，这不仅会给企业和社会造成经济损失，严重的话还会引起安全事故。因此，为了保障水利工程的效益和质量安全，在水利工程的施工过程中一定要加强防渗水工作，以免让水利工程存在安全隐患。

参考文献

[1]闫沛贤.水利工程地基处理中混凝土防渗墙施工技术要点分析[J].农业科技与信息，2016（20）：156，158.

[2]雷 霖.关于水利工程施工中防渗技术的应用分析[J].农村经济与科技，2016（18）：60，63.

[3]张桂定.水利工程施工中防渗技术要点探讨[J].建筑工程技术与设计， 2017（25）：1965.

[4]竹兴龙，厉胜钦，朱诗运.水利工程施工中防渗技术要点的探讨[J].建筑工程技术与设计，2017（20）：2672.

[5]李智奇.水利工程设计施工中防渗技术要点的探讨[J].建筑工程技术与设计，2017（24）：3136.

论文作者:梁海涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05a2cf2c53a4c11bf5619499.html