# 建筑工程中屋面防水质量问题分析及做法探讨论文_殷小兵

摘要：近年来人们生活水平的提高，对建筑施工质量的要求也在提高。由于建筑工程施工结构的复杂性，导致施工技术多种多样，其中因为建筑屋面长期的暴露在自然界之中，并且受到雨水的冲击与影响。从而出现屋面的渗漏问题，这对于建筑工程的施工功能与寿命会产生很大的影响。经研究分析导致屋面渗漏的原因有很多种，其中有设计的不当、材料质量的不合格与施工质量达不到标准，这样就需要提高屋面防水施工技术，确保屋面不会出现渗漏等危害，从而提高建筑的使用寿命。本文就建筑工程中屋面防水质量问题分析及做法展开探讨。

关键词：建筑技术；屋面保温；质量

引言

在建筑建设中，若是屋面防水没有达到相关的标准，渗漏的情况出现，就会给居住者的生活造成十分严重的影响。甚至会造成严重的经济损失，损害企业的市场形象，在这种情况下，要注重对屋面防水的严格管控，保证在屋面防水中各类工艺的严格操作，并加强全过程控制，让屋面防水取得不错的质量，满足建筑建设的现实需求。

1屋面防水质量问题

1.1建筑屋面材料质量问题

现阶段，我国建筑屋面防水材料主要有几类，分别是沥青防水、改性沥青防水、合成高分子防水等材料，而且这些材料的种类和规格也多种多样，因此，在材料市场上存在大量的仿制品或者是偷工减料的材料，材料市场情况较为杂乱，如果建筑在施工过程中选择质量不达标的防水卷材那么就会出现屋面渗漏水。

1.2设计不够合理

在进行设计的时候还需要设计人员对建筑结构的外观主体结构提高关注的力度，但是实际的施工中却忽视了屋面防水的重要性。从而引起屋面的防水性受到很大的影响，甚至还会给建筑工程的使用寿命与正常使用功能带来影响。在设计屋面排水的时候要注重排水的问题，屋面的材料也要具有较强的防水性能。

1.3施工人员缺乏质量管理意识

在屋面防水施工的过程中，有很多的技术人员综合素质比较低，没有很好地掌握质量管理意识以及防水作业流程。如果只是按照相应的施工规范和标准进行施工，忽略对技术人员的培训以及综合素质的培养，就会大幅度降低工程的整体质量和防水效果。

2建筑屋面防水处理技术

2.1分隔缝施工

在屋面防水中，分隔缝是非常关键的施工环节。在分隔缝处理中，将分隔缝设立在支撑端以及屋面转折的位置。或者是将分隔缝布置在突出面以及防水层交汇的位置。然后将分隔缝与屋面板缝整齐划一。这样因为温差造成的混凝土干缩裂缝等情况，造成的防水层裂缝，就可以在分隔缝上分布，从而避免裂缝造成渗漏。对分隔缝进行设置，要注重对分隔缝间距的严格控制，若是分隔缝超6m，那么就要中间设置好V型分隔缝。另外是分隔缝深度，需要贯穿至防水层。技术人员若是将分隔缝用在排气道，适当将分隔缝进行加宽，也可以单独布置排气孔，满足进出气的需要。另外是一些屋面用油毡或者是沥青作为施工材料，分隔缝上可以设置宽度在200~300mm油毡。

2.2层面找平层做法

在设计屋面防水时，可以采用建筑找坡和结构找坡相结合的方法进行设计，主要步骤时先按照3%的的结构找坡，然后在结构层上使用轻质混凝土进行找坡，使用25mm厚的1:2.5水泥砂浆找平层。在进行建筑找坡时，必须要精准水坡度、流水的方向，并且需要将最高点和泄水口之间使用鱼线进行打直，泄水口的厚度不能够低于30mm，在进行浇筑时必须要使用滚筒和尺方滚，将其压实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3混凝土施工

首先是混凝土材料控制，在混凝土材料中，粗细骨料要达到相关的规格，水泥材料要保证收缩性合理，处于一定的范围内，让屋面防水可以达到一定的标准。另外是在混凝土浇筑施工中，为了让混凝土浇筑保持良好的质量，要注重对混凝土密实度进行严格控制，技术人员对混凝土展开振捣操作。在混凝土振捣中，保证均匀性。最后是混凝土材料的养护，也是要定期完成，让防水质量可以达到理想的程度。

2.4柔性防水层施工

柔性防水层的施工主要采用热熔法、冷贴法和自粘法技术。冷贴法技术的操作需要把屋面全面清理干净之后才可以在基层涂抹黏合剂。同时，要合理控制黏合剂的使用量，过多或过少使用都会对施工造成影响。另外，有关的施工人员要把防水卷顺着正确的方向，并且使用滚铺的方法铺设在屋面上，降低气泡出现的可能性。铺设后就要对卷材进行搭接工作，合理控制搭接的位置，避免出现翘边或者粘贴不牢固现象。各项铺设工作完成后，要做好相应的保护措施，比如在表面涂抹一些橡胶或者沥青。在进行防水层施工过程中，还要对每一个环节进行优化处理，比如施工时的缝隙、雨落口、穿墙管口和阴阳角等是非常容易发生渗漏的地方，因此不可忽视这些细节上的问题。三种技术相比之下，自粘法的性价比最高，可以节省较多黏合剂。因此，要根据实际的施工情况，选择合适的施工方式和方法，满足施工需求。

2.5注意节点的处理

在建筑屋面排水进行施工的时候，进行卷材摊铺之前，要对出现泛水、出屋面管的部位适当的增加附加层的施工。之后对于摊铺的节点卷材施工时需要结合节点的具体部位形状与剪口准确的搭接，最终提高节点位置的密封程度，减少漏水问题的出现。

3建筑施工中屋面防水质量控制

3.1加强对设计的控制

首先，要提升设计人员的专业水平，使其意识到屋面防水设计对建筑的重要性。在设计时要全面考虑、分析和解决问题，保证设计的合理性和可行性，标明一些细节问题，为施工人员准确施工提供重要内容，加快施工速度。其次，提升设计人员的综合素质。在设计时，一定要对各个防水材料的性能以及使用条件有充分的了解，还要根据当地的环境气候和温度选择合适的施工材料，保证施工的质量及效果，满足施工目的。最后，还要做好宣传工作，使施工人员掌握设计图纸的目的性以及重要性，严格遵守设计图纸内容进行施工，提升建筑屋面的防水施工效果。

3.2使用防水效果好的材料，提高建筑屋面的防水等级

对于防水材料一般会选择使用高分子防水，这一类材料具有很好的抗拉伸强度与抗老化性。另外，在施工之前还需要对基层上的杂物进行清除，不然就会导致卷材与基层的粘结性产生很大的影响。基层的处理剂涂刷不能够反复的操作要保证涂刷的一次性完成。

3.3加强过程质量监控

在屋面防水中，加强对施工质量的全过程监控。监管人员要从屋面防水的整个处理过程，加强全过程的管控以及监督，从基层处理到防水层施工，一直到竣工验收，都是要保持动态监控。对屋面防水中的技术资料进行严格审核，做好对各类技术资料的收集以及分析，让各类的技术资料，与行业标准是符合的。若是在屋面防水中，资料不是十分完善，或者一些环节不符合相关标准，绝不允许开展后续施工环节。另外是为了强化对屋面防水的全过程监控，要注重样本施工的检验，也就是在正式屋面防水操作之前，展开样本施工，可以为正式处理提供技术参考。

结语

如果房屋的防渗漏工作没有做好，将会严重影响人们的正常生活，给人们带来困扰。因此，在进行屋面防水作业时，要选择性能较高的防水材料，严格把握质量，合理运用施工技术，保证后期的养护管理工作，从而令房屋的防水效果以及整体质量得到保障。

参考文献

[1]张绍林.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].建筑工程技术与设计，2019，（23）.

[2]罗军兵.屋面防水工程质量常见问题防治手册[J].建筑工人，2018，38（12）.

论文作者:殷小兵

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05b1878d4a2a74909a11e7f9.html