# 试析小水窖工程建设及其在山区农村经济发展的作用论文_余虹

昆明市晋宁区晋城镇农业综合服务中心

摘要：随着我国经济的发展，国家对于农村地区的扶持力度逐渐增加，农民生活水平逐步提高。当前很多农村地区灌溉设施以及水利工程无法满足农民基本生活以及农业生产的基本需求，为解决此类问题，很多地区大力建设小水窖工程，极大的促进了农村地区的经济发展。小水窖工程的规划设计以及施工的具体流程是很多地区在实际建设过程中面临的主要问题，如何保证小水窖工程能够发挥出应有的作用，促进农村经济发展，值得深入研究。

关键词：小水窖工程；建设；山区农村；经济发展

晋城镇位于滇池南岸，年降水量多，但该地区人口分布不均匀，地下水、泉水等水资源的分布严重不均衡，在晋城镇建设小水窖工程能够解决当地居民的饮水问题和农业生产灌溉用水，工程整体投资低，见效快，对该地区经济的发展具有重要的促进作用。

1晋城镇基本情况

晋城镇地处滇池南岸，全镇总面积251.48平方公里，平均海拔1955.4米，年平均气温15.100C，正常年景降雨量854m，辖45个村(社区居)委会，229个自然村，282个村(社区居)民小组，常住人口10.55万人，位于晋宁县东北部，南与玉溪市江川县接壤，东与玉溪市澄江县毗邻，北接呈贡新区，地形地貌集坝区、半山区、山区为一体，耕地总面积5.58万亩，森林覆盖率37.92%，林地总面积37.43万亩，境内滇池湖岸线长11.7公里。半山区、山区主要种植经济作物有小麦、玉米、烤烟；蔬菜、花卉、牛奶、烤烟是四大农业传统优势产业，经济果木林有桃子、梨、樱桃、李子和少量大树杨梅。

2晋城镇供水工程的现状

晋城镇目前生产生活用水主要依靠三个水厂，即晋城自来水厂、化乐自来厂水、新街自来水厂，晋城辖区虽有三个自来水厂，但也只能保证正常年份坝区的用水。之前，为解决人畜饮水困难大多采用引泉入村，但一旦遇到大旱年，引泉入村的水源就不能满足人畜饮水，需投入大量的人力、物力取水或直接无水可取，就要政府需投入大量的财力、物力每天去送水。不仅如此，还严重影响了山区、半山区种植经济作物，严重阻碍了农民经济的发展。2010年，晋城镇遭遇百年一遇的严重旱灾，面对严重的旱情，按照省、市、县的安排部署，跨越式地开展小型水源工程建设，解决水资源时间和空间分布不均的问题，着力改善全镇小型水源工程现状，提高抵御旱、洪灾害能力，确保全镇社会经济的快速发展。小型水源工程建设项目，主要包括“小水池、小水窖、小水渠、小坝塘、小泵站和小管道项目”。晋城镇于2009——2017已建人畜饮水小水窖5091口；有效解决了山区、半山区的的人畜饮水困难。

3建设小水窖工程的可行性分析

晋城镇人口和水资源分布不均衡，大部分村庄属于半山区或山区，水资源总量丰富，年降水量比较，在该地区建设小水窖工程能够全面发挥小水窖工程安全可靠、投资小、分散布置、产权明晰、施工技术简单、见效快的优点。为此，晋城镇抓住西部大开发和社会主义新农村建设的发展机遇，利用上级部门对人畜饮水小水窖工程提供的优惠政策及扶持项目，多渠道融资，通过小水窖工程的建设，解决该地区山地灌溉用水以及人畜饮水困难的问题，通过完善的基础设施建设促进山区农村地区的经济持续发展，改善农民生活。

4小水窖工程的规划、设计和施工

4.1规划布置

小水窖工程规划应当遵循集中建设的基本原则，保证工程的实际效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在建设过程中尽量减少对耕地的占用，保证农民使用方便和水源的充足，降低施工成本，提高经济效益。在施工过程中应当充分结合所在区域的地理条件，使用自流灌溉的方式灌地，水窖的位置尽量选择在方便取水的区域，包括溪沟、水渠等，也可以选择在位置稍高的山坡和台地，避开容易发生泥石流和山体滑坡以及树木较多的区域，也要远离畜圈和厕所等易污染的区域。保证施工区域地基的密实完整，合理设计水窖的面积，有条件的地区可以采用一户一窖的方式建设[1]。

4.2设计

在进行小水窖工程设计前需要估算来水量，利用渠水、泉水、河水、沟水作为水源的水窖来水量相对较大，应当依据作物的种植面积和种类进行设计。利用经流地表的雨水作为水源的小水窖应当考虑所在地区每年的降水量，通常情况下每立方米的水需要20㎡集雨面积。水窖在投入使用后在丰水期蓄水，枯水期用水，保证水量充足。水窖的整体结构包括窖底、窖口、窖体，形状通常设置为矩形或竖井形圆柱，建设使用的材料采取基地取材的方式，河谷地区的村落采用水泥与河砂制作成混凝土，结合钢筋进行浇筑，水泥砂浆抹平处理，使用圆弧形的混凝土封盖处理，形状为圆弧形。石灰岩多的村落采用浆砌块石的结构，钢筋混凝土封盖。

4.3施工

小水窖工程施工主要包括开挖、备料、砌石块、抹面、钢筋混凝土施工等环节。在确定水窖的位置后，依据设计的容积进行边坡位置的开挖处理，开挖的坡度比一般控制在1:0.5左右，岩基开挖坡比略低，为1：0.25左右，地基部分人工进行夯实处理。选用机制石灰岩砂，保证粒径的大小合适，块石坚硬完整，保证钢筋的质量。使用M7.5水泥砂浆，坐浆砌筑块石，在底部铺设厚度为4厘米的水泥砂浆，保证衬砌平稳，石块之间不能存在风险，不同层次错缝施工。抹面的厚度为5厘米，分三次反复操作，避免出现裂缝。混凝土施工需要保证钢筋结构的质量，分层浇筑振捣，浇筑完成后进行一星期养护[2]。

5小水窖工程建设在农村经济发展中的重要作用

5.1加快畜牧业发展，增加农村经济收入

晋城镇已建成5091口人畜饮水小水窖工程，解决了人畜饮水困难，不仅可以有效缓解经济作物的灌溉用水，而且节约了农村劳动力。解放每天挑水的劳动力，把发展养殖业的精力全部投入到生产、管理当中，发展壮大规模，提高水平，科学饲养，促进畜牧业向高效益型发展。相关资料统计显示，农村小水窖工程能够节省每个农村家庭50个工作日，对农民增收的效果显著。

5.2促进烤烟、蔬菜等经济作物产业经济的发展

晋城已建成5091口人畜饮水小水窖，在满人畜饮水的同时，可以有效缓解经济作物的灌溉用水。建设在田边的小水窖工程具备安全可靠、位置分散、施工监督、成本低廉等特点，能够多次反复利用，通过蓄积雨水，在干旱的情况下能够技术为蔬菜、烤烟等经济作物供水，实现了农作物与水利资源的全面配套。晋城镇通过小水窖工程的建设实现了烤烟的增产，避免了干旱季节对烤烟的正常生长带来的威胁。同时保证了蔬菜的生长环节所需灌溉用水，实现了地区经济的高速发展[3]。

5.3保障经果林木稳定增收

由于小水窖工程自身的特点，在一些日照强的干旱地区效果显著。晋城镇种植的梨、桃、樱桃等经济果林比较分散，容易受到干旱情况的影响，产量和农民受益不够稳定，通过小水窖工程积蓄雨水，能够保证经济果林的用水，确保植物的正常生长，实现增产增收。

结束语：

小水窖工程能够解决农村居民和农作物的用水，对农村经济发展具有重要的促进作用，相关部门应当加强施工设计研究，保证工程质量，使工程能够发挥出应有的作用。

参考文献：

[1]吴红强.浅谈云南省山区建设小水窖的意义及其重大作用[J].农业工程技术,2016,36(02):38.

[2]赵坤兰. 水窖工程在昌宁县珠街乡的实施及效果[A]. 云南省水利学会.云南省水利学会2013年度学术交流会论文集[C].云南省水利学会:云南省科学技术协会,2013:4.

[3]谢贤品.论小水窖工程的技术要点[J].价值工程,2014,33(16):103-104.

论文作者:余虹

论文发表刊物:《防护工程》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05b841f6ee50b79aaf8dba4c.html