# 装饰工程吊顶施工中常见的质量问题及预防措施论文_臧宏伟

臧宏伟

江苏安厦工程项目管理有限公司 213000

【摘 要】随着建筑业的兴起，建筑工种的划分也越来越朝着精细化发展，建筑配套设施趋于完善，在人们生活水平提高的同时对建筑物内部装饰要求也越来越高，本文结合实际，对建筑装饰工程吊顶施工中常见的质量问题进行了简要分析，并提出了施工预防措施。

【关键词】建筑装饰工程；吊顶施工；质量问题；原因；解决措施

前言

在人们追求建筑物品质的同时，房屋内部装饰也日益成为人们居住时考虑的重要问题，随着建筑装饰工程的施工技术不断进步，大部分人人为装饰工程相比于土建工程要轻松简单，且危险程度低，但实际上装饰工程施工也要严格按照技术标准来进行，各种施工项目的具体措施也要符合规范，不能较大误差。

一、吊顶施工常见质量问题

（一）吊顶面起伏不平

引起吊顶面出现波浪面、中间下沉、表面不平整情况主要有吊杆间距过大或吊杆与结构面连接不牢固；龙骨挂件螺母与吊杆未紧固；吊杆施工不垂直、吊杆长度超过1.5m未采用30*30角铁设置反支撑。

（二）板面开裂

叠级式吊顶底位的转角部位板面开裂；相邻两块石膏板之间开裂；窗帘箱细木工板对接连接处开裂等。

上述情况均会影响吊顶成型质量及使用功能严重的甚至会出现坍塌事故，当房屋刚装修经过一段时间后，中间没有吊杆或吊杆数量太少，引起龙骨下挠；板面开裂石膏板固定螺钉脱落等情况长期存在会导致吊顶受到外力震动时出现坍塌事故。

因此在吊顶施工过程中，要尽量避免出现上述施工现象，上人平顶要用直径为8~10mm的热镀锌成品螺纹杆，不上人平顶可用直径为6mm的热镀锌成品螺纹杆，间距一般在900~1200mm之间，主龙骨间距在1000~1200mm之间。吊杆长度超过1.5米时，采用30*30角铁并须设置反支撑。若需要在龙骨上安装灯具则要另外进行加固措施。在进行平顶吊杆、龙骨的安装工作前要对材料进行全面检查，一般采用手测、尺量、观察检测等方法、需要复检的复检合格后使用，严禁使用劣质施工材料。

石膏板安装前对吊杆垂直度、吊杆与龙骨连接、电缆管线、灯架、管道等设备等仔细检查确保无误后进行面板安装。窗帘箱细木工板对接连接处需用燕尾榫进行连接，以增加窗帘箱的抗拉力；细木工板基层需进行防火、防腐处理。叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板须整张铺设（切割成L型），不得在转角部位接缝。低位吊顶采用9.5mm双层纸面石膏板，转角部位第一层采用9.5mm柳桉芯多层板加固（应于离转角直缝300mm处拼接）相邻两块石膏板之间应错缝拼接，拼缝宽4-6mm；上下两层石膏板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝；上下层石膏板接触面须涂刷白乳胶并用自攻螺丝固定。

二、吊顶施工常见问题的解决预防措施

（一）龙骨安装

安装龙骨前要按照设计要求对居室净高、标高和吊顶内线管、设备和支架的标高进行交接测量。对于上人吊顶，在龙骨安装后要为机电安装或其他设施的安装人员铺设通道板，以避免龙骨因受力过大而产生不均匀形变；对于不上人吊顶，在安装龙骨时不允许将施工工具挂放到挂面上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在居室房间宽度或长度在4m以上时要对中间部位进行起拱，起拱高度保持在1.2‰~2.9‰，四周不需要起拱。此外，小龙骨吊杆要逐根错开安装，严禁吊在主龙骨侧面，采用双面夹板将小龙骨接头处用圆顶错位钉牢，接头两侧都要钉两个钉子；所有铁件都要做好防锈处理，使用木龙骨时必须做好防腐处理。

（二）木质吊顶必须内刷防火涂料

在室内装饰中，由于木质材料较多，根据房屋消防要求，在平顶、地面、墙面的装饰上应尽量避免使用易燃性材料，因此，用于吊顶的木质材料要进行防火处理。目前国内装饰建材市场上重视饰面材料的防火性而忽视了隐蔽装修材料的防火性，在家装方面，未经处理的易燃性木质材料使用比较普遍，在吊顶内部，由于要铺设照明、空调专线等电气工程管线，若吊顶木质材料没有进行防火处理，就会给居室安全埋下隐患。所以用于吊顶装饰的木质材料要喷涂二次防火涂料，以不露出木质表面为标准，若采用无色透明的防火涂料时，也要对木质材料进行二次防火涂料的喷刷，以免因电气管线短路或漏电产生的火花引燃木质吊顶从而导致火灾。

（三）暗龙骨出现裂缝的处理方法

吊顶施工完成后，部分暗龙骨吊顶会在段时间内出现裂缝，尤其是在罩面板接缝部位比较明显，其原因可分为四种情况：罩面板破损；罩面板干燥后发生收缩；板缝处理不合格；吊顶强度不够。

处理方法：在安装罩面板时首先要进行检查，选择质量上乘、稳定性好、收缩变形小的罩面板；对出现裂缝的罩面板进行剔除，若安装后发现有罩面板出现裂缝应及时更换；在使用空调的时候温度不宜过高或过低，以免罩面板和腻子涂料热胀冷缩产生裂缝；在进行罩面板固定时，长边要与次龙骨保持垂直，用沉头自攻螺丝进行固定，周边钉距在150~200mm之间，中间钉距在250~300mm之间，自攻螺丝距罩面板边缘距离要控制在10~15mm左右，板与板间的缝隙间距控制在5mm以下，用腻子粉填嵌缝隙前要将缝隙内杂物清除干净，等到腻子粉干燥后再批嵌较稀的腻子粉，贴上接缝带后用刮刀进行压实处理，避免腻子和接缝带之间产生气泡，待腻子涂料完全干燥后再进行吊顶找平，按照这样的施工步骤能有效避免因腻子干燥收缩而产生裂缝。

吊顶强度不足的因素有多方面，因此在吊顶施工时除了要按照要求进行吊杆、主龙骨安装之外，还需对吊杆进行反撑，采用直径为6mm~8mm的钢筋作为吊杆，增加吊顶强度，以免受外力影响产生振动而导致裂缝产生。

（四）预留检修口

在居室装修中，吊顶一般没有预留检修口，大部分人人为检修口影响了整体装饰效果，从长期实用角度而言，将吊顶完全封死会给今后的检修带来影响，一旦电气管道出现问题就无法检测出是哪一段线路、哪一部位出现故障，在无法得知原因的时候往往要敲掉吊顶进行检修，从而给业主造成经济损失。

（五）铝扣板不平整的处理措施

铝扣板主要用于卫生间和厨房的吊顶装饰，但由于扣板是以镶插形式进行连接，对安装要求较高，若吊顶支撑架构不平整或铝扣板变形，则会造成扣板安装不平整。因此，在购买扣板和配件是要符合质量要求，不得弯曲变形，运输和堆放过程中扣板要放置平整，避免重物积压和化学物质的侵蚀，安装过程中如果遇到尺寸偏差的情况时，要先调整好后再按顺序镶插，避免人为操作失误引起变形，安装间距要控制在允许误差值以内，另外，灯具，排气扇等物体要另外设置吊杆，严禁直接搁置在铝扣板吊顶上。

（六）石膏板固定

石膏板要在无安装应力状态下进行，采用从一块板中间向四周固定的方式来进行顺序固定，严禁多点同时作业。安装前将石膏板四边按螺钉钉距155~165mm，石膏板中间按200mm钻孔，距石膏板包边约13mm处打自攻螺丝，切割时要距边20mm；石膏板的纸面长边要沿纵向朝次龙骨固定，次龙骨间距要保持在500~590mm；石膏板接缝要按标准施工工艺进行防裂处理；当石膏板为双层石膏板时，基层板和面层板之间的接缝要错开，严禁直接在同一根龙骨上进行接缝。

结束语：

综上所述，吊顶施工中容易引发问题的因素是多方面的，某一个环节出现问题都会导致吊顶的不平整或出现裂缝，因此，在实际施工中要严格按照材料质量规定和施工技术规定，认真做好每一个步骤的施工，才能将吊顶施工容易出现的问题控制在合理范围内。

参考文献：

[1]马妙霞，陈洁婷.顶棚装饰工程抹灰和吊顶施工技术[J].科技传播，2011，（16）：128，125.

[2]冯雪英，刘宴山.室内吊顶沥粉贴金工艺研究与应用[J].建筑技术，2011，42（9）：778-781.

[3]谭斌.建筑装饰工程施工技术分析[J].科技致富向导，2013，（9）：198.

[4]贺祖青.概述建筑装饰吊顶的施工技术[J].新材料新装饰，2014，（14）：13-13，16.

[5]陈俊杰.新技术、新材料、新工艺在京沪高铁上海虹桥站装饰工程中的应用[J].建筑施工，2011，33（1）：49-53.

论文作者:臧宏伟

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第15期

论文发表时间:2016/8/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05bbad542eb1e049da91fbb8.html