# 房建施工中防渗漏技术应用研究论文_吴寅

摘要：房建工程施工中渗漏问题是一种常见的质量缺陷，针对这种情况采用科学的防渗漏技术能够提高建筑物的防渗性能、延长建筑物使用寿命。对此文章对防渗漏施工技术的应用与质量措施展开探讨。

关键词：房建施工；防渗漏；渗漏技术；房建渗漏

引言

在新时期的房建施工当中,对新型环保材料的推广以及防渗漏技术的应用越来越广泛,且在具体生活当中意义重大,得到了社会各界人们的认可与关注,且得到很好的推广。以下就房屋建筑工程中防渗漏技术的应用进行了简要分析,找出了影响房屋渗漏问题的几大原因,并提出了几条有效的质量渗漏问题的施工技术,希望对房建事业的更好发展有推动作用,能够很好的提高房屋建设质量。

1房屋建筑过程中防渗漏施工的意义

据了解，我国目前隔离墙改革政策的实施使得运用创新的材料与颜色的地方越来越广泛，然而却没有把注意力集中于房屋漏水渗水的方面。以往房屋漏水案例中，房屋的屋顶、厕所、厨房以及外墙等位置常会出现渗水漏水的现象，而这几个地方正是居民经常出入和使用的位置，一旦出现漏水现象，会给生活带来很大的生活困扰，而且建筑物长期渗水会导致其寿命与质量受到严重影响。只有通过防渗漏技术研究与合理的应用，才能有效地控制房屋渗漏问题，最终保证房屋建筑的整体质量与安全性。在保证了房屋建筑基本材料与科学合理性的情况下，防渗漏的防水隔离技术才能得到充分的发挥。因此，要做好房屋防渗漏施工的工作，合理的对待房屋建设中每个细节，加强管理施工质量控制，使人民的住房质量得到极大的保证。

2房屋建筑工程防渗漏技术要点分析

2.1外墙结构防渗漏施工技术

在房屋建筑工程施工中，外墙结构往往会受到各类外部因素的影响，且影响程度较为明显。为此，在房屋建筑工程设计与施工过程中，需结合实际情况，采取各类合理措施加强外墙防渗施工质量。施工人员可结合工程质量要求搅拌水泥砂浆，并将水泥砂浆均匀涂抹在外墙上，保证外墙面的平整度与密实度。同时，尽可能的避免水泥砂浆中掺入杂物影响水泥砂浆纯度，确保建筑工程质量安全。在外墙抹灰施工中，可结合工程标准要求进行洒水保湿，以提高整个结构的平整度与清洁度。另外，在每一层施工环节，均需全面落实质量控制措施，从而最大限度的预防裂缝问题。

2.2门窗防渗漏施工技术的应用

在房建施工中，针对门窗部位的施工，以铝合金门窗的防渗漏施工为例进行分析。首先，在窗框洞口的两侧以及窗台上，进行200mm厚混凝土的浇筑，并使窗台压顶呈现内高外低，高差在20mm以上；然后严格按照国家要求将门窗连接件与混凝土进行连接与锚固；根据实际情况，对门窗连接件进行防锈处理。其次，在门窗副框与混凝土之间，预留出20mm的缝隙，并使用防水砂浆进行填充。再次，从外墙抹灰收口、与窗户相距200mm处至门窗框底部，涂抹2mm厚的聚合物水泥基涂料。然后通过喷水试验检验其是否存在渗漏隐患，确认没有质量问题后再在外墙进行第二层抹灰收口。窗楣还需要进行鹰嘴设计与坡度设计，确保外窗台比内窗台低20mm，坡度在20%以上。最后，在正式开始门窗主框安装之前，还要对副框进行必要的清理；在连接门窗主框与副框连接的时候，要注意防水胶垫的使用；完成门窗主框的安装之后，再用吹风机吹净主框与副框之间的灰尘，将发泡剂填充到主框与副框之间的缝隙中，直至两边缝隙均露出发泡剂；10min之后再用手指按压，检测是否存在发泡剂漏打或者不密实问题；然后将多余的发泡剂进行清除，在窗框四周预留出槽口，使用填嵌硅胶进行密封。另外，在完成门窗安装之后，通过喷淋试验检测门窗是否存在渗漏问题。

2.3房屋屋面防渗漏动工技术

因为大多数房屋的屋面都是选用的水泥材料,因此在做防渗漏工作前,先对屋面进行检查,看其表面是否存在不平整地方,然后在动工结束以后,要及时进行保养,比如某工程建设期间,受当地气候条件的影响,在动工结束之后,便对施工屋面进行一定的浇水,这样可以确保屋面湿度,避免其出现裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外对房屋面板的质量要求也比较高,所以一定要做好屋面的渗漏工作,并且屋面还具有保温隔热效果,因此对屋面的施工也值得引起重视。

2.4 厨房和洗手间的防渗漏技术

房屋建筑内的洗手间和厨房这两个地方出现渗漏的频率比较高，所以应重点关注洗手间与厨房的防漏技术，进行更深入的研究。在对洗手间与厨房的地板、墙壁进行施工时必须应用聚氨酯防水材料做好防水措施，同时，在地面施工完成后应用洒水测试来确保整个表面流水梯度的准确性。施工过程中所要用到的所有材料与相关建筑机械设备都必须具备合格证书、质量保证书以及复检证书等。在整个房屋建筑工程完工以前，必须有相关部门人员对其反复检查，不要放过任何细节问题。严禁在厨房和洗手间的地面穿孔或者打钉，不然会严重损坏防水层以及水管。一般情况下都是使用水泥材料对地面及相邻水管进行覆盖，保持大部密封。接着使用聚氨酯防水层对不同材料的交界处进行反复的喷涂，从而确保连接处不会出现裂缝。

3提高房建防渗漏施工技术的质量措施

3.1创新房建工程防渗漏技术

目前我国房建工程施工中加强优化防渗漏技术是首要的任务，同时还需要对其进行创新，保证防渗漏技术在房建施工中得到有效的应用。并充分的应用到我国房建工程施工中。在房建工程施工中，施工企业或者单位可以引进先进的防渗漏技术，以此来加强房建工程的质量和促进房建工程的发展。同时施工企业或者单位也可以组织施工人员进行防渗漏技术培训，强化其专业技能和专业素养。并以此来发现目前实际施工中防渗漏技术中存在的隐患和问题，取长补短，优化我国目前的防渗漏技术。与此同时，在我国房建工程施工中结合实际情况进行深入的考察，并从中研究制定出更加符合我国房建施工的防渗漏技术应用方案。

3.2精选防水材料

对于建筑产业来讲，防水材料在建筑工程施工建设中主要发挥了防渗漏与防水作用，其温度适应能力须良好，在施工作业中的使用方法也应尽量便捷。从整体结构来看，建筑防水工程主要分为两部分——屋面防水工程和地下室防水工程项目，相比而言，不同防水工程和不同防水屋面所使用的防水材料不尽相同，因而，要根据施工作业内容精选防水材料。当前建筑防水屋面有三种，分别是卷材防水屋面、涂膜防水屋面与刚性防水屋面。目前最常用的防水卷材是高聚物改性沥青防水卷材和沥青防水卷材。涂膜防水屋面的常用防水材料是由高聚物改性沥青、沥青基以及合成高分子所构成的防水涂料。刚性防水屋面的主要材料是刚性防水材料，如砂浆与混凝土。地下室防水工程主要是用硅酸盐水泥、膨胀水泥、塑性体改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青防水卷材。

3.3增强防渗漏施工技术人员综合素质

施工技术的应用效果直接决定了整个房屋建筑工程的防渗漏施工质量。近年来，伴随科技水平的提高与领域拓展，现有施工技术已无法满足现代房屋建筑工程基本需求。为此，施工企业应秉承与时俱进的基本原则，不断优化改进施工技术。此外，施工企业要定期组织施工人员培训工作，不断提升其施工技术水平，强化职业道德素养，防止因利益关系而采用不合理的施工工艺。

结语

综上所述，想要提高房建施工中的防渗漏施工技术质量，确保建筑防渗效果，施工技术人员必须充分把握施工要点，精选防水材料并做好材料质检工作，结合渗漏部位采用科学的防渗漏技术，提高建筑物整体防渗性能。

参考文献

[1]陈仕翊.房建施工中防渗漏施工技术的应用分析[J].绿色环保建材，2017(12):140-141.

[2]胡正太.防渗漏施工技术在房建施工中的应用分析[J].建材与装饰，2017(33):14-15.

[3]陈友鹏.试分析房建施工中防渗漏施工技术应用[J].建材与装饰，2017(31):27-28.

论文作者:吴寅

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05e1f95a74e6720dccbf5422.html