# 浅议路基路面回弹弯沉检测中存在的问题论文_周凯

广州诚安路桥检测有限公司 广东广州 510080

摘要：国家和社会经济的发展，虽然我国公路建设的现如今已经达到了世界领先地位，但是客观上需要修建公路作为载体，从而联通不同区域间的状况，方便居民的出行，有效实现发展。针对我国现在的基础设施建设情况，目前部分地区的路面在一定程度上需要进行公路工程的修补，以实现宏观经济体系对公路交通量的需求。然而，在基础公路工程的建修补中，如何保证路基和强度，提高公路的工作质量，采用回弹弯沉检测的方法则在此过程中扮演了重要角色，通过对公路强度和刚度的检测，工程的质量好坏才能够得到检验，准确反应公路好坏和性能。

关键词：路基路面；回弹弯沉检测；问题；应用

1导言

现在国内和国外一般采用回弹弯沉检测方法用于表示路基路面的承载能力的大小，如果回弹弯沉值越大，表明路面承载能力越小，反之则表明公路承载能力越大，回弹弯沉值已成为公路工程是一个重要的基本参数，具有重要的意义。

2回弹弯沉检测方法的概念

回弹弯沉的基本概念是基于某一特定值来计算的，通常来说，以0.01mm为单位进行计算，在一定的标准轴载的外作用力下，基于公路的路基和路面所形成的在表面轮隙位置的产生的总体垂直变形值和垂直回弹值。总的来说，路基路面回弹弯沉值一方面能够反映路基路面整体构建的刚度和强度，并且路基路面回弹弯沉值也和路面的公路使用状态存在着某些的联系。一般情况下，如果回弹弯沉值相对较高，说明了基于路面结构的塑性变形情况发生的可能性就相对较大，同时公路的抗疲劳性能也较差，那么该公路就在一定程度上无法承受较大重量的交通流；如果回弹弯沉的值相对较低，基于路面结构的塑性变形情况发生的可能性就相对较小，同时公路的抗疲劳性能也较好，那么该种情况的公路就可以被普遍地应用在交通流较大的环境之中。

3回弹弯沉检测应用原则

第一，应用回弹弯沉进行检测时，要结合实际情况，明确检测标准，这样就可以保证检测数据准确，能够为检测提供相应参考；第二，要以提高公路质量为前提，结合公路情况进行检测，准确反映出路基的强度和刚度，通过回弹弯沉所提供的监测结果可以及时反映出公路的使用情况，便于及时调整；第三，要遵循相关法律法规，对公路回弹值进行检测，确保数据准确、客观、真实。

4路基路面回弹弯沉检测中存在的问题

4.1弯沉标准车标准改变，对正确值的测量产生影响

随着我国交通运输业的快速发展，原有的弯沉标准车已经绝迹，而目前的标准测试车辆只要满足规定的后轴轴载、轮胎充气压力、一侧双轮荷载等标准规定就可以使用，标准的误差会对检测结果产生重大影响，影响到检测值的准确。随着交通发展，现在已经开始广泛采用新标准的车辆，虽然新标准是先进技术的应用，但由于车辆的性能有待进一步的考虑，因此对于使用这种车辆可能会在一定的程度上影响到检测值的准确。

4.2温度影响系数确定程序比较的繁琐

实际操作过程中没有温度修正，温度的影响系数是回弹弯沉测试的一个重要的影响因素，在实际操作中，应及时根据温度的变化对系数进行调整，以确保读数更科学合理。但在实际检测中，许多检测员为了省事，往往忽视对温度系数的影响，这直接关系到监测数值的正确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.3弯沉检测的结果与实际操作员的操作水平有着直接联系，现行弯沉检测很难做到客观准确

不同的操作员，由于其运作模式、操作流程和操作标准是不同的，从而导致操作得到结果也有很大的出入，它对检测的数值精度有一定的影响，所以在实际操作中不可以仅依据检测结果来决定公路质量的整体性能，需要综合考虑各个方面和各种操作方法，通过全面的实践探索，得出一个更准确的测试结果。

5公路路基路面检测中回弹弯沉检测方法的运用

回弹弯沉检测可以把公路路基路面承载能力以数据的形象直观的显示出来。许多公路工程由于年久失修，很容易出现各种质量问题，这就需要加强对公路的修补。路表弯沉会受到多个方面的影响，材料、气候、环境、仪器设备等因素均可成为影响的原因。利用回弹弯沉检测能够及时显示出公路的状态，为公路修复提供有效的技术依据。

5.1路面结构设计

为了验证公路工程的质量，在进行检测时需依照相关的标准，保证公路的地基结构更加合理，提高公路路面的刚度。由于检测所涉及到的内容比较多，需要明确重点，方可保证检测结果准确。路面的垂直变形量和回弹值非常重要，主要是因为其可以反映出公路的使用情况。城市之间的公路在使用的过程中，每年都会有一定交通量变化，根据每年交通的递增数量对公路进行回弹弯沉值的计算，以保证公路的使用状态正常。为保证公路的实际数值符合要求，就要进仔细计算，根据得出的计算结果仔细设计路基和路面的刚度与强度，减少塑性变形的程度，提高公路的耐用性，延长公路的使用寿命。回弹弯沉检测工作能够对公路结构进行优化，这样就可以提高公路质量，有效延长公路的使用寿命。

5.2施工控制与质量验收

为了有效验证公路工程质量，就要定期对公路进行回弹弯沉检测。通过这一检测可以及时判断施工中存在的问题，尤其对强度和刚度进行精确分析，及时发现其存在的不合理之处，便于及时返工调整。公路的强度与刚度一旦出现问题，就会影响到公路的抗疲劳性能，因此，这种回弹弯沉检测可以及时找出强度与刚度等质量缺陷，使施工更有针对性。施工完成后，也要进行回弹弯沉检测，其目的在于验证工程质量，为工程验收提供重要保障和依据，同时，为工程质量提供数据保证。总之，进行回弹弯沉检测能够有效验证施工质量，保证施工进度，将工程质量把握在合理范围内。在公路质量有保证前提下，公路的使用寿命也会得到进一步延长。

5.3公路修复

当前，我国汽车保有量仍在不断提高，这就意味着公路的建设规模日益增大。许多公路工程由于年久失修，而且需要长期面临大量的车流量，因此，公路会面临许多质量问题，这些问题会影响到公路的承载力。因此，公路在运行的过程中，为了延长其使用寿命，就要对其进行修复。为了提高修复质量，保证公路能够发挥出有效的作用，要利用回弹弯沉对公路的强度和承载力进行检测，通过准确的检测结果为修复提供参考依据。在修复之前，要制定方案，而这也离不开准确的检测结果，以保证方案更加可靠。在完成需完成较大工程量的情况下，需要制定周密而全面的修复计划，保证破损的路面得到进一步修复。如果公路的路面能够恢复到原有的承载能力范围，就必须要合理修正，而这就是检测结果所带来的功效。随着公路运输量的不断增加，越来越多的公路需要进行修复，这就需要加强公路回弹弯沉检测频率，以保证公路的质量和安全。

6结束语

总之，对于公路检测，国内外均倾向于使用回弹弯沉的检测方法来检测在路基路面中承载能力的大小，一方面，检测出来的路基路面回弹弯沉值，反映了路基路面整体构建的刚度和强度，另一方面，检测值的大小和公路实际使用状态之间存在一定的联系，公路状态在一定程度上也可以反映出来。因此，有效又正确的检测可以提高公路的利用效率，使得我们对公路质量的掌握更加全面具体，帮助我们采取有效的措施进行及时进行管理。

参考文献

[1]霍晓东.道路路基路面结构检测中回弹弯沉检测技术应用[J].四川水泥，2018(10):56.

[2]韩燕.浅议路基路面回弹弯沉检测中存在的问题[J].住宅与房地产，2018(08):144+146.

[3]魏菊林.回弹弯沉检测方法在公路路基路面检测中的应用[J].青海交通科技，2017(05):56-57+126.

论文作者:周凯

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05e36db5be0186fe02e09a52.html