# 对建筑电气设计中的可靠性以及经济性研究论文_何易泽

中建四局安装工程有限公司 广东东莞 523000

摘要：随着社会的发展，经济水平的提高，建设脚步的加快，电气设计就是其中很重要的一部分，而其设计的质量会对建筑的使用质量造成很大的影响，所以，为了确保建筑的使用质量，就需要认真进行研究，依据具体情况，科学的进行电气设计，进而确保设计的可靠性、安全性以及经济性，提升设计的质量。

关键词：建筑电气设计；可靠性；经济性

引言

建筑电气设计可靠性与经济性的提升，关系着建筑电气系统的稳定性，关系着整个建筑物使用功能的最大化发挥。本文主要从强电部门和弱电部分入手，对建筑电气设计可靠性与经济性的提高进行探究，旨在提升建筑电气设计质量和水平，仅供相关人员参考。建筑电气设计的复杂之处在于，时间紧且任务重，一旦建筑电气设计的经济性与可靠性不足，就会造成不必要的投资浪费，并且无法保证建筑电气设计质量，甚至会埋下一定安全隐患，威胁建筑电气系统的安全可靠运行。在此种情况下，对建筑电气设计的可靠性与经济性进行分析，具有一定现实意义。

1建筑电气设计的原则

近年来，我国建筑行业的发展有了飞速的进步，建筑工程数量及规模都有了很大的提升。建筑工程建设过程中，建筑电气设计是尤为重要的建设内容，电气设计的质量和效率将直接关系到建筑工程的整体质量和效率。随着建筑工程的飞速发展，对建筑电气设计的需求也越来越，而与此同时，由于当代建筑逐渐朝复杂化、智能化、现代化方向发展，所以对建筑电气设计也提出了更高的要求。建筑电气设计是一项系统、复杂的工程，为了更好的保证建筑电气设计的质量和效率，就必须要严格遵循相关的设计原则：①在建筑电气设计过程中，应该要遵循功能性原则。建筑的服务对象是大众居民，所以这就需要在建筑电气设计过程中切实根据人们的要求、需求进行功能设计，以此来满足人们对建筑电气的多样化需求。现如今，随着人们生活水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高，就建筑电气而言，在照明、智能、采暖、环保等方面都有着多样化的需求，因此这就需要在电气设计过程中注重各个环节的功能性。②在建筑电气设计过程中，要遵循经济性原则。现代建筑逐渐节能环保方向发展，因此，在电气设计方面也应该注重电气的节能降耗原则。而所谓的经济性原则就是要求在电气设计过程中融入节能、环保、降耗的理念，这样不仅可以降低设计的成本，同时还可以达到绿色环保的目的。③在建筑电气设计过程中，需要遵循可靠性原则。所谓可靠性原则就是需要设计人员站在科学、合理、严谨的角度对整个建筑电气系统进行规划、设计，以此来保证电气系统的合理有效使用。

2提高建筑电气设计可靠性和经济性的策略

2.1确保电气设计的安全性

安全性对于建筑电气系统非常重要，只有在确保了安全性的情况下，才可以让电气设计更加的具有可靠性。而若想实现这一效果，那么就要在还没有进行设计的时候先采取合理的检查措施，例如要全面的检查施工场地，把电力设计措施和建筑施工措施进行融合，这样就能够确保电力设计方案的科学合理性，并为随后的设计工作打下良好的基础。①提升线路绝缘材料的质量，线路应用的绝缘材料能够保障线路的稳定运行，从而提升电气设计的可靠性。通常来说，建筑电气设计应用的绝缘材料需要从实际的施工要求和材料的特点出发，选择最适宜的绝缘材料用于线路中。常用的线路绝缘材料有：聚氯乙烯，这种材料抗腐蚀能力较强，比重比较轻，价格低廉，但是对化学剂比较敏感；交联聚乙烯，这种绝缘材料具有较强的绝缘性能和抗腐蚀能力，比重比较轻，但是对紫外线比较敏感；氟塑料，这种绝缘材料具有较强的绝缘性、阻燃性、抗老化能力以及耐高温能力，但是价格比较昂贵；橡皮料，这种材料抗寒和弯曲性能好，但是不耐油。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②进行短路保护设计，建筑电气设计中的短路保护设计主要是指过载保护，能够有效避免线路出现过电流现象。与此同时，设计人员还需要合理选择熔断器与变压器，熔断器的合理选择能够避免线路出现短路；变压器合理的台数配置能够保障用户的基本用电需求，设计人员能够应用单位面积法或者负荷预测法计算出变压器的容量与负荷，从而计算出最佳的电压器台数。③进行漏电保护设计，设计人员需要提高对漏电保护设计的重视，确保线路满足国家的相关标准要求，避免漏电现象的出现，从而减少电力安全事故出现的概率。另外，为了保障建筑用户的用电安全，设计人员需要按照三相四线制进行建筑进线，并将建筑内的插座和照明区域进行合理规划，防止建筑内出现重复照明的现象，提升电气设计的科学性。④进行接地保护设计，接地保护设计不仅可以避免施工人员与建筑用户遭到电击，还可以排除接地金属壳之间出现的电位差，防止电击出现火花，从而导致火灾的发生。如果建筑在使用的过程中出现了电气故障，接地保护装置能够自动切断电源，从而保护建筑用户及电气设备的安全，提高建筑电气设计的可靠性。

2.2智能化的相关设计

近年来的用电设备趋于微型和智能，因此智能化的相关设计工作变成了电气设计中的重点之一，因此保证相关的可靠性和经济性是十分必要的。综合布线系统是将语言信号、数字信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。这个系统并不是封闭的平台，而是能够根据用户不同的需要，形成相应独立的子系统，从而实现资源共享，完善数据库管理工作。对于用户个人的电子邮件收发情况、个人数据库、报表处理、财务管理和一些会议上，都会有比较大的帮助。而且这种方式节约成本的优势，主要体现在减少信息点上，因此一定要立足于实际，减少投资成本。

2.3对强电系统的合理设计

强电系统是电气系统中重要的组成部分，其中包括照明系统、配电箱系统、高低压配电系统等多个子系统。为了更好的提高电气设计的可靠性和经济性，设计人员还需要加强对强电系统的合理有效设计。比如在强电系统设计过程中，可以根据实际情况减少低压柜的出现回路，以此来达到降低成本的目的。但是这种方法并不适用于重要负荷的范围。另外，在强电系统设计过程中，设计人员还需要根据系统要求和需求选择科学的系数、功率因数等，这样也可以达到降低成本的目的。在加强强电设计的经济性同时，作为设计人员应该将保证强电系统的可靠性作为前提。

2.4提高设计人员综合素质和水平

电气设计属于比较繁琐的工作，若想加强电气设计的可靠性以及经济性，必须全面提升工作人员的综合能力。如果工作者的专业能力较差，则无法确保设计的质量，从而也就无法确保电气设计的经济性以及可靠性。此外，还要安排工作者参加专业培训工作，以此来进一步加强工作者的经济意识，确保电气设计工作领域的经济性以及可靠性。

结语

综上所述，当前现代建筑电气设计不断发展，其中一些特点也在不断的展现出来，这也对电气设计提出了更高的要求，所以，这就需要建筑行业能够注重这一方面，了解其具备的特点，进而科学合理的进行设计，让设计能够满足安全性、经济性、智能化和信息化，这样能够有效的提升电气设计的质量，进而促进建筑物整体的使用功能完善，减少设计的成本，提升经济效益，给之后的发展提供更多的空间。

参考文献：

[1]尤荣强.探讨如何提高建筑电气设计的可靠性和经济性[J].科学技术创新，2018（19）：102～103.

[2]郑团磊.如何提高数据中心建筑电气设计的可靠性和经济性[J].住宅与房地产，2018（12）：81.

[3]赵巧红.新形势下窥探提升建筑电气设计可靠性及经济性的途径[J].价值工程，2017，36（18）：34～36.

论文作者:何易泽

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第1期

论文发表时间:2020/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06032c8531e0c5e80f599ecc.html