# 浅谈配电线路设计论文_顾巍

顾巍

（常州凌峰润源电力工程设计有限公司常州市 213119）

摘要：随着社会电能供需要求的不断提升和经济的飞速发展，配电网任务越来越重。配电线路作为电力系统中的重要组成部分，不仅承担为广大电力用户输送安全、稳定电能的重任，还是企业服务形象的外在表现。下面我们就配电线路的具体设计要点做分析，以供同行工作参考。

关键词：电力系统；配电线路；设计；导线；配电箱

【前言】随着我国电力事业的发展，我国配电网络规模、数量越来越大，全国供电量迅速上升使得配电网的运行任务越来越重。目前，社会对配电网网架、设备的运行水平提出了更高要求，这也给配电网设计工作的开展提出了新要求。本文就配电线路的具体设计要点做了深入的分析，从整体规划、变压器容量的选择、走线等内容做了详细的分析，仅供参考。

一、配电线线路设计的一般流程

配电线路的设计受到很多因素的影响，在进行设计的过程中每一个步骤都必须要确切地落实到位。

①在接受任务之后，对线路起点、终点和导面截面进行明确。②掌握沿途地形，在地形图上初步选定路径方案，并进行现场的勘测计算，绘制出路径图。③根据实际情况，气象、导线截面、转角、档距和现场地质地形等，选择杆塔的型式。④根据设计列出所需设备材料的清单，套用现行的定额、计费程序编制工程预算。⑤对各个方案进行技术经济的对比，确定最佳的方案。并对其进行整理完善，形成全套设计资料。之中，成为促进电网改造的主要手段之一。

二、 配电线路的设计要点

一套科学又合理的配电线路设计可以促使工程的施工更加合理和科学，很大程度提高整个施工的效率。对于保障线路安全稳定运行和保护维修有着重要的作用，是整个配电线路建设的核心，在配电线路的设计中有几个重要的因素对于配电线路的正常运行十分重要，分别是路径的选择、配电装置的选择、导体和电器的选择等方面，在设计过程中要严格把握这几个关键的因素，具体的设计要点如下：

1、配电装置的选择

做好配电线路的设计首先要选好配电装置，配电装置是配电线路的重要组成部分，对于整个配电线路有着十分重要的作用，主要由开关设备、保护设施、连接母线、测量仪器和其他部分构成。对于配电装置的选择一定要考虑到周围的环境情况，比如气候、温度、降水、风速等一些外界因素，从中选用优质装置设备。

1）、控制好周围的温度。由于配电装置一般都需要安装在室外的露天环境下，整个外界的环境又十分复杂，很难避免受到一些外界因素的影响，尤其是安装地区的温度对配电装置设备的功能发挥影响很大。很多室外地区的四季温差很大，有些地区冬季的最低温度与夏季的最高温度的温差可以达到30℃左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种温差影响到配电装置的正常运行，甚至会使整个装置设备损坏。所以在选择配电装置设备之前一定要了解当地最高温度和最低温度之差，根据温差的数据，适当选择配电装置设备，装置设备承受温度的范围一定要大于当地的温差值，另外一定要在配电装置上安装保护器，以防止冰雪或者高温对设备的损害。

2）、 控制好导体和电器的相对湿度。导体和电器的运行情况还会受到周围环境的湿度影响，所以导体和电器的选择要考虑到周围环境的相对湿度，以当地湿度最高月份的平均相对湿度作为参考进行配电装置的选择。配电装置的选择要灵活性，如果该地区常年处于湿热的环境，就需要选择湿热地区专用的配电装置。如果该地区的湿度比较低，选用普通的型号的配电装置即可。在选择好配电装置后要采取一定的保护装置来对电器进行保护。

3）、降低风速对配电装置的影响。风速也是影响配电装置运行的因素之一。减小风速对配电装置的影响，需要对于该地区的一个月内的风速情况进行统计，以35m/s为标准，如果风速超过35m/s时需要通过降低配电装置的安装高度，采取有效的固定措施来降低风速对于配电装置的影响。

2、导线类型的选择

配电线路的导线类型可分为架空输电线路与电缆线路，由于架空输电线路应用较为普遍，因此要特别注意电缆线路的特点。相比于架空线路，电缆敷设线路的优点是无需使用杆塔、占地少，故障少，受运行环境影响小，其缺点是结构相对复杂、施工周期长、建设费用高、对施工技术要求高、检修维护复杂、输送能力和扩展能力相对较差。电缆线路一般应用在架空线路走廊建设或征地不便、对建设价格不敏感、距离较短、前期预留了电缆敷设通道的地区。输电线路的绝缘性能配合，最低应当满足线路在工频运行电压、操作过电压和雷电过电压等各种长期或短暂故障条件下安全可靠的运行。

还需要考虑的是特殊电力线路的使用，为了配合通信，当前广泛采用了电力线路或架空地线与通信通道（一般为光纤）结合的方式，则需要考虑更多的安全问题，如光纤复合架空地线等。这些复合线路的结构选型应特别注重耐雷击性能，短路电流值，发热性能，承重能力等，并结合系统情况和线路复合情况确定。

3、 路径的选择

路径的选择是配电线路设计中重要的环节，对于整个线路的质量有着重要影响。设计人员在配电线路路径选择之前一定要做好设计前期的准备工作，要掌握好该项目工程实地的真实数据，所以设计人员在设计之前一定要深入配电线路工程的现场，对于周围的情况进行有效的考查，包括附近的地形、气候、田地、居民住宅等，对于这些周围的信息数据进行分类整理，以实现数据的有效性。由于在路径的设计过程中会受到各方面因素的影响，情况十分复杂。因此在设计过程中一定要保证设计人员、技术人员、政府工作人员一同在场，在设计过程中征求不同人员的意见，以保证设计的科学性和合理性，以减小施工的难度和对当地居民影响减到最

4、杆塔的选择

杆塔的选择主要是考虑承受的拉力、压力、线路的弧垂应力与不同电压等级等，杆塔类型宜符合，常用的杆塔按其受力性质，可分为悬垂型和耐张型杆塔。其中悬垂型杆塔主要是考虑垂直受力，可细分为悬垂直线杆塔与悬垂转角杆塔；而耐张型的杆塔又可分为耐张直线杆塔、耐张转角杆塔和终端杆塔。杆塔按其回路数，应分为单回路、双回路和多回路杆塔。

杆塔外形的选择与构件布置应根据导线和地线排列方式，以结构简单、受力均衡、传力明确、外形美观为原则进行规划。对不同类型杆塔的选用，同时需要结合占地所需范围、杆塔的材质、运行维护方便、施工便利、制造工艺等因素进行优化选择，优先选取技术先进并且经济合理的设计方案。考虑到普遍应用的配电线路为在平原和丘陵等地，尤其是在选择路径的基础上，故架空线路的走廊一般为便于运输和施工的非农田和非繁华地段。因此可因地制宜地优先采用拉线杆塔和钢筋混凝土杆，以降低费用和增加施工的便利。对于山区等不便于施工的线路杆塔，应依据地形特点，配合不等高的基础，采用全方位长短腿结构形式，这类杆塔的数量不宜太多，应特别注意杆塔的稳固性与受力的合理性。

三、结语

在电压配电线路设计中，大都是由基层供电企业相应岗位的人员自行设计，一般是根据自身的工作经验，只考虑一般的运行条件，无法保证设计质量和长久性。所以，我上面的一些建议希望对大家有所帮助。

参考文献：

[1]张志胜.输配电线路防雷的设计思路[J].电气时代，2011.

[2]林祥军.探讨10kV配电线路设计的技术[J].大科技：科技天地，2011.

[3]程浩忠.电力系统无功与电压稳定性[M]，北京：中国电力出版社，2004.

[4]张勇.小议新建线路的规划设计以及输配电线路的改造[J].中国科技财富，2011

[5]杨宪易.浅析输配电线路设计的要点[J].民营科技，2011（12）.

论文作者:顾巍

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0608b9ed1b6f92c6edc2ea51.html