# 水利工程边坡开挖支护施工技术及管理措施分析论文_张文灿

张文灿

江西晶太水利电力建设有限责任公司

摘要：随着我国经济的快速发展，水利工程越来越多，同时，水利工程的施工质量受到人们的广泛关注。其中，边坡开挖支护施工时水利工程中的一项重要内容，对于保障水利工程质量具有重要意义，必须予以高度重视。文章主要对水利工程开挖支护施工技术及管理措施进行了分析探讨。

关键词：水利施工；开挖支护；施工

引言

水利工程在施工中，常常会受到地理环境、气候条件等的影响制约，使得水利的施工中经常遇到很多困难。而运用有效的边坡开挖技术以及支护技术，能够从很大程度解决施工的难题。要提高水利的施工技术，就应该对边坡开挖技术和支护技术进行详细的分析和研究，充分发挥其作用，才能有效提高施工的质量。在水利施工中，对于边坡开挖施工技术一般在高陡边坡、复杂的地质情况下，对于开挖施工一般需要遵守较多的程序和原则，应该以开挖作为主要目标，将支护作为重点，对爆破要控制严格，最后提高开挖的质量。

1水利工程边坡开挖支护施工准备

1.1地质勘测

在水利工程施工过程中，若要采用边坡开挖支护技术，要事先对边坡的安全性进行检测，考察边坡的地质情况和断面情况，以此来确定具体的实施方案；同时，为了保证边坡开挖工作的准确实施，施工人员要利用爆破技术，进行爆破振动检测，测试爆破的振动频率，依据振动的频率来指导施工，减少失误，降低施工事故的发生概率。除此之外，在正式施工之前，还要具体实地考察边坡的物理状态，叫做物理探测，对地质情况进行分析，根据这个选择合适的施工技术，确保施工质量。

1.2测量放线

进行边坡开挖施工之前，现场施工人员要依照有关技术和设计图纸要求对开挖的轮廓展开测量放线，保证测量放线点达到水利工程的实际要求。施工人员要遵照成型后的开挖断面实施检测，如果出现无法达到工程规范及设计要求的部分，及时给予相应的处理。

2水利工程边坡开挖技术

2.1土质边坡开挖

在开挖土质边坡修建水电站时，必须按照由上至下的施工顺序进行，且开挖时要要控制每一次削坡层在3米之内。在削坡结束之后需要使用反铲挖掘机对作业面进行削坡操作，并安排专业的施工人员进行修坡工作。在施工过程中还要加强检查力度。

2.2岩质边坡开挖

开挖岩质边坡时我们一般采取钻爆法来进行开挖施工，按照从上到下进行开挖的顺序进行，爆破时采取毫秒微差梯段爆破的方法。一是，分层开挖逐层爆破。依据设计的规定在开挖岩质边坡时应该采取分层的梯段爆破法，经过研究调查显示，我们要将开挖爆破的梯段控制在6米左右。由于岩质边坡一般是较薄的顺向的坡，开挖的坡角比岩层的倾角要大，一般开挖的切脚都不太大。二是，台阶式分层爆破开挖。经过一定的开挖施工之后，边坡会受到各种不同的因素影响，这无形中就加大了支护的难度。由于岩层切脚、爆破以及上层岩层的作用，经常会导致滑塌现象产生。所以为了保证安全，我们必须采取分层爆破的方式来降低安全隐患。三是，薄层爆破开挖。薄层爆破开挖距边坡12m内侧的岩体，开挖高度应该控制在3m左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利工程边坡支护技术

3.1土锚杆支护

土锚杆技术在边坡支护的过程中，主要针对堆积体浅表以土质为主的坡面进行支护和加强，提高坡面的稳定性。其施工流程相对比较规范，然而施工质量的好坏也直接影响着边坡支护的实际效果，因此在土锚杆施工过程应明确操作步骤，严格按照施工流程，确保施工质量等级。

3.3铺设钢筋网支护

当边坡受到地质灾害的破坏而坍塌时，就必须开展有效的钢筋网铺设工作，以加固边坡，使其更为安全。在输送钢筋网时，必须保证钢筋网与岩石层之间无缝隙，并且要将其与锚杆头进行焊接，以形成稳固的整体。除此之外，排水孔施工工作也是水利工程边坡开挖支护施工中的重要环节。边坡长时间的排水会削弱其稳固性，为此，可以利用永久排水孔来解决排水工作，开展支护施工。在喷混凝土的区域中，常常会使用永久性排水孔方法，能有效降低水压对边坡的影响。为保障排水效果，可在其内部添加排水盲材，以防止排水孔出现塌孔现象。

3.3喷混凝土支护

在一期支护工程中喷混凝土是一种常用的施工方法。喷射混凝土可以强化封闭开挖到位的边坡基面，可以减少边坡基面的基岩风化的机会。该施工方法普遍使用在放空洞出口边坡开挖、坝肩开挖、边坡开挖中，并取得了良好的效果。

4水利工程边坡开挖支护施工质量管理措施

4.1做好开挖中的保护措施

在所有的准备工作完成后，可严格按照实施细则进行施工：（1）在确定出的施工范围内进行土石方开挖，要及时地运走挖出去的土石方，不允许随意堆弃渣土；（2）在开挖前必须再次确认地下设施的埋设位置、深度及方向，以免在施工中对地下设施造成破坏，发生危险，造成经济损失；（3）在开挖施工过程中，如果原有建筑与施工现场的距离比较靠近时，要注意观察基坑外壁地质的稳定情况，在必要的情况下应采取有效的措施。可用石子、草带子、沙袋等建筑物品对基坑边坡进行防护，以避免原有建筑物产生沉降，进而使施工工作得以顺利的进行；（4）要在基坑周围装置安全防护栏，在装置的过程中不仅要保证安全防护栏的稳定性，也要注意方便施工人员的施工作业；应标示警示语提示行人注意安全；安装照明设施，以便夜间对施工场地进行巡视，还可预防意外的发生；（5）保持基坑的周围畅通无阻，同时注意大型施工机械设备不应接近深基坑；（6）做好基坑内清障及排水工作，防止基坑内因积水过多造成倒坍引发安全事故；（7）施工人员在施工过程中要注意保护好自身的人身安全，正确佩戴安全帽，上下班走安全通道等。

4.2做好施工地下水的处理

水利开挖施工要全面的考虑气候及天气情况的影响进行施工作业，减少过避免水量带来的影响，做好恰当的防水措施。在施工前，要做好相关的调查报告，以此为基础做好防水和排水工作，深入的分析地下水的成因，并制定行之有效的防范措施及方案。基坑降水施工工程是一项复杂的系统工作。需要做好下面问题的处理：首先，防止降水施工引发的大面积地面不均匀沉降的情况出现，在降水井点管和周边建筑物及路面之间进行井点回灌作业，连续使用清水进行回灌，从而补充此处的地下水，达到地下水水位基本不变的目的。其次，结合实际施工状况，针对性地处理施工问题。比如施工地的地下粘土层相对较厚的问题，在打孔时，应使用能够套管和水枪在井点轴线以外打孔，采用埋设井点管的方法成孔，进而使地层中的上下水得以贯通。最后，抽水时，特别在抽水开始阶段，应检查各井点管是否出现淤塞的情况，检查的方法主要是监听管内水流声和查看管子表面是否潮湿。如出现淤塞的死井数量大于整体的10%，则会对降水效果产生严重的影响，这时应该采取一定的措施，如利用高压水对井点管进行反复冲洗。

结语

综上所述，在水利工程施工中，应加强边坡开挖技术应用和支护施工技术应用，这对提高工程的施工质量有较大的影响。因此，要对边坡开挖技术以及支护技术进行全面的了解，同时也要透彻分析并掌握这种技术，在施工中加强勘察，保证施工的过程中应用数据精确，施工质量得到保证，使工程的施工效果发挥到最大。

参考文献：

[1]罗志宏，闫刚.水利施工工程中边坡开挖支护技术的分析[J].城市建设理论研究（电子版），2014（29）.

[2]高原，张金香，纪玫等.探析水利工程中边坡开挖支护技术的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2013（11）.

[3]王侠.水利施工工程中边坡开挖支护技术分析[J].黑龙江科技信息，2014（8）.

论文作者:张文灿

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06109701cb7210722ccb6a33.html