# 分析石油钻井生产中电气设备的节能方法论文_黄述春 1、齐志民 2、赵军 1、赵友 1、李露春

摘要：石油钻井期间使用的设备，由于在轻重负荷状态下交替运行，会影响到电气设备的运行效率，同时还会增加电气设备消耗的能源。为贯彻落实节能减排的基本国策，减少钻井电气设备的电能的消耗，需要运用科学合理的节能方法，在提高电气设备的功率因素的同时，还应制定全面的电气设备节能制度以及养护制度，既要降低电气设备消耗的能量，保证电气设备正常运行，还要提高企业经济效益。本文围绕石油钻井生产中在电气设备上运用的节能方法展开讨论，为石油企业提供参考依据。

关键词：石油钻井；电气设备；节能方法

引言：

尽管石油是各领域需要的重要能源之一，但是在石油开采以及使用过程中，会对生态环境造成严重的污染，日益严重的生态环境，成为我国亟待解决的问题。在石油钻井生产过程中，运用节能方法降低电气设备能源的消耗，成为推动石油企业可持续发展，在日益激烈的石油行业中提高竞争能力重要的途径。石油企业应根据实际情况，实施科学合理的节能策略，以便降低能源消耗的同时，促进企业快速发展，创造更多的经济效益。

1.电气节能技术的概述

电子设备、照明系统以及电力系统等，都成为电气设备节能技术应用的主要载体。在石油钻井生产中，电力能源成为最大的能源消耗。石油企业应根据我国现行的规范标准，在电力系统内配置节能装置，一方面是减少电力能源在运输过程中的消耗，另一方面提高供电效率。

2.电气节能设计原则

石油企业进行电气节能设计时，应遵守三方面原则，分别为经济性、节能性以及诚信性。在电气节能设计过程中，应充分利用节能材料组装节能设备，使企业在运行过程中，借助节能电气设备，在降低能源消耗的同时，还能获得良好的经济效果。石油企业在运行期间，需要将生产目标与节能目标相互协调，利用节能电气设备获得良好的节能效果同时，还能满足企业正常的生产需求。石油企业设计的电气节能设备，必须按照国家标准以及相关法律法规进行，防止使用劣质产品应用在节能电气中，充分展示出油田企业的诚信态度。

3.电气设备节能方法

3.1提高功率因数

提高电气设备的功率因数有两个方法，一是使用感性负载两端并联电容器，二是改变电动机绕组接线方式。使用感性负载两端并联电容器时，可有效补偿电气设备做出的无用功。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在感性负载端设置电压U，若电容未建立并联关系，此时负载内电流为I1，若建立并联关系，电容器内电流仍为I1，而电路上电流为I2，感性负载两端配置合适的电容装置后，电压与电流出现的相位差ψ1，经过ψ值的减少，最后减小成ψ2，而在减少过程中，能量会经过一定的转换后，使感性负载和电容装置承载较小的电源，进而降低能量在线路上的消耗。

对电动机绕组接线方式进行改变，由于原有的轻重负载交替变化，导致电气设备功率因数保持较低的状态，会增加能量的消耗。而且电动机在高负载状态下，会承受较多的重量，而负载为零时，此时电动机保持在空载运行状态。将空载运动状态下的电动机绕组线路进行改变，将原有的△型接线方法转变为γ型接线方法，此时三相负载发生变化，空载状态会带动负载状态，进而完成能量的转换，有效降低电能的消耗。

3.2合理使用设备

进入到钻井施工环节，石油企业应根据原动机的功率，按照每个运行过程需要的功率进行计算，保证各项参数在精准的控制下，提升电气设备的运行功率。但是应注意的是，由于不同类型的电气设备，如柴油机，合理调整功率参数，以便最大程度发挥柴油机的功率，有助于提升柴油机的运行效率，进而减少能源的消耗。

3.3制定完善的节能制度

石油企业应制定完善的节能制度，并且为每个钻井电气设备设定节能目标，要求各个部门根据目标，对电气设备的节能效果进行考核，依照考核情况实施奖罚措施。在完善的节能制度下，每个部门的工作人员都会形成良好的节能意识，在日常工作中针对电气设备出现的问题，以节能减排为指点思想，深入研究创新的节能技术，运用在实际生产中积累经验，不断完善节能技术，既能对原有的节能制度进行优化，还能调动员工主动参与节能工作的积极性。

员工是企业创新发展不竭的动力，提高员工节能意识，不仅依靠完善的节能制度，还需要加强对员工的技能培训，使员工依照严格的标准对设备进行优化好改良，使设备具备降低能源消耗能力的同时，还能满足生产需求。

3.4制定设备养护制度

电气设备出现故障时，应成为企业对设备进行节能改造重要的时期，企业将设计的节能方法运用在电气设备上，设备在重新工作后，即可发挥节能减排的作用。此外企业应制定设备养护制度，采用日常养护和定期检查等方法，通过养护延长设备的使用寿命，避免更换造成企业成本的增加，通过定期检查，可及时发现设备存在的问题，针对问题实施有效的措施，提升设备的运行能力。

结语：

综上所述，在石油钻井生产过程中，使用具备节能减排功能的电气设备，不仅有效降低企业的运行成本，创造更多的经济效益，还能推动企业绿色环保可持续发展，借助节能电气设备的优势，提高企业在石油行业的竞争能力，以便创造更大的发展空间，促进我国 环保事业的发展。

参考文献：

[1]崔志祥. 石油钻井生产中电气设备节能方法与建议[J]. 化工设计通讯(8).

[2]佟超伦. 现代石油钻井生产中电气设备的节能方法分析[J]. 科学与信息化, 2018(2).

论文作者:黄述春 1、齐志民 2、赵军 1、赵友 1、李露春

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0643f0b8fc1fff0b0ce4c921.html