# 灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用分析论文_陈长利,任雪峰

沂水县许家湖建筑工程公司 山东 临沂 276400

摘要：工程实践证明将灌注桩后注浆施工技术应用在建筑工程施工过程中，对控制泥皮、桩基尘渣等问题具有显著的效果，而且在改善桩基整体的承受能力、缩减其沉降程度等方面具有积极的作用，特别是在其相关环节不断完善的过程中其原本存在的安全隐患也得到有效地控制，可见将灌注桩后注浆施工技术应用在建筑工程施工过程中具有重要的现实作用。因此，本文主要对建筑工程施工中灌注桩后注浆施工技术的应用进行分析研究。

关键词：灌注桩后注浆；施工技术；建筑工程；

1 灌注桩后注浆施工概述

施工技术的应用原理为：采用高压注浆的方式，将混凝土注至桩底，混凝土与沉渣以及周边的土体发生化学作用，胶结成为颗粒状。粗粒土的渗透作用，能够有效提高注浆材料的密实度，而细颗粒渗透入浆液中，并且通过反应作用，形成中等强度的混凝土，而岩土反应形成浆泡，会对土体造成挤压作用，提高桩体的承载力。另外，桩体注浆施工，还能够有效提高反向承载力，提高摩擦组立，尽量避免或者减少桩体产生沉降。在高压注浆施工中，混凝土灌注桩通过高压作用能够提高压缩量，避免施工后期桩体产生沉降和压缩。

另外，灌注桩施工中，随着浆体的不断填入，浆液会与周边土体产生反应，从而形成承载力较大的结构体，而桩底周边也会形成较大的承载能力范围，这样有利于扩大桩体底部的实际受力面积，减少单位面积受力情况，以此提高桩体的承载力。随着浆液不断深入至桩身的周边土体中，浆液能够与周边土体产生反应作用，如果土体的承载力较小，则会被逐渐压缩成为凸面，而如果土体的承载力较大，则会被逐渐压缩成为凹面，在这种情况下，接触面会形成凹凸面，而桩身与土体之间的摩擦力也会不断增加，最终能够有效提高桩基承载力。

2 建筑工程中的灌注桩后注浆施工技术分析

2.1注浆管制作

灌注桩后注浆施工技术采用的注浆管，通常采用镀锌管或者无缝焊接管制作，注浆管的直径通常选用 31mm 或者 26mm，在工程施工的过程中，应该根据工程现场的实际状况科学的选择管材和管径。一般状况下，注浆管的制作工艺包括三个方面：（1）制作注浆管上端的花管；（2）制作注浆管中间的直管；（3）制作注浆管上不的街头。注浆管上端的花管通常设计为梅花形，管径通常控制在 6～8mm 之间。当注浆管的花管制作完成之后，还应该用胶带、塑料膜、橡胶膜包裹严实，并采用铁丝进行加固，防止在进行注浆施工的过程中发生漏浆的问题，否则将会影响整体施工质量和进程。

2.2注浆管的安装与下放

在进行注浆管安装与下放的施工过程中，一定要严格遵守施工安装的规定进行施工，要确保注浆管安装工艺的施工过程每个注浆管之间焊接连续和对接精准，以及要确保焊接地密封。施工过程中，一定要保证注浆管安装整体的密封性和整体连接性。

2.3压水试验

压水试验是灌注桩后注浆施工的重要环节，压水试验通常是在实际施工操作结束之后六天内来进行。压水试验过程中首先就是需要对单向阀和注浆管道畅通状况来进行科学家检查。与此同时对于单向阀中的泥浆残留物质必须要及时进行清理。只有进行科学清理之后才能够满足要求。在实际试验过程中如果发现桩口或者是桩边有倒塌现象的时候，此时就需要在施工之前就应该进行压水工作。通过压水来把那些厚重水泥覆盖面全部冲刷干净。这样做也是为了能够更好地完成施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实际试验过程中工作人员对于相关数据还需要进行及时记录。对于灌装注管道口封堵情况也必须要有深入了解。对于它的疏通情况需要及时进行记录。

2.4科学合理配置注浆浆液

由于浆液配合的原材料和配合比例都可能会影响到整个施工的效果，因此浆液的配置对施工质量的保证是非常重要的。当前施工中，施工效果最好的一种配置方式就是注浆都由水和水泥按照一定科学配置原则的比例混合配置而成的，而且还要考虑到桩身的实际情况。此外，为了打到降低注浆之后出现水泥被严重稀释和封浆之前与空气接触出现压缩的问题，都会在施工中使用水灰比例比水泥成分少的施工方法。

2.5 灌注桩注浆施工

注浆的目的是通过向裂缝、空隙灌注具有固化性能的浆液，在挤压、滞缓、填充等手段作用下，使灌注桩力学性能得到优化，当建筑工程为软土地基的情况下，为保证灌浆的质量应进行合理的间隔施工，首次注浆前，为保证注浆管未发生堵塞，注浆出压力满足要求，要进行相应的压水试验，压水试验中应选择2至3级压水机，并对压水时间和压水量等参数进行严格的控制，其中压水压力要保证注浆管的整体疏通，在试验完成后，要利用预埋管和高压泵等向桩底注入实现按照合理配比配置的水泥浆，在此过程中要对注浆的速度、压力和总量等严格把控，对灌注桩上抬程度仔细观察并有效记录，在一次注浆完成后要进行二次注浆，其工艺与一次基本相同，先灌注稀释水泥浆，然后改换浓稠水泥浆，在二次注浆的过程中需要利用双液注浆机向孔底注入水玻璃和浆液，在封堵完成并将水玻璃注浆管撤出后，按照设定的速度进行水泥净浆高压灌注，并在出气孔利用螺栓、阀门等进行封闭，加压直至恒压达到6兆帕，最后将高压泥浆泵在阀门封闭时间超过1小时后撤离，注浆结束后利用相应的机械对灌注桩进行1至2天的闭浆，在以上所有工艺完成后可以进行最后的卸压、卸管、清洗等工作。

3 应用的注意事项

在混凝土浇筑施工过程中，必须确保成桩施工工艺符合国家标准和相关规范，这样才能有效保证后注浆灌注桩施工质量。在注浆施工过程中，必须对施工中的各项施工工序和施工数据参数进行检验监督。

在注浆管进场时，首先应该对注浆管的长度、直径、气密度等参数进行检测，确保符合施工需要，然后才能正式投入使用。注浆施工完成 20d 后，还应该对桩体的承载能力进行检测，并对检测参数进行记录和分析。在注浆施工过程中，施工人员的操作水平能够在很大程度上影响施工质量。人是控制施工质量的主体，施工人员必须提高质量控制意识和安全生产意识。施工企业也应该加强对于施工人员和技术人员的技能培训。同时，在施工全过程中，施工质量监理人员应该加强监督，及时发现施工问题，然后采取有效措施督促施工人员及时改正。在注浆施工前，首先应该对灌浆孔进行检测。 由于很多影响因素都会影响灌浆管的正常使用，因此还应该采取有效措施保护灌浆管。如果在施工过程中，混凝土进入灌浆孔，影响灌浆孔的正常使用，则会直接影响施工质量，对此必须重点控制，确保灌浆孔的通顺性。 与此同时，施工中所使用的机械设备的使用情况也会影响工作质量，因此还应该加强对于施工机械设备的检查，并正确操作，一旦发生事故，必须立即停止使用，并仔细检查，解决问题。

结束语

灌注桩后注浆施工技术作为一项系统化、科学化、复杂化的施工技术，不仅有较强的实用性，而且经济效益较好，所以在建筑工程施工中得以广泛应用。因此，在实际的建筑工程施工中，应当充分了解与掌握这一技术的应用程序以及工艺，并掌握施工要点，配以规范的操作以及严格的质量管理，使该项技术的施工质量以及建筑工程项目施工质量得到更高效的管理与控制。

参考文献

[1]罗重兵.灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用探析[J].中华民居，2011(28).

[2]雷钧.建筑工程中灌注桩后注浆施工技术的应用分析[J].建材与装饰，2011(17).

[3]夏志强.浅析建筑工程中灌注桩后注浆施工技术的应用[J].建筑工程技术与设计,2011(22).

论文作者:陈长利,任雪峰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第33期

论文发表时间:2019/2/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06452cc799024e46b2129e5e.html