# 浅谈建筑施工中屋面防水处理方法论文_王章德

中住建设集团有限公司 山东菏泽 274000

摘要：在建筑建设中，若是屋面防水没有达到相关的标准，渗漏的情况出现，就会给居住者的生活造成十分严重的影响。甚至会造成严重的经济损失，损害企业的市场形象，在这种情况下，要注重对屋面防水的严格管控，保证在屋面防水中各类工艺的严格操作，并加强全过程控制，让屋面防水取得不错的质量，满足建筑建设的现实需求。

关键词：建筑施工；屋面防水

引言

在建筑建设中，屋面防水的效果，直接关系到建筑能否正常使用。而屋面防水是非常复杂以及系统性的施工内容，在屋面防水中涉及到很多复杂的细节和技术问题。要注重对屋面防水的全过程控制，对于屋面防水中的各类情况，及时制定出处理方案，保证屋面防水的质量和效率。

1.屋面的主要构成

在建筑建设中屋面防水是非常关键的一个环节，其处理效果直接关系到工程的整体品质，也关系到建筑功能的实际发挥情况。尤其是在一些雨水比较充足的地区，若是屋面防水不到位，渗漏就会非常严重，这些地区通常对屋面防水的质量要求也是要更高一些，在工程中，要保证屋面防水的科学以及有效，选择合适的技术方案以及材料，降低在屋面防水中的成本，并取得非常好的防水效果。这样企业的信誉就会更好，市场也会更容易拓展[1]。屋面是建筑物最上层的外围护构件，用于抵抗自然界的雨、雪、风、霜、太阳辐射、气温变化等不利因素的影响，保证建筑内部有一个良好的使用环境，屋面应满足坚固耐久、防水、保温、隔热、防火和抵御各种不良影响的功能要求。屋面应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则，做好防水和排水，以维护室内正常环境，免遭雨雪侵蚀。

2.建筑屋面防水处理技术

2.1分隔缝施工

在屋面防水中，分隔缝是非常关键的施工环节。在分隔缝处理中，将分隔缝设立在支撑端以及屋面转折的位置。或者是将分隔缝布置在突出面以及防水层交汇的位置。然后将分隔缝与屋面板缝整齐划一。这样因为温差造成的混凝土干缩裂缝等情况，造成的防水层裂缝，就可以在分隔缝上分布，从而避免裂缝造成渗漏。对分隔缝进行设置，要注重对分隔缝间距的严格控制，若是分隔缝超6m，那么就要中间设置好V型分隔缝。另外是分隔缝深度，需要贯穿防水层。技术人员若是将分隔缝用在排气道，适当将分隔缝进行加宽，也可以单独布置排气孔，满足进出气的需要。另外是一些屋面用油毡或者是沥青作为施工材料，分隔缝上可以设置宽度在200~300mm油毡。

2.2混凝土施工

在屋面防水中，混凝土施工是非常关键的部分，为了取得不错的防水效果，需要在混凝土施工中，做好对全过程的严格控制。首先是混凝土材料控制，在混凝土材料中，粗细骨料要达到相关的规格，水泥材料要保证收缩性合理，处于一定的范围内，让屋面防水可以达到一定的标准。另外是在混凝土浇筑施工中，为了让混凝土浇筑保持良好的质量，要注重对混凝土密实度进行严格控制，技术人员对混凝土展开振捣操作。在混凝土振捣中，保证均匀性。最后是混凝土材料的养护，也是要定期完成，让防水质量可以达到理想的程度。

2.3节点及细部构造施工

在防水施工中，节点以及细部构造也是至关重要的。这些部位的施工，在整个屋面防水中可以说是重中之重。若是在屋面防水中，节点以及细部质量不合格，或者处理非常粗糙，就会导致屋面出现漏水的问题。为了让这些部分的施工可以达到质量的要求，在屋面防水的实际处理中，运用刚柔并济的方案，对节点进行加固。在刚性防水层的实际处理中，节点填充的材料，可以运用柔性材料，在檐沟以及防水层交汇位置会有凹槽，可以用密封膏，对凹槽展开密封处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外是防水层以及变形缝间，要留出30mm缝隙，也是要进行密封填充，对于屋面泛水的位置，要用卷材进行处理。

3.建筑施工中屋面防水质量控制

3.1加强管理力度

在屋面防水的实际处理中，要注重对屋面防水的全过程管理。屋面防水的各项操作步骤结束，并不意味着后续不需要进行管理，屋面防水是需要进行严格维护的，后续的管理以及维护，对防水效果有着直接的影响。很多的工程在屋面防水的技术操作结束之后，直接派人开展其他部分的施工作业，这个时候其实防水层还没有真正晾干和坚实，并不能进行其他环节的施工，很容易导致防水层的一些局部遭到破坏，从而让防水层有渗漏的情况出现。另外是在屋面防水的实际处理中，防水施工已经结束[1]，要对施工质量展开严格的检查。在屋面防水实际处理后，要选派技术人员，对防水层进行定期维护以及管理，避免在屋面防水层上进行打孔，将防水层凿穿。让防水层保持完好的状态，这样才能保证防水的效果。

3.2提高防水设计水平

为了让屋面防水的质量可以达到相关的要求，要注重屋面防水的设计，提升设计水平，屋面防水的方案足够科学和合理。在屋面防水的实际设计中，设计人员要在屋面防水方面，有足够的技术水平以及素质。另外是对于在屋面防水中，涉及到的一些技术，要有足够清晰以及完整地掌握。对屋面防水中涉及到的一些技术问题，要加强重视。若是在屋面防水中遇到问题，要制定出合理的处理方案，保证防水的效果和质量。结合屋面防水的相关设计体系，让屋面防水达到相关规范的要求。在屋面防水之后，为了让后续的工序可以顺利开展，现场人员要结合项目的实际特点，对现场的环境展开适当设计，对于屋面防水中一些比较复杂的环节，要做好施工记录，对现场人员要做好技术培训以及专业指导，并提升设计的水平，让防水的质量可以达到非常理想的程度[2]。

3.3加强过程质量监控

在屋面防水中，加强对施工质量的全过程监控。监管人员要从屋面防水的整个处理过程，加强全过程的管控以及监督，从基层处理到防水层施工，一直到竣工验收，都是要保持动态监控。对屋面防水中的技术资料进行严格审核，做好对各类技术资料的收集以及分析，让各类的技术资料，与行业标准是符合的。若是在屋面防水中，资料不是十分完善，或者一些环节不符合相关标准，绝不允许开展后续施工环节。另外是为了强化对屋面防水的全过程监控，要注重样本施工的检验，也就是在正式屋面防水操作之前，展开样本施工，可以为正式处理提供技术参考。另外是让屋面防水中，各类工序操作质量有足够的保障。在屋面防水各类操作完成之后，要结合施工设计以及工艺，做好对工程的质量验收[3]。

结论

简而言之，工程产业化已经成为一种趋势，未来建筑业的实际发展中，技术水平会进一步提升，在建筑施工中，各类的工艺要求也是会提高。在现代建筑中，屋面防水是非常关键的环节，若是在屋面防水中，工程质量没有达到相关标准，就会导致建筑出现严重的渗漏情况，从而让建筑耐久性以及安全性无法达到相关要求，也无法满足建筑使用者的生活和生产活动。那么在建筑施工中，就要保证屋面防水的有效处理，注重对屋面防水相关工艺以及质量的控制。本文对屋面防水的重要性进行强调，并分析在屋面防水中，如何开展对工程质量的严格控制，提升屋面防水的实际成效。

参考文献：

[1]岳建勋，李雷.对房屋建筑工程中屋面防水施工技术的分析[J].城市建设理论研究（电子版），2019，（18）：3375-3376.

[2]白莎莎，田琨，郑华等.大型电子工业厂房坡屋面防水施工质量控制[J].建材发展导向（下），2016，14（1）：226.

[3]陈华军.探析钢结构屋面的防水措施[J].城市建设理论研究（电子版），2019，（18）：3065-306.

论文作者:王章德

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/065d1d1099632acf94c04d25.html