# 电厂化学水处理运行中存在的问题及策略研究陈冬亮论文_陈冬亮,

摘要：近年来，科学技术的发展迅速。时代的进步与经济的发展，国内电厂生产的脚步也逐渐加快，在获取较高经济效益与社会效益的过程中，其中存在的弊端逐渐显露出来。化学水处理作为相关工作的重中之重，务必引起相关人员重视。要求加大管理工作力度，一旦发现违规行为，及时加以惩处。

关键词：电厂化学水处理运行；存在的问题；策略研究

1概述

电力能源支撑和推动了社会向前快速发展，在电厂的社会地位是不断提高。到二十一世纪，电厂内部运转构建在多类、各样先进的设施设备之上。脱离了能够高效、稳定且可靠的生产设备，电厂的运行将大打折扣，使电力能源的生产效率也将直接受到影响。在电厂内部，设备的运行与水关系密切，不少设备的工作要求为其提供特质的水。电厂化学水的处理有些难点，需要分析其中的难点所在，从而切实提高电厂的生产效率。

2电厂用水的类别与水处理技术的意义

根据化学废水的主要来源，可以将电厂用水分为以下几类：冲灰废水：这是电厂废水中一大组成部分，它是来自冲洗炉渣和除尘器排灰过程中的水。在冲灰废水中，污染物的具体成分和含量是由锅炉燃煤的原料、原料燃烧方式以及输灰的方式决定的。如果冲灰废水没有进行处理就直接排放不但能够导致水体中的悬浮物含量超标，同时还会导致水体及周围土壤的酸碱化和盐碱化，进一步导致生态环境的破坏。脱硫废水：火电厂在对锅炉烟气进行脱硫的过程中，会形成含有各种悬浮物和杂志的烟气，在烟气经过石灰石浆液处理后会形成硫酸钙和亚硫酸钙从而降低烟气中的二氧化硫，同时烟气中的灰尘颗粒浓度也会大大降低。因此在脱硫废水中会含有大量的硫酸盐、亚硫酸盐，不仅悬浮物多，同时废水的酸性较强，有较大的腐蚀性，往往导致设备的腐蚀以及引起人员的损伤。工业废水：指的是各种工业排水，如输煤系统中的冲洗废水、冷却水排塔污水、化学水处理系统产生的酸碱再生废水、各种含油废水等。电厂的工业废水来源途径多，而且废水中的污染物会随着生产工艺和周期的不同而发生变化，因此，工业废水的具体成分相对复杂，污染物主要以油、悬浮物和各种含磷有机物为主。

3电厂化学水处理运行优化措施

3.1注重日常维护

要求维护人员将溶解氧的浓度控制在合理范围内，禁止出现浓度超标的情况。安排专业人员构建一支高素质的管理与维护队伍，定期开展巡检工作，并在日常检查中密切注意各设备的运行状态。积极开展系统调试工作，保证设备的稳定运行，除氧合格率应为97%之上。设备停止运行后，管理人员需精准记录其停止时间、保养部位等。同时明确保养工作的重点，提高对锅炉水汽系统保养的重视，防止其金属面出现不同程度的腐蚀。针对水中存有的有机物，务必进行定期消毒处理，以防锅炉内壁结垢影响正常使用。强化对电厂化学水处理过程的监控，正确使用化学仪表，发挥其真正的作用。以此在监测水质变化的同时，为后续工艺参数的调整提供参考。例如常见的化学仪表———液位计、流量计，具有较强的动态监测作用。其中液位计能够精准测量出容器中介质液体的高低，整体结构简单，稳定性较好，对安装工艺要求较低，使用寿命长。而流量计则可帮助有关人员得出管道中的液体流量值，对于电厂实现自动化生产具有重要意义。对于传统的化学仪表，如温度计、压力计等，应将其纳入总水表中。注重对生活用水、水箱等液位的把控。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2锅炉内水处理技术的应用

长期以来，我国电厂锅炉使用炉内磷酸盐处理技术对内水进行处理，而且传统使用锅炉的各项参数较低，也使得这项处理技术能够长久使用。一般锅炉内水中存在着大量的镁离子和钙离子，在一定情况下，很容易在锅炉内出现结垢问题，假如将磷酸盐放入锅炉中，能够将水中的镁离子和钙离子沉淀，形成磷酸盐水垢，进而通过排水排除锅炉。所以，对于锅炉内水使用磷酸盐处理技术，具有良好的除垢效果，还具有一定的防腐效果。随着科学技术的不断发展，使得锅炉的各项参数也在不断提高，磷酸盐的应用效果就显得不太理想，不仅不能有效除垢，还会引起较强的酸性腐蚀现象，而且具有高参数的锅炉中的补给水系统中一般使用二级除盐，在凝结水部位也有精处理装置，使得锅炉内水中的钙离子和镁离子渐渐减少，磷酸盐的作用也不再是除垢，而是控制pH值，起到防腐的作用。近些年来，一些技术人员指出在对锅炉内水进行处理时采用低磷酸盐与平衡磷酸盐等技术，低磷酸盐控制在每升0.3mg~0.5mg，不超过3mg，其中平衡磷酸盐处理技术减少锅炉内水中磷酸盐的含量，使其能够和水的硬度分相一致，同时允许炉水中有少量的游离氢氧化钠，并且每升不超过1mg，以保证炉水的pH值在9.0mg~9.6mg内。

3.3提升设备性能

一般情况下，电厂在进行化学水处理时，对设备设施的依赖性相对较强。随着信息时代的到来，各项科学技术得到优化，新型设备数量逐步增加。这就需要各电厂紧跟时代脚步，了解市场形势变化，及时更新相应设备，保证工作的高效开展。水系统的实际应用过程中，设备管理人员并未对设备使用情况进行仔细检测。个别设备已然超出使用年限，一旦继续运行则会为后续工作的开展带来不利影响，存在一定的安全隐患。而其他设备的工作效率低下，难以满足电厂发展的实际需求。要求设备管理人员结合具体情况，根据生产特点，实现设备的全面升级。此项工作的顺利开展需要各部门之间的紧密联系，积极配合，对化学水处理过程进行多方位监控。部分电厂在开展生产作业时，仅仅注重经济效益的赢取，而忽视了环境保护。故此必须严格遵守相关法律规定，并在此基础上设置环境保护责任制，通过此制度的建立从而保证每位员工都具有一定的环保责任。与此同时，结合各部门实际情况，以环保部门处理污染物的能力作为依据，根据其实际水平决定电厂化学水处理运行的有关指标。此外，应注重先进经验的引进，积极招纳优秀的专业型人才，并结合现代科学技术，对污染物的排放情况有一个详细准确的掌握。

3.4提高性价比和安全性

现阶段很多电厂广泛使用dcs分布式控制系统，相对于单个控制系统，这种系统功能更加齐全，能够对现有的电厂化学水处理子系统所有的资源进行分散控制、集中操作、分级管理，而且配置较为灵活，组态方便，降低运行成本，性价比相对就会提高。另外，dcs分布式控制系统中的系统网络具有很强的在线网络重构功能，具有实时性，能够在确定时间限度内完成信息的传递。同时还具有高可靠性、开放性、灵活性以及协调性，控制功能齐全，能够有效控制电厂化学水的处理过程，还具有故障诊断、显示报警功能，能够帮助技术人员及时发现其中存在的问题，并寻找科学有效的措施进行解决。因此，dcs分布式控制系统在不断地随着电厂的发展而创新，未来电厂化学水处理控制系统将向着提高性价比和安全性等方向发展。

结语

社会在不断发展，对电力能源的需求不断扩大。电厂在运行过程中，安全与效率、成本与效益需要把握好其中的平衡点。水处理是电厂生产中的重要一环，任何情况下均不能放松警惕。水处理涉及到原水净化及防腐除氧等多项内容，在具体的工作中，要结合实际情况，采取适宜的方式方法，规避原水中的杂质、沉淀物、氧气、盐等对设备带来的破坏，切实提高电厂的生产效率。

参考文献:

[1]吕闯，耿曼，卢志敏，等.电厂化学水处理系统的特点与发展思考[J].化工管理，2017（11）:145.

[2]张丽红.论电厂化学水处理系统的特点与发展趋势[J].企业导报，2016（15）:186-187.

[3]迟敬元.电厂化学水处理系统综合化控制发展趋势[J].中国高新区，2017（23）:130.

论文作者:陈冬亮,

论文发表刊物:《中国电业》2019年21期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06628c2a3cc1e254eda350e9.html