# 某站区电气安装管理探讨论文_乡杰勇

乡杰勇

摘要：电气安装的质量可以从源头上进行控制，电气安装一般涉及的内容有变压器、配电屏、电缆线敷设、电气设备、设备接地与防雷等方面。本文根据工程案例，对电气安装施工管理进行分析，以确保电缆线安装的质量及安全。

关键词：电气工程；变压器；施工质量；管理措施

引言

站区的电气施工安全控制进行关键，由于其特殊性，如管理不妥当很容易引起火灾爆炸事故。以及安装质量是否能达到在后期运行安全可靠性。电气安装管理可以从源头上进行管理，从变压器、配电屏、电缆线、电气设备等主要电气设施为出发点，分析了电气安装对策，提高电气施工的质量。

一、安装质量控制及安全管理

针对站区的实际电气安装情况，确定了电气安装相关目标要求：①质量目标。要求电气安装各工序质量可控，工程各分项内容合格率达到100%；要求员工积极按要求施工，规范操作，提高工作效率，以创优质工程。②安全目标。做好防护措施，加强预控效果，消除安全隐患，确保电气施工过程不发生任何事故。③技术目标。严格按照设计方案和图纸要求进行施工，坚决执行国家和行业标准，完善各项安装公司技术资料，确保技术可靠、基础坚实。④施工现场目标。要求安装公司现场文明和谐，安装过程稳定有序，材料、设备、工具使用规范且摆放整齐，现状环境良好。

该站区电气安装在确立上述质量控制和安全管理目标的基础上，开始电气安装各项工作，质量和安全贯穿整个安装过程。本文对该站区电气施工从图纸设计到施工操作、验收完结等全过程进行质量控制和安全管理体系分析，建立规范的电气施工管理流程，如图1所示。

图1 站区电气安装控制管理流程

二、现场操作技术要求

站区电气安装质量控制、安全管理流程及施工方法建立后，需要针对电气施工现场操作技术要求进行分析，只有准确界定了技术要求才能在严格标准的技术条件下完善施工过程工艺。站区电气施工操作的基本技术要求包括：

（1）建立安装现场质量与安全管理架构，明确每一个项目、每一个区域的安全责任人，对现场操作行为和佩戴劳动保护用品等进行监督管理。

（2）要求所有电气施工人员持证上岗，严格按照设计图纸施工，交接班时应有记录，必要时对员工进行重新培训和考核。

（3）规范安装设备和工具管理，作业前必须详细检查使用的操作工具是否安全可靠，检测作业场所可燃气体和有毒有害气体浓度是否超标，必要时员工间互相检查或重复检查以确保可靠性。

（4）安装电气设备时，须严格按照电气操作规程，落实安全防护设备和应急救援措施，确保作业场所电闸、线路等处在关闭状态。

以上是安装现场操作技术的基本要求，必须严格执行，以确保电气安装质量和安全。为达到此要求就需要对站区电气安装全过程进行科学有效的检查，检查内容涉及项目多，必须一一落实。该站区电气安装检查按其安装过程分为几个步骤，如图2所示。

表1对站区电气安装质量控制和检查过程步骤需要检查的内容、项目进行了分解细化，列举出了需要详细检查和审查的内容，根据表1中内容要求在电气安装过程中需逐一进行检查落实，以最大限度地避免施工带来的质量和安全隐患。

三、预控措施

根据站区电气施工项目实际，主要从变压器、配电屏、电缆线敷设、电气设备、设备接地与防雷施工等五个方面对其电气安装进行分析。

（1）变压器安装

变压器是一种交流电能的变换装置，是电力系统中必不可少的一个设备，站区内安装的所有电器设备都需要变压器进行电压变换后才能使用，达到设备正常运行所需电压。变压器安装步骤如图3所示。

图3 站区变压器施工安装程序

变压器安装位置选择和防爆区域划分时，露天变压器的位置与危险场所之间间距应大于10m，变压器基建及附件设备应达到相应的安全条件，安装过程安全防护措施到位。安装完毕要对变压器进行合格性和稳定性试验，确保符合运行要求。

（2）配电屏安装

该大型站区选择GGD交流型配电屏，其配电容量大、稳定性好、安装维护简单、分配点性能好，主要实现将变压器的电能进行二次分配到场站其他电气设备的功能。站区由于配电屏设置变频器启动电机，实现多电机运行，从而造成发热量大。在站区区域高温发热容易引起火灾、爆炸事故。因此，配电屏安装要选择通风条件好的位置，防爆要求符合爆炸性区域划分要求，在配电室内部安装排风扇或空调设备，减少发热引起的运行故障。此外，配电屏安装应固定，接地需触良好且符合接地电阻要求。

（3）电缆线敷设

电缆线是连接站区内各电气设备设施的纽带，起到传输电能的作用。电缆线的选择要符合传输电能、电压、电流和使用时间的要求，确保长期运行不会出现过载、高热和老化现象。在爆炸性区域敷设电缆时，电缆线要安装防爆套管，与电机、电气设备连接应采用防爆挠性连接，且密封、密闭，电缆线敷设工序如图4。

图4 电缆线敷设工序

通过详细检查和细化站区电缆线敷设步骤，按照规范和流程严格施工，确保防爆等级、设备型号、试验过程完全符合要求后再投入运行，以确保电缆线施工质量和安全运行。

（4）电气设备安装

电气设备是站区电气施工的主体，也是项目功能实现的最主要设施，电气设备防爆选型不符合级别要求、设备质量不合格、安装不正确都会给电气系统运行带来极大的安全隐患。电气设备安装要严格遵守以下技术要求：①严格爆炸性危险区域划分，根据划分结果进行电气设备防爆选型；②设备接线盒与金属外壳裸露带电部分要密封，确保系统防爆；③防爆电机接线与电缆匹配，要内外两侧严格密封；④安装施工过程中要使用防爆工具，防止产生静电；⑤每项电气设备安装后都要进行送点检查和试运行。

（5）设备接地与防雷

站区是易燃易爆场所，因此电气施工所有设备装置都必须进行接地：一是电气装置金属外壳、设备本身等要进行接地保护；二是阀门之间要进行防静电跨接；三是防雷接地焊接等要规范，焊接长度、质量要符合要求。防雷接地完成后要进行导通情况和接地电阻值测试，确保接地起到效果。

四、结束语

在分析站区电气安装质量控制和安全管理目标的基础上，建立了电气施工过程控制管理流程，并提出了站区场电气施工技术现场操作和检查步骤，从而有效对电气安装施工进行有效管理，提高整体电气安装质量。

论文作者:乡杰勇

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/067bab7865032cdd41539cdf.html