# 煤矿机电设备安装拆除工艺优化探讨论文_黎黎

（陕西煤业化工建设集团有限公司韩城分公司）

摘要：煤矿机电设备的安装拆除对其后续运行的安全性、稳定性会产生极大影响，因此在实际进行机电设备安装拆除作业的过程中，要对安装拆除质量进行合理把握，并针对煤矿机电设备安装拆除工艺进行进一步优化设计，在完成煤矿机电设备的安装收尾施工之后，要将一些非必要零部件及时运输到地面，并针对安装好的机电设备进行及时调试，尽早发现存在的运行问题，在此基础上才能充分保证煤矿机电设备运行效率得到有效提升。

关键词：煤矿机电；设备安装拆除；工艺优化探讨

引言

了解到煤矿机电设备在煤矿开采和矿区安全维护等方面有着至关重要的作用。这就应保证煤矿开采中各类机电设备运行的合理性，确保煤矿开采水平上升到一个新的高度。而且上文还通过两个方面介绍了煤矿机电设备安装和拆除工艺优化，调整煤矿机电设备安装和拆除过程中不合理的地方。强化煤矿机电设备安装拆除与煤矿开采要求之间的衔接性，使得相应机电设备的应用优势全面发挥出来。

1前期准备工作

1.1依照实际需求将准备相关设备

进行煤炭开采作业前，要求全面了解井下作业面所面临的具体地质以及水文环境，而且也应当了解井下作业面各个区域对应的尺寸大小，基于此选用适宜的机电设备，在选用设备时应当全面考虑机电设备的结构、体积、自重以及运行参数等等。在选定了相应机电设备之后，结合所选设备设计设备运输方案以及安装方案等，而且，也应当将所需各种材料准备充足，确保做好机电设备安装的设备准备工作。

1.2机电设备顺序设置

确保所有的机电设备均到位以后，便应当依照所制定相应方案开展机电设备布设工作，机电设备的布设主要是确保机电设备安装作业能够更加顺利进行。工序设定时极为关键的一项工作，应当首先做好运输轨道相关铺设工作，在轨道铺设完成后然后将相应的设备装置到运输设备之上，并且保证机电设备固定牢靠。其中最为重要的便是运输系统布设工作，应当结合不同设备具体安装工序以及工艺，合理设置绞车的位置以及数量，确保钢绳满足安全要求，要对稳固设备进行全面检查，确保整个安装系统能够安全与稳定的运行。

2井下作业面机电设备安装优化设计

2.1刮板输送设备安装工艺优化

要充分结合井下作业面具体位置将运输机头相关装置进行安装。在此过程中，为了尽量避免出现安装错误或者是遗漏相关部件的状况，首先应该将相关部件在对应位置进行合理摆放，并充分利用桥式吊装机械等辅助设备将减速装置以及显示装置进行合理安装，并将其进行良好固定。在具体进行设备吊装的时候，要充分保证刮板输送机的圆环链焊接位置不能够朝向中板方向，也不能够对其进行紧固处理。要充分保证刮板部件摆放方向的正确性，针对水平方向进行螺栓紧固要保证螺栓的头部与设备运输方向保持一致，而针对垂直方向螺栓紧固结构要保证螺栓头部与中板方向保持一致。在针对刮板输送机中部槽相关部件对中的时候，首先合理应用桥式吊装设备将中部槽的相关部件运输到指定安装位置，而且要充分保障中部槽部件与先前到达安装位置的槽板实现良好对正，然后再将哑铃销以及定位销安装在相对应的位置。在完成整个机电设备的对接安装之后，就可以进行后续上链的铺设工作。在具体铺设上链的时候，必须要将机头以及机尾部位的相关底链实施上饶操作，要充分保证底链能够与链轮实现良好啮合，而且还要保证在具体铺设上链的时候要严格的按照机尾到机头的顺序来进行，与此同时还要将相关的刮板部件进行良好配备，并充分保证刮板部位设施的合理性和正确性。在完成上链到铺设工作之后，要通过设置在机头部位的紧链装置来实现对上链的合理调整，并根据调整后多出的链条去除，而针对链条两端的连接要合理的使用锯齿环来实现。上链条连接完毕后，通过点动的方式将底部的链条逐步的运行到上溜槽的位置上，然后利用与上链条同样的安装方法实现对底部链条的安装施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在完成全部链条的安装施工之后，必须要针对链条与齿轮的啮合情况进行全面检查，主要查看上下链条是否存在跳链的现象，一旦发现问题要及时的进行调整。与此同时，还要针对刮板输送机接头以及中间等几个关键位置在运行时是否会出现跳动的状况，如果发现存在跳动状况，则可以充分说明链条中某一个部位实际承受的预紧力相对较大，因此必须要对链条的预紧力进行合理的调整，这样才能充分保障刮板输送机的安全运行。

2.2液压支架安装工艺优化

为提高煤矿机电设备安装效果，在开展相应机电设备安装时还需要进行液压支架安装。避免煤矿机电设备在正常使用过程中出现脱落问题，使得煤矿机电设备的作用效果充分发挥出来。在进行液压支架安装时必须遵循下口部位到上口部位的安装顺序，必要时还应在其中应用桥式吊装设备，以此降低液压支架安装难度。如果在液压支架安装之前发现该设备存在问题，则需要在解决相应问题之后开展液压支架安装工作，使得液压支架设备在煤矿开采中出现问题的概率降到最低。而且在进行液压支架安装时，必须要正该设备中进液管与回液管之间的连接效果，必要时还应对其进行升降操作调整。排出液压支架中立柱结构中存在的气体，以提升煤矿开采现场中液压支架安装的精准度。

3井下作业面机电设备拆除优化设计

3.1刮板输送机拆除优化设计

在针对刮板输送机进行拆除施工的过程中，首先要将刮板输送机机头过渡槽的链条剪断，然后严格按照提前设计的拆除工序来具体实施刮板输送机拆除作业。剪断机头过渡槽链条之后，还必须要设置在不同位置上与打压车柱连接的锚以及连接钢丝绳进行拆除。在具体拆除过程中首先需要拆除上链，然后进行机尾开除施工。最后将溜槽以及底链进行拆除，在这一拆除过程中，应该按照先机头后机尾的顺序来实施拆除作业。在针对机头进行拆除的过程中用手动葫芦进行机头的起吊，与此同时，要专门设置作业人员机头部位与基础结构之间的固定部件进行拆卸，将拆除下来的机头落到地面之后，就可以针对齿箱以及电机等相关设备进行拆除。

3.2液压支架拆除优化设计

在针对液压支架进行拆卸施工的时候，应该利用尺寸规格合理的半圆形木桩来设置相应的木垛结构，以此来充分保证煤层顶板能够保持稳定。在针对端头位置的液压支架结构进行拆除作业的时候，应该将拆除下来的液压支架结构按照顺序摆放在拉架巷道中，这样就能够对整个作业过程形成安全保护作用。再完成端头以及过渡部位液压支架的拆卸工作之后，也必须要利用合理规格尺寸的木垛对顶板结构进行良好的支护。再进行从液压支架拆除过程中也可以利用相同方式针对矿井中的空顶位置设置相应木梁结构，让其对顶板形成良好的保护作用。

结束语

作为煤矿开采中常用设备，煤矿机电设备对于提升煤矿开采效率和相应工作质量安全起到无可替代的作用。但是在煤矿机电设备安装和拆除过程中经常会受到外在因素的干扰，这对于煤矿安装效果和拆除效果也有很大的影响。这就应加强煤矿机电设备安装工艺和拆除工艺的优化力度，积极改善煤矿机电设备安装和拆除时出现的问题。在强化煤矿机电设备现实效果的同时，促使煤矿开采工作顺利开展。

参考文献

[1]陈文.煤矿机电设备安装要点与安装质量控制研究[J/OL].当代化工研究,2017(14):71-72[2017-12-11].

[2]卫星.煤矿机电设备安装拆除工艺优化分析[J/OL].当代化工研究,2017(14):73-74[2017-12-11].

[3]任宏伟.煤矿机电设备安装拆除工艺优化探讨[J].石化技术,2017, 26(07):358+362.

[4]李晓燕.关于机电设备安装质量控制的认识[J].中国石油和化工标准与质量,2017,37(16):14-15.

[5]崔二宁.浅析煤矿机电设备安装要点及其质量控制[J].当代化工研究,2017(08):31-32.

论文作者:黎黎

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0691163060959ca2dd48be2a.html