# 路灯照明智能控制系统分析论文_肖南

肖南

（湖北工业大学 430015）

摘要：现阶段，城市化进程发展速度不断加快，随着基础建设设施也在不断的发展。路灯照明作为基础建设中的重要组成部分，直接影响着人们的日常生活。随着现代化技术的不断发展，路灯照明控制系统已经逐步转变为自动化，智能化，为人们的日常生活带来了很大的便利。本文针对路灯照明智能控制系统的组成、功能模块及应用进行简要分析，希望可以为路灯照明系统的工作人员提供一些参考与借鉴。

关键词：路灯照明；智能控制系统；分析

智能控制从发展至今，已经经历了100多年的历史，智能控制系统也从二元论逐渐的发展成四元论，其取得的研究成果也越来越好。使得智能控制理论也在不断的完善。路灯照明智能控制系统是目前路灯照明的发展目标，路灯照明智能控制系统不仅能够降低路灯照明管理难的问题，而且还能保证路灯照明控制的准确性。路灯照明智能控制系统解决了路灯照明管理过程中众多的问题，提高了路灯照明的质量以及管理水平。

一、路灯照明智能控制系统的优点

路灯照明智能控制系统在实际应用过程中有众多的优点。比如节能性好，管理方便等等。路灯在凌晨之后对于照明的要求随着路人以及车辆的减少而降低，所以如果路灯亮一夜势必会造成不必要的浪费。这时路灯照明智能控制系统就能发挥自身的优势，使用节能的路灯进行道路照明【1】。这样一来，不但满足了人们对于道路照明的要求，而且还能节省大量的能源，避免了资源的浪费，同时还能延长路灯的寿命。路灯照明智能控制系统的使用，使得路灯管理人员的工作量大大减少，智能化控制系统不需要管理人员随时随地的对于路灯进行操控，而且对于远距离的路灯也能实现远距离操控，方便管理。在使用智能系统进行路灯控制时，便于路灯管理人员对于路灯照明工作状态的监控，对于有损坏的路灯也能及时的进行维修，保证照明效果。路灯照明智能控制系统的使用大大增加了路灯管理人员的工作效率。路灯照明智能控制系统使用的时数字化，信息化，智能化的管理模式，能够对于数据进行及时的收集以及整理，并且及时的反馈到主站，给路灯管理带来了许多的便利。

二、路灯照明智能控制系统的组成

（一）路灯照明智能控制系统的主控系统

主控系统主要负责对于路灯的质量，功效等进行监督和控制。一般情况下，主控系统与计算机，打印机，投影仪等多项设备进行链接，全面监控路灯照明的系统的工作状态。计算机是控制系统的核心设备，在实际应用过程中，一般配备两台计算机，一台用于工作，另一台待机备用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆两台计算机利用电隔离的方式保证信息在计算机中稳定传输与流通，如果工作状态的计算机遇到故障时，待机备用计算机就会立即进入工作状态，保证照明工作继续进行。主控系统可根据路灯照明的需求进行自主运行，在运行时，可以在检测过程中提高路灯照明智能控制系统的运行效率。

（二）路灯照明智能控制系统的本地控制系统

本地控制系统具有极强的独立性，在主控系统发生故障，无法正常控制路灯照明系统工作时，本地控制系统也可单独进行路灯照明控制。本地控制系统与主控机之间主要通过无线传播方式进行信息通信，但是在主控机与本地控制系统进行通信时常常会受到干扰，且随着主控范围的增大干扰也越来越严重，所以会出现时间延迟的问题，对于此类问题应该多增加主控机以解决。首先要将整个主站控制区域划分为不同的模块，在每个模块内合理的安装主控机站，利用互联网技术将每个主控机站收集的各项信息进行整合并且传递到主控机中，逐步实现路灯照明管理系统化的目标【2】。在信息传递过程中还需建立一个信息储存库器，将收集到的信息进行完整的保留，并且进行科学的管理，建立起一个完整的信息管理平台，在管理过程中还应加入系统维修，故障排查等工作。

（三）路灯照明智能控制系统的数据传输系统

目前，数据传输可分为无线传输和有限传输两种方式。无线传输多采用无线电台传输；有线传输则多采用网络现实数据进行传输，例如RS-485总网线，电话线等等。路灯照明智能控制系统中的主控系统以及本地控制系统都是采用的无限传输方式进行数据传输。

三、路灯照明智能控制系统中功能模块以及应用

（一）本地控制系统的作用

路灯照明智能控制系统在进行本地控制系统设计时，首先要根据路灯照明的实际情况而定。例如：路灯的分布情况，提供照明所需的功率，路灯的种类，路灯的配置等等，只有将这些因素全都考虑到本地控制系统的设计中来，才能更好的控制照明系统。路灯照明系统在针对实际情况设计本地控制系统之后，可以合理的安排照明时间，严格的指挥本地控制系统进行照明。本地控制系统在进行设计时可以根据触发器进行不同的组合，每一个触发器表示一种组合，各种各样的组合使得道路照明过程中出现的问题全都能够得到有效的改善，但是多种多样的组合也使得设备成本不断的增加【3】。本地控制系统中的子站用来是控制路灯开关的，在形成完整的通信体系之后，主控机会对各个模块进行准确的分析，对于各个地区的照明需求而制定照明时间。此信息在传输到子站时，子站的储存器会对此数据进行完整的收集以及保存。由于储存器具有操作灵活性，可以随时根据数据的变化进行更改，保证数据的准确性，进而使得照明系统进行优化，避免浪费资源。

（二）通信功能模块的应用

在各个计算机之间进行信息交流时，通过功能模块为主要的沟通渠道。通信功能模块主要由电源，控制、发送批示灯，串行接口等等组成，不仅能够接入有限传输设备，还能接入无限传输设备。功能模块接口还需符合相应的标准，在与调制解调器进行耦合时，要采用光电隔离的方式。通信功能模块不易受外界因素影响，稳定性极好。在进行数据通信传输时，先由计算机传入到通信功能模块，由通信功能模块接收数据之后直接进行转化，将有利的信息发送出去。

结束语：

路灯照明智能控制系统随着现代化技术的发展得到了不断的完善。路灯照明智能控制系统不仅提高了路灯照明管理工作人员的工作效率，而且对于降低能耗方面也有了很大的改进，提高了人们的生活水平。本文针对路灯照明智能控制系统的优势，结构组成以及功能模块应用等方面对路灯照明智能控制系统进行简单的分析，希望对路灯照明系统的完善起到一定的借鉴作用。路灯照明智能控制系统还需根据照明环境以及对照明时间的需求等方面进行不断的探究，并且应用于实际生活当中，为人们的生活提供便利。

参考文献：

[1]顾俊. 城市路灯照明中的智能控制系统分析[J]. 科技与创新,2015,06:121+123.

[2]方菲菲. 城市路灯照明的智能控制系统分析[J]. 电子制作,2015,12:54.

[3]陈津萍. 城市路灯照明智能控制系统应用分析[J]. 黑龙江交通科技,2014,02:194.

论文作者:肖南

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/069a42078476c111fa5d50f6.html