# 试分析市政施工中水泥稳定碎石基层施工的应用论文_王敏

王敏

（四川川交路桥有限责任公司，四川，广汉，618300）

【摘 要】近几年，国民经济迅猛发展，我国城市建设的脚步逐渐加快，人民对城市建设的要求也越来越高。市政道路建设作为城市基础建设的基础内容，其施工技术和施工质量对城市的经济发展和社会稳定都有着关键的、直接性的影响。本文简要进行了水泥稳定碎石技术的具体施工原理和相关技术概述，并阐明该技术对水泥、集料、水以及混合材料的要求，最终详细列举了该技术在市政施工建设中的应用，例如施工前的准备工作，和施工过程中的注意事项等内容。

【关键词】市政施工；水泥稳定碎石；基层施工；应用

水泥稳定碎石技术由于原材料的获得方式较为简单，与普通的水泥基层相比，其材料的强度较大、防水性能更高，有利于施工单位提升建筑质量和施工效率。因此，近年来在建筑领域，特别是道路建设中的应用越来越广泛，逐渐成为建筑施工的基本应用材料。在具体的施工应用中，施工人员和管理人员应做好相关的准备工作和技术保障，包括材料的混合、摊铺技术、以及后期的道路养护等内容，以确定施工工程能够正常进行和顺利完成。

一、水泥稳定碎石施工技术概述

（一）基本施工原理

碎石作为施工的基层材料，在整个市政建设工程中担任着相当重要的角色。一般来说，整体的基层体系包括了碎石原料、胶结料和灰浆原料三个部分。其工作原理是，在胶结料的凝结作用下，碎石会逐渐产生凝聚的现象，但碎石之间仍有缝隙，灰浆材料对碎石之间的缝隙空间进行填充，使得碎石之间连接紧密，从而使整个施工基层体系变得足够稳固和紧实。同时，随着凝聚所需用的时间不断的增加，其强度也会不断的提高。在凝聚完成后，会形成板状，使得其承受能力、抗渗度、稳固性能以及强度更高。

（二）施工技术概述

水泥稳定碎石也可简称为水稳碎石。水泥稳定碎石基层承受能力的决定因素主要有以下三个内容：集料之间的嵌缝架构、补充灰浆材料的质量、以及最终进行压实的工艺。从理论上说，水稳碎石作为一种半钢性建筑结构，在形成初期强度就较大，并会随着时间的增长而不断的提高，最终形成板状，具备较高的防渗和防冻的能力。在具体建设施工中，碎石主要起着支撑和承受的作用，通常情况下需结合适当的胶结料和大量的灰浆，来进行市政道路的摊铺和碾压，最终达到镶嵌紧密的效果。与普通的建筑基层材料相比，水稳碎石具有以下四个特点。第一，原材料丰富。水稳碎石的材料主要由水泥和粗细不同的集料组成，采用常见的水泥和集料就满足要求，没有对材料的特殊要求。第二，施工工艺简单。只需进行混合、摊铺和碾压的流程，施工效率高。第三，施工便利。可与实际施工相结合，进行灵活的调整。第四，性能好。其强度和承受能力较强，防渗能力和防冻能力高。

二、施工的材料要求

（一）水泥与集料的要求

水泥的选择要求较为简单，一般的建设施工工程采用常见的硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥即可。需要特别注意的是，反应时间长、冷却速度较慢的水泥、质量存在疑问的水泥、易受潮发生质变、以及变硬速度快等水泥禁止使用在施工建设中。应使用有交底标号的水泥，确定水泥的质量符合国家相关标准要求，以保证市政施工工程的质量。对于集料的要求，用于施工的环境不同，选择的标准也不同。例如，运用于建设基层施工时，碎石的最大单位应不超过三十毫米；而当用于城市建设的基层施工材料时，最大碎石的半径应不超过四十毫米。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般情况下，在这个范围内的碎石基本都可以进行使用。另外，对集料的磨耗值的规定是不超过35%，同时要求碎石的压碎值也必须在30%的范围内。

（二）混合材料和水的要求

混合材料主要有两种类别，即活性混合材料和非活性混合材料。例如火山灰质混合材料、粉煤灰等就是活性混合材料，其强度较低，因此在水中硬化的速度极为缓慢，但是在饱和的氢氧化钙溶液中，其变化极为显著。非活性混合材料主要有细石英砂、石灰石、慢冷矿渣以及各种废渣等。这类混合材料难以与水泥产生化学反应，通常只能起到提高产量和降低水泥强度的作用。在使用强度较大的水泥进行混合时，可采用部分非活性混合材料来代替水泥，以达到减少施工成本和提升混合效率的目的。

水的用量控制可以保证压实的密度在可控范围内。当水量过多时，会导致混合材料产生裂缝，并影响到其密度构成和强度。当水量不足时，混合料难以完全融合，不易被压实。一般来说，混合材料的拌合用水量应在可控的范围内，最多不能超过最佳用水的百分之一，但是若气温较高或传输距离较长时，可适当超出最佳用水的1%~2%，以达到补充水分，保证施工工程中的水分流失的作用。

三、在市政施工中的应用

（一）施工准备

市政建设是城市规划中的重要内容，施工前的准备工作需要反复确认和审核，以保证施工的正常进行。施工前的准备包括三个方面。

第一，是技术方面的准备。在施工前，应对即将施工的路段进行清理，包括路面杂物以及表层组织的清理，以避免施工时出现返修的问题，从而保证路面的碾压工艺的顺利进行和路面的平稳度。同时，大多市政建设工程都属于改建类，因此需结合实际，对不符合施工要求的路段高度或边缘建筑等进行清理。

第二，是设备的确认。在将水泥稳定碎石技术用于建设的工程中，对施工设备的要求较高，涉及到的设备较多，例如压路机、拌合设备等。因此需对参与施工的设备进行详细检查，确认设备运行正常，能承受长时间的作业，以避免由于设备的问题干扰整个施工工程。

第三，是人员的准备。人员准备包括施工人员、设备操作人员、以及现场的管理人员。由于施工程序较为复杂，因此对施工人员的施工经验和专业知识理论要求较高。同时，施工涉及到的设备多为大型设备，相关的操作人员需由基本的操作资质证明。管理人员需在施工前做好方案设计和审核，在施工现场掌控施工节奏和及时检查已完成的路段，以保证施工的质量。

（二）施工过程中的注意事项

施工过程中的注意事项主要是指混合材料的铺设、压实以及后期的养护工作。在进行混合材料摊铺之前，应提前做好承受层面的湿润，并利用实验确认松铺的系数。在进行铺设时，结合实际标准，严格控制铺设的厚度。同时，需重点检测混合材料是否有离析状况的出现，若出现该现象，则当即暂停施工，将发生离析的路段进行清理，再重新摊铺。在进行碾压工艺时，需特别注意的是避免出现碾压遗漏，以及保证碾压机的速度在1.5km/h，不同的碾压阶段应使用不同的碾压机。完成施工后，及时做好养护工作，并根据实际的天气状况进行洒水频率的确定，以保证基层表面的湿润。通常情况下，要求养护的时间至少不低于七天。

结束语：

水泥稳定碎石技术在逐渐扩大应用范围的同时，也在不断的完善和创新。但是，在实际的应用过程中，碎石的裂开、干缩等仍旧是比较棘手的问题。因此，为了保障该技术在市政基础施工中的质量，研究和探索该技术的施工有重要意义。同时，在该技术的不断发展和应用过程中，需要专业技能和综合素质极强的新型人才的加入，做好施工前的方案设计、材料把关、采用合适的施工器械、以及施工现场的安全和质量管理等，以保证最终的市政建设的质量，从而达到促进我国基础建设事业发展的目标。

参考文献：

[1]朱锦华.刍议水泥稳定碎石基层施工技术在市政道路施工中的应用[J].中国高新技术企业,2015,09:102-103.

[2]张秀霞.市政道路中水泥稳定碎石基层施工技术的应用[J].中国高新技术企业, 2014,23:102-104.

[3]王治荣.浅谈市政道路施工中水泥稳定碎石基层施工工艺[J].中国高新技术企业,2014,30:97-98.

论文作者:王敏

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/069d5879ba7396243011544d.html