# 10kV真空断路器的日常维护与故障处理苗国栋论文_苗国栋

摘要：10kV真空断路器是目前广泛使用的一类真空断路器，在配电网的稳定功能中发挥重要作用。目前的研究表明，零部件的老化、突发性事件或环境因素会导致10kV真空断路器故障，而10kV真空断路器故障不仅会影响配电网的运行效果，甚至会引发安全事故，需要对故障进行全面的检查和控制。日常维护是控制故障的重要措施，本文对10kV真空断路器的日常维护与故障处理进行分析，以供参考。

关键词：10kV真空断路器；日常维护；故障处理

引言

在社会经济和科学技术不断发展的背景下，我国电力行业得到进一步发展，电力设备多样化趋势明显，为电力系统的安全稳定运行提供了保障。但是由于电力系统的特殊性，因此在其运行过程中需要对其进行定期的检修维护，及时发现10kV真空断路器运行过程中存在的问题，并制定有效的解决方法，提高10kV真空断路器的运行质量。

110kV真空断路器在运行中存在的问题

1.110kV真空断路器存在漏气问题

漏气是10kV真空断路器在运行过程中最常见的问题，对其安全运行具有一定的影响。一般情况下10kV高压断路器内填充的是0.6MPa左右的气体，并对其进行有效的温度监测，保障气体的正常应用，当断路器内的气体温度达到报警标准后，将会自动启动报警器，及时让维修人员对其进行检修。但是如果10kV真空断路器内的压力不够，则无法保障断路器的正常运行，在一定程度上会影响断路器的分合闸的闭锁情况。如果10kV真空断路器在运行过程中出现漏气的现象，那么将会使断路器丧失闭锁的功能，影响断路器安全运行。根据相关调查发现断路器出现漏气的主要原因是因为部分厂家的生产工艺较差，生产的电力设备未达到制定的标准，使该设备在长期应用过程中因质量不过关而出现漏气的现象；还有部分原因是因为工作人员在打开阀门时，未能将管道进行有效的恢复，为日后该设备出现漏气问题埋下了安全隐患。

1.2拒分拒合问题

拒分拒合在断路器中出现的电流保护装置中很常见。其越级跳闸是对电路的上层电源操作系统的影响的体现。一旦上层电力线路损坏，通常会导致严重的大规模停电。拒分拒合的原因包括以下几个方面。首先，组件本身的内部结构已出现故障。通常，断路器的部件包括铁芯，跳闸线圈等，例如铁芯的卡死状态或跳闸线圈中的断开装置，其在长期使用中会磨损和老化。另外，除了来自设备本身的原因外，外部环境也是导致故障的重要因素。如果电流在电路运行过程中不稳定，也会导致整个设备的保护系统启动，从而引起熔断作用异常。

210kV真空断路器维护的措施

2.1提高维修人员的综合素质

电力行业是一个较为特殊的行业，具有一定的危险性，因此在10kV真空断路器检修维护过程中需要由专业的维修人员对设备的故障环节进行及时的补救，为了保障电力系统的正常运行和工作人员的人身安全，需要加强维修人员的专业素质教育，提高其理论知识和实践操作技能，同时培养维修人员的责任感。具体内容如下：首先，定期对在职的电力维修人员进行专业知识和操作技能的培训，进一步加强维修人员的责任感，使其认识到自身背负的重大责任，使其在维修工作中充分发挥自己的技能和责任感，保障真空断路器的安全稳定运行；其次，提高应聘者的考核要求，必须拥有相关资格证书，并且掌握熟练的维修技能，才能入职，在入职后实施一对一的实践教学，由老员工带领新员工对10kV真空断路器进行检修维护工作，并将检修过程进行详细的记录，为后续的维护工作奠定有利的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加强日常巡查

一般情况下，真空断路器在运行过程中出现故障问题是经过长时间积累后才最终爆发的，因此，为了降低真空断路器出现故障的概率，需要电力设备检修人员定期对真空断路器的运行状态进行实时监督，加强日常巡查工作，对每天的巡检工作进行详细记录，如果发现异常现象，对其进行进一步的故障检测，并及时制定故障解决方案，保障真空断路器的正常运行，避免出现因故障检测不到位，而使设备故障范围扩大，造成大范围的非正常停电现象。此外，对真空断路器的各个零部件进行检查，查看是否存在零部件松动和变形的情况，加强日常巡查工作，在一定程度上保障了真空断路器的正常运行。

2.3真空泡日常维护

①利用真空检测仪对真空泡的真空度等进行定性检测，检查真空泡的真空度是否满足设计和应用要求。如果满足要求则可以继续使用；若不满足要求，需要更换真空泡。②对真空泡的具体故障问题进行分析，确定具体故障产生的原因，采取相应措施。③对真空泡室各个组成部分的性能等进行测试和分析，发现潜在的问题并积极进行改善，增强真空泡的利用稳定性。

2.4真空断路器的运行维护

真空断路器操作和维护的一般要求:断路器连接板连接或静态接触必须附加试验温度蜡。新的断路器必须使用机构和断路器主体整体产品，机构必须选择弹簧操作机构，机构必须有计数器，计数器必须易于在设备操作状态下监控。开关齿轮(包括手柜)必须在适当的位置放置足够大小的观察孔，以便在设备操作过程中使用刀具栅(或手车)导电接触的插入和红外设备测试接触和断路器主体的温度状态。开关柜(包括手柜)必须在机柜中配置照明，允许操作者在设备操作过程中开灯和更换灯泡。绝缘子、套管、绝缘和接触盖等开关设备的绝缘部件禁止使用酚醛树脂、聚氯乙烯和聚碳酸酯等有机物质，使用环氧树脂等阻燃绝缘材料，选择新的绝缘材料时，必须经过严格的测试，并在制造厂提供一年以上的试验操作报告。

3真空断路器的故障处理

如果电流保持闪烁或闪烁真空断路器脱扣，则问题可能存在于该特定回路的电气负荷中。真空断路器是回路的一部分，旨在处理一定数量的放大器。如果该回路中的设备所需的电流超过该回路中的安培数，真空断路器将超载，从而翻转以保护电气系统。过载电路还使真空断路器过热。许多真空断路器问题的解决方案是添加额外的回路和/或真空断路器，以处理更大的电流负荷。电路需要更高的放大器额定值。真空断路器中响亮的嗡嗡声或嗡嗡声引起注意，需要检查。真空断路器盘柜产生大噪音的原因是负载繁重，但不能“跳闸”或关闭的真空断路器会发出大声音，因此必须维修或更换，以防止电路过热。火花或嘶嘶声可能是连接问题的结果。在这种情况下，必须拧紧电线，或者更换整个真空断路器。真空断路器打开时会发出嗡嗡声，然后迅速关闭，这通常是电路问题的结果。

结束语

综上所述，10kV真空断路器在目前的配电网络中起着重要利用，其故障会直接影响配电网络的现实利用稳定性和安全性，所以需要对10kV真空断路器的具体运行故障以及日常维护等进行处理与分析。本文对10kV真空断路器的结构部分维护进行了具体的分析，并基于实践资料总结了各种故障以及其原因，并基于原因讨论故障的处理措施，为实践提供参考。

参考文献

[1]田宇,许家源,王永兴,董恩源,田可新.配126kV单断口选相真空断路器长行程磁力机构设计及性能试验[J/OL].电网技术:1-9[2020-01-17].

[2]刘航,陈嵩,孙晓勇,魏钢,杨庆,冉军德.真空断路器合闸10kV并联电抗器过电压抑制的仿真研究[J].高压电器,2019,55(12):32-37.

[3]朱超.10kV断路器真空包炸裂事故的分析[J].农村电气化,2019(11):30.

[4]陈晓明.10kV断路器真空灭弧室模拟测试装置的研发[J].机电信息,2018(36):148-149.

[5]尹俊.10kV真空断路器的运行及有效维护[J].科技经济导刊,2018,26(34):75.

论文作者:苗国栋

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06bc1bde4f2a106aae3a904b.html