# 电力系统中高压电气试验的探讨论文_陈道云

(海南电网有限责任公司海口供电局 海南海口 570000)

摘要：在电力系统高压电气试验中还存在诸多问题容易被忽视，这些问题在高压电气试验过程中不容易被发现，影响试验数据准确性。为了提升电力系统中高压电气试验数据的准确性和可靠性，需要专业人员对试验过程中存在的问题进行研究，提出有效的问题解决方式。

关键词：电力系统；高压电气；试验

高压电气试验过程中经常会出现一些问题，影响试验数据及对故障的正确判断，有些问题轻则损坏设备重则危及工作人员生命安全，因此需要对高压电气试验过程进行研究、探讨，从而对存在的问题进行分析、解决。保证试验数据精准，所做的结论能够投入实际应用，为确保试验有效安全，必需对工作人员进行技能及安全培训，以提升专业人员的综合素质。

1 电力系统中高压电气试验技术

结合变压器线圈直流电阻测试结果进行分析，可以对线圈接头、分接开关、引线等焊接水平进行判断，是判断变压器线圈质量的一种方法。试验设备在实际工作中，会受到多种因素影响从而导致测试结果的错判，影响使用效果，随着我国电力系统的高速发展，高压电力装备问题也逐渐被重视，为了提高高压电气设备的运作效率，降低因设备故障造成的经济损失，需要对电力系统中高压电气设备进行试验，通过试验数据对设备进行安全问题检测，减少故障率。通过多年的发展，我国在高压电气试验中已经取得了巨大的进步，但是随着科技的发展，设备的不断更新换代，高压电气试验技术需要不断改良提升，满足设备试验需求。通过先进的检测设备，提升高压电气试验数据精准度，减少试验过程中的不规范操作，对设备问题进行及时处理，是现阶段高压电气试验面临的主要问题。

2 电力系统中高压电气试验技术存在的问题

2.1 接地问题

在电力系统中高压电气试验设备以及被试验设备的接地问题一直干扰着高压电气试验数据准确性。由于高压电气接地的质量问题，悬浮电位的影响导致绝缘材料电介质介损增大。电容器设备受到严重影响，可能会造成电压互感器过度损耗或者耦合电容器无法正常工作等问题。在变电站操作时，接地不良问题也会影响高压电气设备的工作状况危及设备和人身安全。同时也会对后期运维工作产生一定影响。

2.2 引线问题

在高压电气试验中引线问题一般有两种，第一种是绝缘带或氧化膜对接线柱影响第二是避雷器引线问题。绝缘带问题是指在高压电气试验过程中（缺少绝缘带处理或者对绝缘带处理不干净或金属氧化层没有刮磨掉，）使得对电压互感器，电容器容量测量及电阻的测量出现较大误差，严重影响电力系统检测效果。避雷器引线问题是指在高压电气试验中避雷器引线因疏忽而断开，引线接头也经常得不到正确处理，从而导致电力系统在运行过程中发生故障。避雷器本来的用途是保护设备，减低雷击风险，但是由于不正确的操作或工艺质量等问题，会让避雷设备失去作用，对电力系统造成严童影响。

2.3 外界环境问题

经过实验得知，在高压电气试验中设备绕组导体受环境温度影响，从而影响试验结果。在昼夜温差较大的地区，高压电气试验设备和被测设备受温度影响其测量值与实际值出现偏差，进而影响试验数据，需进行较正，否则试验结果没有参考价值。

2.4 电压问题

在进行高压电气试验时，需要严格控制电压。电压会对直流电阻测量产生影响，在双臂电桥电压低时，电压不足以击穿氧化膜，会形成较大电阻，而在双臂电桥电压较高时会击穿氧化膜造成电阻偏小，两种情况都会影响电阻测量结果。电压会对电介质损耗造成影响，在电压大时会融化氧化膜，造成电阻较小，损耗的电介质较少，反之在电压小时不会击穿氧化膜，形成较大电阻，损耗大量电介质，况且电压的高低不稳对仪表的测量精度也有影响，影响试验效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 安全问题

在高压电气试验中，试验电压远远高于安全电压，如操作不当或放电不充分往往会瞬间对人产生致命伤害，由于试验前后没有检查设备运作状态，不按程序使用设备等原因，在电气试验中很容易出现问题，危及工作人员生命安全。

3 电力系统中高压电气试验技术问题的解决对策

在进行高压电气试验时，首先要有高度的责任心，端正试验态度调整心态，正确面对产生的问题，对问题进行科学的分析，整理出解决问题的方案，确定方法切实可行之后，应用到实际工作中去解决实际问题，事后进行总结归纳。提升电力系统的稳定性及检修工作质量。

3.1 接地问题解决措施

在高压电气试验过程中，极易出现接地问题，这也是一大难点，会对高压电气试验质量造成严重的影响，电力系统中的介质、电压互感器损耗大幅度增加，电容器也存在安全隐患，影响其稳定运行。针对这种情况，在解决接地问题中，电气试验人员必须综合分析多方面影响因素，准确把握高压电气试验中出现接地问题的具体位置，准确把握电力系统端子接地具体情况，看其是否出现“遗漏”等问题，客观分析相关位置出现接地问题的具体原因，有效解决。如果是在进行交流耐压试验，电气试验人员需要根据具体规定，客观测量出现接地问题后的电容具体强度，电流强度、大小等，客观判断当下电力系统电压具体运行状况，进而，从根源上解决接地问题。

3.2 引线问题解决措施

在高压电气试验中，引线问题也极易出现，其体现在不同方面。由于缺少绝缘带，电气试验人员无法及时客观测量互感器介质，导致所获取的电容器信息数据和实际情况不吻合。同时，避雷针引线存在问题，加上检修人员操作不合理，没有及时将避雷针线断开，导致引线接头无法得到有效地处理，出现故障问题。在解决引线问题中，电气试验人员需要全方位客观分析出现的引线问题，严格按照相关规定进行试验，一定要在实验之前拆除绝缘带，避免电力系统介质电阻不断增加，确保高压电气试验有序进行。

3.3 外界环境问题解决措施

在进行高压电气试验时需要对试验设备、被试验设备的外部环境进行考察，选择良好的试验环境进行，避开雷雨潮湿天气和周边杂散电场或磁场以及振动源的干扰而影响数据的准确性。在准备进行试验时，需要对设备的运作环境进行分析，判断设备正常运作的工作环境情况，从而制定试验计划，保证设备处于正常运作状态，确保试验数据的准确性。

3.4 电压问题

在解决电压问题中，电气试验人员要准确把握直流电阻测量、介质损耗测量过程电压发挥的多样化作用，坚持具体问题具体分析的原则，有效解决高压电气试验中出现的电压问题。在高压电气试验过程中，如果需要进行必要的加压倒换接线，电气试验人员必须合理调节调压器，使其处于零位，拉开试验电源刀闸，才能进行相关试验，避免出现安全事故，防止高压电气试验中出现电压问题。

3.5 安全问题

人类接触电的安全电压是36V以下，而在高压电气试验过程中的电压远远高于安全电压，所以需要工作人员具有强烈的安全意识，一旦发生安全事故，瞬间可以置人于死地，近年来也发生了多起高压电相关事故，一旦涉及人员触电，涉事人员生还率极低，给电力系统造成了一定的社会负面影响，为了避免发生安全事故，需要电力系统对工作人员进行严格的安全意识培训。

4结束语

在高压电气试验中，需要对每一个可能影响试验数据的环节进行检查，确保试验环境符合设备运作环境，对试验相关影响因素进行控制，确保试验数据准确，同时需要工作人员具有高度安全意识，确保试验过程人员及设备的安全。

参考文献：

[1]李苗.电力系统高压电气试验技术问题的重要性分析[J].企业技术开发（下半月），2015（4）：86~87.

[2]刘斌.电力系统中高压电气试验的研究[J].中国新技术新产品，2015（11）：24.

[3]刘雨阳.论电力系统高压电气试验中技术问题的重要性[J].大科技，2014（22）：47~48.

论文作者:陈道云

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/06d225dfd0826106fb2f3fc1.html