# 单元式幕墙设计与施工衔接的研究论文_陈焕业

广州江河幕墙系统工程有限公司 511340

摘要：幕墙设计是关乎建筑外观美学的重要因素。加之新材料的诞生，得到广大的应用，它的普及是越来越多的人们开始重视幕墙设计和施工两者间的衔接问题，衔接的细化和研究分析，必然使建筑更上一个新的台阶。对此，本文将对单元式幕墙设计与施工衔接进行研究。

关键词：单元式幕墙；设计；施工衔接

单元式幕墙的设计和施工衔接存在很多问题，并且内容较为复杂。为保证工程施工的顺利进行，设计者有必要进行深入的设计，同时引进先进的技术手段，将单元式幕墙施工的衔接工作保质保量的完成，以促进中国建筑业的繁荣发展。

1单元式幕墙设计与施工衔接存在的问题

1.1板块问题

进行单元式幕墙设计时，往往对板块有着较高的要求，这是因为板块如果出现误差就容易造成巨大的损失。而板块具有体积、质量都很大的特点，这也给单元式幕墙的板块设计带来了困难。在实际操作时，往往容易出现这样的问题：由于设计人员不了解单元式幕墙的设计规范，致使其在进行设计时没有把握好精度问题。最终发现设计出现问题还要返厂修改，这样严重耽搁了设计时间，也影响到了施工的安全性，同时增加了施工成本。

1.2安装施工问题

如在进行楼体预埋件安装时，会出现安装位置与实际应该安装的位置存在交叉偏差的情况，这种情况就会导致单元式幕墙的板块无法找到确切的安装点。再例如在进行支座焊接时，由于支座存在着质量问题，或是焊接连接时没有做到适中，而是太松或者太紧，这些都会导致板块安装时无法安装到位。

1.3外观差问题

有很多因素都会影响到单元式幕墙的外观。例如单元式幕墙整体上不够平整，或者是单元式幕墙的密封胶气泡，又或者幕墙的板块之间间隙过大过小。而这些因素也有很多原因，大体上分为两个方面，人为原因以及非人为原因。主要谈一谈人为原因。人为原因有的是进行幕墙设计时不够规范，没有参照标准；也有设计人员没有进行专业化的培训，不了解新的技术；而在施工人员方面，进行施工时往往不注重施工规范，缺乏施工精度的认知，致使在施工衔接时存在问题。

2单元式幕墙设计重点解析

2.1单元式幕墙立面造型解析

某超高层项目的主楼幕墙设计采用单元式幕墙，标准楼层高度为4.2m，共38层、最大标高处186m。单元板块宽度为1.77m，高度为一个楼层高度4.2m，其中钢梁高度部位幕墙分格按1.0m高度分格，中横梁下部按3.2m高度分格。玻璃幕墙采用明框断桥隔热型材。玻璃横竖缝部位采用造型“S”蜂窝铝板作为装饰线条。一个“S”装饰线条高度跨2个楼层，且相互穿插排列。装饰效果简洁优美并很好的体现了建筑物的层次感。

2.2单元式幕墙防水设计

单元式幕墙防水的设计是依据等压腔原理来设计密封，第一道密封线主要功能是遮挡大量的雨水进入。第二道密封线主要功能是将局部的渗漏雨水引入等压腔后延立柱壁面向下流入到上横梁部位的集水槽中，然后通过上横梁部位开的槽口将水流出室外。再由特殊管流入下一个竖立外部空腔，随后排到建筑外部，减轻压力。

2.3单元式幕墙隔音与节能设计解析

幕墙的隔声性能是指通过空气传到幕墙外表面的噪声，经幕墙反射、吸收及其他能量转化后到室内的减少量。噪声污染环境，危害人体健康，影响正常工作依据建筑幕墙GB/T21086－2007建筑隔声评价标准GB/T50121－2005，提高隔音性能首先要尽量选用中空玻璃，其中空气层的厚度是关键指标参数，厚度如果较小，就没有隔音阻尼效果，隔声性能也不会提高。厚度如果太大，由于其情况不同，当在特定周期数范围内时，会引发共振等现象，反而比单层玻璃性能更差，所以设计适当厚度的空气层，是很重要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3单元式幕墙设计与施工衔接策略

3.1结构的复尺及挂接方式的确定

在单元式幕墙系统设计完成后，为了更加有效益的施工，必须对现场的结构进行复尺。为什么要进行复尺？由于作为围护结构的幕墙，依护于主体结构上，而现在的建筑的外观造型复杂，主体结构也是非常复杂，而主体结构的施工精度的数量级，还完全不能满足幕墙的加工精度和安装需要的插接精度。更加现实的是，主体结构往往离理论精度偏离很远。因此，在单元体施工图的设计中，必须考虑结构的各种偏差状况，设计阶段，提前考虑主体结构的各种偏差，打时间差，最大程度地保障施工阶段的连续性和工期。

3.2吊装施工

幕墙吊装需要吊装设备的配合和施工现场的协助。吊装主要分两种，固定式和移动式。分别是将吊装设备固定在结构上可以将板块垂直运输。移动式灵活性大，可以随意移动板块。无需借助结构。吊装方式的运用需要根据具体问题具体分析。由于吊装系统涉及到轨道、电葫芦和起吊三种吊装系统。对空间的使用要求较高。在施工场地大的项目中，采用水平轨道系统，并进行整体设置，当板块上升到合适位置时需要点湖里将板块放平，移动到当层的任意位置。如果现场环境无法满足水平轨道系统时，板块无法水平移动，就要将轨道系统和电葫芦系统进行位置调节，找到合适彼此的位置，并能达到顺利吊装面板效果。我们需要考虑建筑工程的实际情况，充分评估实际的吊装方式，在设计时预处理，采取最安全高效的适合工程幕墙设计。

3.3板块编号

在设计人员进行幕墙设计时，需要对每一个设计板块进行编号，这样可以方便记忆，编号时包括了楼层与立面的编号，力求做到完善。而在实际施工过程中，施工人员能够根据设计人员的板块编号进行施工安装，这样能够保证板块安装时不会出现差错，也能够及时剔除问题板块。

板块的编号，应包括两部分，单元板块的板块编号以及单元板块在建筑上的位置编号。板块编号适应于工厂加工，相同的板块应尽量编同样的编号，减少编号的种类，大大地减少工厂的管理成本。板块编号和位置编号的组合，适宜于工地现场的安装，即方便单元板块的替换，也可以准确地找出建筑工程上的每个单元位置独一无二的编号，大大提高现场单元板块的管理和维护。

3.4顺序施工

在施工时要注意施工顺序，首先要进行施工段的划分，一能够有效保证施工进度，二有利于施工现场对物料的运营管理，三可以使资金可以随着项目的进度逐批投入，四在施工过程中出现质量问题能够很快找到对应的施工人员，这样就方便了施工修复工作。另外，整体上的施工顺序应该是从下往上进行施工，宜按照逆时针方向进行施工。顺序施工在工艺图设计阶段尤其重要。

3.5幕墙安装

在工程上，大的主体施工无需顾虑前后施工顺序，但是若进行细致施工，就必须在具体问题面前提出合理的规划，并制定完善的施工次序。幕墙的施工需要在物料齐全时才能进行。要考虑建筑的运输电梯位置，单元体最后的收口位置，塔吊支臂位置的情况，分种类进行幕墙的设计和安装。幕墙的物料调用、安装进行系统的规划，并结合主题建筑的进程将幕墙的安装次序制定一个明确的施工顺序方案。这不仅对整个工程的进展起到辅助作用，也可以保证幕墙安装的快速、准确的进行。

3.6加强质量监管

从设计到施工，整个流程中一定要加强质量监管工作。这样能够及时发现设计、施工中存在的问题，并对其进行及时改正，保证了施工质量，做到了防患于未然。

综上，幕墙的提高完善，不仅仅是幕墙设计，也不仅仅是幕墙施工，更应发挥幕墙设计与建筑施工的共同优势，进一步提高效益，使幕墙技术在建筑工程中发挥更大的作用。

参考文献：

[1]张磊.单元式幕墙设计与施工衔接的研究[J].建筑•建材•装饰，2018（18）.

[2]鲁冬.浅谈单元式幕墙设计与施工衔接的研究[J].建筑工程技术与设计，2018（16）.

论文作者:陈焕业

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/070c375b67579f31ffd2c1cf.html