# 建筑施工中的框架剪力墙施工技术浅谈论文_王国鹏

身份证号码：35058319841126XXXX

摘要：框架剪力墙结构的空间布局在实际应用中比较灵活，同时承载能力也比较好，能够使房屋建筑的整体强度以及稳定性得到有效的提升。本文首先对框架剪力墙结构的基本概念与特点进行分析，并进一步研究框架混凝土结构建筑的施工技术应用。

关键词：建筑；框架剪力墙结构；施工技术

引言

随着国内城市化进程的急剧加快，越来越多的人口融入到城市中，这就使得城市中建筑项目的数量越来越多。在进行建筑项目的施工建设时，框架剪力墙结构有着较为广泛的应用。该结构有着良好的稳定性以及安全性，同时在节省造价方面也有着突出的优势。对于建筑的施工环节而言，框架剪力墙结构施工质量直接影响到整个建筑项目的安全性与耐久性，因而当前研究该结构的施工技术与工艺有着极其重要的意义。

1框架剪力墙结构的概述

现阶段，随着建筑项目数量与体量的不断增加，建筑工程的高度也在不断提高，通过框架剪力墙结构的应用，可以有效改善建筑工程的受力特性与刚度特性，提高工程项目的抗震性能。由于综合了框架结构以及剪力墙结构的诸多特点与优势，因而该结构的灵活性大大增强，同时在抗剪性、抗压性方面也得到了一定的改善。两种结构的灵活组合，所形成的新结构有着新的受力方式。尤其在水平控制力方面，其优势极为明显。对于框架剪力墙结构而言，它需要剪力墙与框架结构之间进行合理、科学的配置，这样一来能够显著增强结构的稳定效果。

之所以框架剪力墙结构能得到广泛的应用，主要是由于该结构相比于其他结构有着突出的特点：首先，该节结构的水平力，主要是由剪力墙进行承担，结构的竖向力主要是由框架进行承担。其次，该结构能够承受较大的荷载，并且能够对内部受力状况起到很好的平衡作用。此外，该结构还能为使用者提供一个相对灵活的内部建筑空间；另外，该结构最大的优势体现在抗震性能方面。因而，该结构的应用不仅能够确保建筑项目有一个稳定的受力状况，同时还能显著提高工程的安全性能。

2框架剪力墙结构需要满足的要求

2.1满足受力平衡的要求

受力平衡是框架剪力墙结构稳定的基础，避免出现多余的受力，缓解框架剪力墙建筑施工技术的压力负担，降低建筑施工技术在受力分配中的难度，有利于框架剪力墙的防变形控制，排除框架剪力墙结构中潜在的受力问题。

2.2满足刚度与强度的要求

刚度和强度是评价框架剪力墙结构施工技术水平的两个主要因素。在进行框架剪力墙结构的施工过程中，容易出现数据误差，直接影响了结构的强度、刚度，因此，必须要满足刚度与强度的要求，科学合理的控制框架剪力墙施工技术中的潜在刚度或强度风险。

2.3满足抗震要求

在框架剪力墙架构的施工过程中，抗震要求在其中可以起到一个规范和约束的作用，剪力墙结构需要满足各种抗震要求之后，才可以进行施工。在考虑框架剪力墙的抗震要求时，需要满足刚度、强度以及受力平衡的要求，从而使框架剪力墙结构满足抗震的要求，保证结构的安全性。

3框架剪力墙施工技术分析

3.1模板工程

模板施工时，需要对以下几点问题引起重视：其一，对于内外侧模板的施工，应当合理应用配板技术。一般而言，外墙模板的内外侧尺寸有着一定的差异。相比于内侧模板来说，外侧的模板在尺寸方面大200mm到300mm。这样一来，就能确保配板工作有着良好的准确效果。其二，在开展支模工作时，施工人员要参考墙体进行支模，并且要确保墙体与外侧模板之间能够有效的结合在一起，进而对墙体起到很好的保护作用。对于二者的接触位置，施工人员要铺垫一定量的海绵，进而能够提高墙体的完整效果。其三，具体浇筑时，还要对内侧模板做好相应的固定工作。其四，支模工作要确保楼板与墙模之间有着良好的紧密效果，并且浇筑工作中对模板间的缝隙进行实时观察，以防出现漏浆问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2钢筋工程

3.2.1边梁钢筋绑扎

钢筋绑扎质量对于框架剪力墙结构施工有着重要的影响，其施工技术的应用对于结构的受力状况有着直接的影响。施工时，如果边梁与边柱处于靠齐的状态，那么绑扎过程中要确保梁的纵筋需要从柱的竖筋内侧进行穿过。需要注意的是，钢筋穿过的位置要适当的增加梁外侧混凝土的浇筑厚度，进而确保框架结构有着良好的稳定效果。此外，施工时为了降低框架的重量，可以适当降低梁箍筋的宽度。

3.2.2梁柱节点钢筋绑扎

对于结构中梁柱节点位置处的钢筋工程，其绑扎环节应重点做好以下工作：首先要对梁柱节点需要穿过钢筋的数量进行明确。施工时，如果需要四根钢筋同时穿过梁柱节点，那么将造成该节点位置处的混凝土保护层急剧增大，同时也将对结构的整体稳定效果产生不良影响，降低结构的承载能力。因而，对于梁柱节点位置处的钢筋绑扎一定要严格按照设计要求以及技术规范进行施工，并且对于超出的部分要做好重新计算工作，确保节点位置处的钢筋绑扎位置、绑扎高度满足规范要求。需要注意的是，对于钢筋固定工作来说，要严格按照国家规范与标准进行，如果发生钢筋移动问题，要及时做好审核工作，待检验合格之后才能开展下一步施工。如果施工时需要进行钢筋的焊接，大直径钢筋之间的焊接主要使用的是电渣压力焊的方式，如果钢筋的直径相对较小，可以直接进行绑扎。由于建筑项目施工环节中所用钢筋的数量巨大，并且节点位置处钢筋的分布较为密集，因而施工时要根据现场的具体状况合理进行绑扎或焊接。

3.3混凝土施工技术

混凝土施工技术应用过程中，应重点控制好混凝土的浇筑的与振捣。如果浇筑环节出现问题，可能导致蜂窝、裂缝等问题的出现，进而对整个结构的安全性造成不良影响。混凝土工程施工期间，应重点关注一下几个方面：首先，在进行混凝土的浇筑工作之前，要专门安排技术人员检查模板工程以及钢筋工程的施工质量，确保质量达标之后才能开展混凝土施工。其次，对于墙柱的底部位置，要使用无石子砂浆进行相应的填筑。在对于墙柱混凝土的浇筑施工而言，应当采用分层浇筑、振捣的方式开展施工工作。此外，要对进入现场的混凝土质量进行相应的检测，确保质量达标之后才能用于施工，尤其要做好混凝土配合比的检测。一般来说，混凝土的入模温度不能超过30℃，以免混凝土内部的水化热不能及时排除，进而导致裂缝等问题的出现。在浇筑混凝土之前，要对现场进行严格的清理，浇筑环节中要实时观察，防止漏浆等问题的出现。另外，混凝土振捣要到位，对于边角或特殊位置，要使用专用振捣设备进行振捣。最后，还要做好混凝土后期的养护工作，确保混凝土表面的温度与适度状况满足要求。

施工时还要处理好以下几点细节性问题：其一，施工所用的各类原材料，都要满足质量要求。同时，由于建筑的施工量较大，因而要对现场各部门人员以及设备、机械进行统筹协调。其二，建筑施工时，难免会出现大体积混凝土的浇筑情况。具体浇筑工作中，为了确保混凝土内部结构中的热量能够得到快速的排出，施工时应尽可能选择水化热较低的水泥种类。

4结束语

相比于其他结构而言，框架剪力墙结构在稳定性以及抗震性方面有着显著的优势，这也是该结构能在建筑工程中得以广泛应用的重要原因。由于建筑施工涉及到的领域与单位较多，同时框架混凝土结构施工具备一定的难度，因而施工时要对各项技术与工艺的应用进行严格的管理与控制，防止工程出现质量问题。具体施工环节中，首先要控制好模板、钢筋工程的施工质量。上述工作结束后，才能着手进行混凝土的振捣与浇筑。施工时，对于关键环节的施工质量进行严格把控，确保建筑工程的施工质量达标，确保建筑行业健康发展。

参考文献：

[1]夏涛.框架剪力墙结构土建工程施工技术研究[J].工程技术，2016（12）：34-36.

[2]吉中亮.框架剪力墙结构建筑施工技术研究[J].四川水泥，2017（12）：121-123.

[3]种法梅.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].工程技术研究，2016（6）：83-85.

[4]陈孝东.框架剪力墙结构土建工程施工质量控制难点分析[J].工程技术，2016（12）：17.-19.

论文作者:王国鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0721d1e6ea73da2282d82975.html