# 煤田地质勘探技术及特点分析讨论论文_顾子昂

摘要：随着社会经济的发展，煤田地质勘探在煤炭行业中占据着非常重要的地位,很多新能源被相继开发出来，对煤炭行业产生了一定的冲击，为了保证煤炭行业能在激烈的市场竞争中处于不败之地，必须要不断创新煤田地质勘探的技术，促使煤炭行业的健康稳定发展。本文就对煤田地质勘探技术及特点进行简要分析与探讨。

关键词：煤田地质；勘探技术；特点

随着经济的发展和人民整体素质的提高，环保意识不断增强，对煤炭能源的需求也越来越高，需要一整套更加完善的技术来支撑，首当其冲的就是在煤炭开采前的勘探技术。虽然经过几十年的发展，我国煤炭的勘探技术不断发展，已近国际先进水平，但是已然跟不上时代发展的速度。为此，本文就目前煤炭勘探技术的特点进行分析总结，找到弱点，改善不足，同时探讨未来技术的发展方向，不断创新勘探技术，确保后续工作正常展开。

1煤田地质勘探的内容

煤田地质勘探一共有四方面内容，包括煤田勘探阶段。煤田勘探阶段是对勘探地区的地质地貌进行初步勘察寻找煤炭资源。在确定该区域有煤炭资源之后，全面地对该区域具有价值的煤炭资源进行勘察，然后对煤炭资源中可以用来开发利用的资源进行评估，再整合所有的勘探信息，对于需要进行资源开采的区域进行总体规划，最后进行详细的勘察，运用科学的技术手段进行勘探，为煤炭资源的合理开发利用以及发展提供依据。

2当前我国煤田地质勘探主要技术

2.1煤田地质钻探技术

地质钻探技术在煤田地质勘探中应用比较广泛，而且具有实际的应用效果。在地质钻深工作中，其主要技术要点是利用钻头和机械传动在地面往下进行钻孔，钻孔的深度要根据地质勘探的要求和当地环境实际地质结构来确定，浅一点的只有几十米，而深一点的可能需要几千米。这也是钻探技术的优点，即不管含煤层在浅层，还是在老区深部，或者是在半沼泽和沼泽地区，都可以使用钻探技术进行测定，操作方便，且能获得较为精确的测定区域地表以下的矿产资源。此外，在钻探技术上随着自动化和机械化程度的提高，最传统的岩心钻探被新的技术如绳索取芯技术替代，这样做可以大大地降低劳动强度，提高效率，使勘探工作更具有经济性。

2.2综合勘探技术

由于我国地质地貌特别复杂，还有很多的特殊地貌，因此，地质勘察现有的勘察方法，需要一定的条件才能够使用，具有局限性。想要全面地进行地质地貌的勘察，我们需要综合运用这些技术进行勘探。应该根据勘探地区具体的地质条件，以及其构造等实际情况，进行具体的分析，选择多种的勘探方法同时进行使用，然后把每一种勘探方法得出的数据进行综合整理分析，这样就可以得出较为精确的地质勘探数据，从而提高煤田地质勘探的工作效率。

2.3钻进参数探测技术

钻进参数探测技术是近年来一种新型的勘查技术，可以通过钻机上各种传感器实时掌握钻机工作时的各项钻进参数，比如钻杆旋转速度、进尺速度、钻进压力等，然后根据这些参数，工人可以对设备的运作情况进行实时的了解和调整，有效的降低劳动强度，保证工作的效率。这一技术的应用从根本上解决了工人凭借经验进行操作，使得对设备做出无效甚至是错误的调整，从而使得整个钻进速度都被拖慢，开发质量受到影响等情况。

2.4地面地震勘探技术

地面地震勘探技术主要是利用了二维地震和三维地震的方法，可以探测出断层差值，从而掌握断层的情况和岩石的情况。地面地震勘探技术的优点很多，它的分辨率高并且在勘察中精准度强。在使用该技术之前，要充分了解当地的地理环境，并对其地震作用进行分析，还要排除影响地面地震勘探效果的因素，这样才能保证该技术的应用效果。

2.5GPS定位勘探

GPS是全球定位系统，由24颗卫星组成，可以覆盖整个地球。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆它的利用可以在任意时间和任意地点实现对4颗卫星的同时观测，以此实现对信息点的位置和海拔的掌握，更精确地完成导航和定位功能。GPS定位系统在进行煤田地质勘探时，可以实现高效率和全天候，而且操作简便，因而被广泛地应用到勘探中。

2.6复杂地形的勘探技术

在对煤炭资源的开发利用过程中，会遇到非常多的复杂地形，这对煤炭资源的开发自然会起到一定的制约作用，煤田地层从专业上来讲大多数都属于一个沉积岩层，当技术人员在进行一项破碎地层的工作时，往往只注重增加泥浆的黏稠度，这就会令地层的稳定度有所降低，出现不稳定现象。面对较为复杂的地层，运用常规的方法是不能解决问题的，所以必须使用复杂地形的勘探技术，例如对泥浆的比重进行加大，对泥浆失水量进行一定程度的控制，因此需要因地制宜使用勘探技术，为煤炭资源开发提供恰当的方法。

3我国煤田地质勘探技术的主要特点

3.1直接为采掘生产服务

煤层的地质勘探工作具有鲜明的工作目的，其主要是为后期的煤矿开采服务。通过对煤层分布、煤层结构、岩层结构等数据与图像的获取，并对岩层与煤层之间的相互作用力进行分析。提供给相关工作人员进行施工方案的确立，进而服务于煤矿施工建设。

3.2针对性、局部性

煤层的地质勘探技术具有针对性和局部性的特点。近年来，随着煤层勘探技术的不断提高，其勘测的方法和技术实施也呈现了较高超的特点，通过对局部定点监测就可以获取此片区域的煤层分布情况。其针对性表现在，对环境复杂或煤层含量较丰富的地区可以进行重点勘探，保证施工的安全性和煤炭的开采率。

3.3资料丰富、手段多样

我国煤层的分布比较广泛，其贮藏的地理特点也有较大的不同，针对不同的施工环境，相关科技人员研究出了不同的勘探方案。经过几十年来的工作经验总结，不同的勘探技术都形成了较完善的流程体系，针对复杂的环境还能够进行综合的运用。目前，我国的煤矿勘探资料也比较丰富，在方案的设计中，方便工作人员对相似工程进行比对分析，确立效益高、预算少和安全性高的最优施工方案。

3.4继承性、补充性

经过多年来的科学技术发展，我国的煤炭开采率不断上升，对于较难开采的地段也能够进行安全施工。因而，对于以往没有高效开采的地段可以进行再次勘探，对于还有开采价值的区域进行资源的再提取，避免资源浪费。

4煤田地质勘探技术发展趋势

计算机技术、信息技术与传统勘探技术的融合，在诸多地质勘探领域中得以有效应用，创新了勘探技术，使之具有勘探精准、速度快、质量高等特点。但是，在利用各种勘探技术进行煤田地质勘探工作的过程中，落差小于5m，长度不超过150m的小型褶曲位置的勘探还比较困难的，这是未来创新研究勘探技术需要解决的一个难题。20世纪下半叶开始，部分发达国家已经开始探索使用水平钻技术，该技术应用于煤田开采之中，能够在井下沿着煤层的方向进行钻进，同时能够在地面上根据垂直—圆弧—水平的线路，准确的完整钻井任务。为了进一步提高水平钻技术的有效性，一些企业还将显微扫描仪与之相结合，进而大大提高了煤田地质勘探的准确性。

结束语

总而言之，在实际工程中，需要根据不同的条件，采取不同的勘探方式，将各项共有有机结合起来，严格的进行工程顺序，全面的研究地质信息，提交评估报告，科学的开采!这才是一整套完整的工作流程。只有这样，才能不断完善相关方面的技术工作，保障人们生命财产安全，提高企业的经济效益。

参考文献：

[1]李恩才.试论煤田地质勘探前沿的发展趋势[J].质量探索，2016，05:34+33.

[2]刘磊，孙志伟.试析煤田地质勘查阶段存在问题及改进措施[J].中外企业家，2016，17:202-203.

[3]张昆，石笳良.遥感技术在煤田地质勘测中的应用探究[J].民营科技，2016，08:2.

论文作者:顾子昂

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/072ad91cbb5482902803e9e8.html