# 电力系统继电保护不稳定原因及对策研究论文_张俊浪

（国网临汾供电公司 山西临汾 041000）

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，人们对电能的需求也逐渐增加。为提高电力系统运行可靠性，必须要安装继电保护装置，为系统稳定运行提供保障。但是在实际应用中可以发现，受软硬件设计水平限制，以及外部环境影响，很多情况下继电保护会出现不稳定情况，在很大程度上影响了电力系统正常运行。还需要持续不断的积累经验，对造成继电保护不稳定的原因进行分析，提前采取措施进行预防，减少各类问题的产生。本文就电力系统继电保护不稳定原因及对策展开探讨。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定；解决方法

引言

长期以来，继电保护技术都是电力系统发展领域研究的热点之一，属于电力行业运行管理工作中重点内容，对于电力系统的正常运行和安全控制起到决定性作用，但是，就继电保护可靠性方面发展而言，还存在一些问题，需要我们运用正确的方法进行解决和完善。

1电力系统继电保护不稳定的原因

1.1人为原因

继电系统在完成安装之后，继电保护的工作人员必须定时定期的对系统进行维修以及日常的检查，在继电系统稳定运行的过程中，维修人员处在非常关键的位置，同时维修人员的综合素质能力和工作态度也会对继电系统的稳定性产生影响。除此之外，继电系统在进入到启动阶段、判断阶段或者闭锁阶段时都需要通过控制元件来使得系统处于稳定运行的状态。在这些阶段中，都会引入较多的人为因素，设备因素以及结构因素使得不稳定的现象出现。

1.2设备方面存在的问题

根据相关调查研究，电力系统继电保护系统处于运行状态下，其中各项数据参数会随着运行出现相应的变化.其中数据收集装置在进行相关参数信息收集时，需要将以上参数变化情况进行相应记录，之后在利用数字信号的方式将收集到的参数变化记录传送至相应计算机中进行处理。对于这一收集过程而言，其中也会存在各种各样的问题，若数据收集装置在传输过程中发生故障问题，这就对相关工作人员接收参数信息上有很大的影响，同时对后期反映的工作情况也会存在不真实问题发生。

1.3继电保护软件问题

目前电力系统的继电保护装置进入了现代化的阶段，也就是说保护装置中安装了很多有关于程序设计以及程序管理的软件。再加上计算机技术以及现代科技成果迅速普及，多种多样的软件设计程序，都能在继电保护系统中起到较好的指导作用。但是一旦这些软件在程序设计或者安装方面出现技术性的错误，继电保护装置将会出现不稳定的现象。就目前的情况来看，继电保护装置软件中存在的问题主要有程序编码，错误结构设计不合理以及运行定值输入错误等。

2电力系统继电保护不稳定的对策

2.1加强设备故障检修

如果电力系统继电保护装置出现了故障，必须要及时采取有效措施进行检查确认，第一时间将故障消除，确保其能够恢复到正常状态，为电力系统运行提供保障。就现在存在的检测手段可选择性比较大，常见的主要包括以下3种。（1）顺序检测。即通过综合运用调试检验手段来完成所有检查工作，包括外部无故障现象情况下的电源性能、绝缘性能、保护性能等多个方面的测试与评估。假如计算机保护系统出现保护拒动问题，必须要对计算机进行顺序检查和全面检查，确定其存在的异常，然后在此基础上进行检修处理。（2）逆序检查。一旦发现电力系统继电保护装置出现了异常，必须要及时通过计算机系统来完成相应的记录工作，如果分析后依然无法确定故障原因，还就需要通过顺序检查来追溯故障根本原因。而逆序检查则是针对误动作的检查，即依次完成外部检查、绝缘检查、定值检查以及电源性能与保护性能等项目的检查测定，根据结果判断异常原因。（3）整组试验检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可应用此种方法来检测电力系统继电保护装置故障的动作时间与逻辑，以便于利用最短时间来确定故障原因，基于准确判断进行故障处理，使得继电保护装置能够在最短时间恢复正常运行。

2.2协调配置相关继电保护工作人员

在进行电力系统继电保护工作中，需要调度人员、继电保护人员以及运行人员三方面互相配合进行，不允许有一方出现思想上的偏差，也不允许对一线运行工作人员有工作方面的歧视，应该保证自身工作位置以及工作态度，明确三方面工作人员最终的工作目标是同一，这样才能够切实做好继电保护工作。

2.3加强继电保护装置安全管理

继电保护装置安装的管理需要先做好继电保护设计工作，其次确保继电保护装置的设备外观处于完好的状态，然后再按照说明书进行安装。而且安装的过程必须具有规范性，确保每一条线路的连接都正确。

2.4重视对低压配电线路的保护工作

我国配电线路大多采用的电压等级为10kV，这种等级的配电线路在结构上存在一定的缺陷。因此在进行配电线路保护工作过程中，需要相关工作人员结合电网保护配置实际情况，以及以往运行经验来进行相应的保护工作。

2.5进行技能培训，以提高工作人员的综合素质能力

因为继电保护装置在安装维修以及日常的检查过程中都需要有关工作人员具有较强的专业技能以及良好的工作态度，所以企业要针对继电保护工作人员进行技能培训。有效的技能培训过程能使得继电保护工作人员获取先进的维修技能和安装技能，同时也能提高他们的综合素质能力。除了技能培训之外，企业还需要要求工作人员严格的按照规章流程进行，继电保护装置的安装和维护。

2.6重视日常检修维护

无论是应用的何种类型继电保护装置，想要其维持可靠稳定的运行状态，就必须要做好日常的检修与维护工作，使其各构件状态稳定，避免因为外部因素的干扰而出现异常。（1）连接件机械特性。针对连接件进行检修维护时，重点是要确定其紧固程度、焊接状态以及机械构件的疲劳程度等。如果继电保护装置的保护屏端子数量较多的情况下，尤其是新安装的保护屏，在运输以及安装过程中很容易造成端子螺丝松动，需要再次给予详细检查，杜绝后期保护误动、拒动的情况出现。部分情况下日常检修时可以将插件拔下进行检查，确定无异常后将其安装固定牢靠，一般可选择螺丝刀来将其拧紧。（2）装置全面清洁。继电保护装置长时间运行会积累大量的静电灰尘，如果不及时清理就会造成绝缘失效，影响保护动作的灵敏性。因此需要定期对保护装置进行全面清洁，一般检修阶段可安排两人轮流作业，避免清洁过程中误碰设备出现新的问题。实际操作中要注意控制与带电设备的间距，以免出现二次回路短路、接地故障。（3）系统风险评估。在日常检修过程中，借助实时在线监测等先进设备做好故障问题的详细记录，并对所有数据信息进行全面客观的分析，对故障风险进行评估，并利用最短时间明确故障类型且解决故障。

结语

目前在人们日常生活中会存在多种多样的因素，对电力系统以及继电保护装置的正常运行产生影响。随着科学技术的不断发展会出现越来越多的新型技术，如果能将这些新型技术有效的应用到电力系统以及继电保护装置中，那么继电保护装置也会朝着更加智能化和科技化的方向发展。

参考文献

[1]樊晓春,何浩.智能电网背景下继电保护的关键问题及对策[J].电子技术与软件工程,2019(15):212-213.

[2]蒋家宁.变电站继电保护改造调试技术研究[J].南方农机,2019,50(14):174.

[3]王峰.电力系统继电保护问题及解决措施的分析[J].电子测试,2018(10):82+86.

[4]王涛.电力系统继电保护不稳定的原因分析与解决措施[J].中国高新技术企业,2017(36):124-125

论文作者:张俊浪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/073f745e3ff5b8d3d10b0ebd.html