# 飞机蒙皮表面处理和涂层选择及涂装工艺论文_杨雪利

石家庄海山实业发展总公司 河北省石家庄市 050208

摘要：介绍了飞机蒙皮表面的预处理（主要是铝合金和复合材料），同时介绍了在涂装过程中各涂层的设计选择和涂装工艺。经过表面处理，再喷涂各类配套功能涂料，涂层不仅具有装饰的效果，对蒙皮表面进行了有效的保护，起到装饰性和功能性的效果。

关键词：飞机蒙皮;表面处理;涂装工艺；

引言

飞机是一种很重要的交通工具，在国民经济与国防建设中占有重要地位，各国对与提高飞机性能有密切关系的航空涂料的研制、应用都非常重视。对于现代飞机来说，大都采用铝、镁合金以及高性能的复合材料作为蒙皮机身，如果对这些材质不加以表面处理以及配套涂料的涂装，就会加速金属部件的腐蚀和非金属部件的老化。针对飞机蒙皮表面不同的材质，做相应的表面处理，喷涂底面漆配套涂层[1]。

1飞机蒙皮表面处理

1.1飞机铝蒙皮表面的处理

铝是一种银白色轻金属，在空气中非常活泼，容易生成致密的氧化膜，铝的强度较低，不宜做结构材料，通过加入合金元素，运用热处理等方法来强化铝，就得到一系列的铝合金，广泛应用在机械制造、动力机械和航空工业等方面。在铝中加入合金元素制成铝合金，强度有所提高，但其防腐蚀性有所下降。保护的方法就是在铝合金板材表面包覆一层纯铝，然后对铝板进行表面处理，再涂底漆和面漆达到防护的目的。经过表面处理的铝，其表面会生成一层膜，这层化学膜具有防腐蚀性，表面呈多孔状且均匀，能够增加和底漆的接触面积，提高了底漆在底材表面的结合力，提高了铝合金板材的耐腐蚀性[2]。航空工业上铝合金的表面处理主要有化学氧化法、阳极化法和磷化底漆法。

1.1.1化学氧化法

化学氧化法生成的膜一般很薄，厚度大致在0.5～4μm之间，氧化膜层松软，耐磨性很低，经受较重的触碰时，膜层会破坏脱落，故不能单独使用。化学氧化法生产的膜层多孔，与涂料的结合力比阳极化膜层高。化学氧化法有铬酸氧化法、碱液氧化法、阿罗丁法等。与阳极化法相比，化学氧化法具有以下特点：设备简单、操作方便、成本较低；对金属材料疲劳性影响小；能快速处理，生产效率高；能够用于各种形状的工件。化学氧化膜的防腐蚀性能不如铬酸或硫酸阳极化膜，因此不能单独作为防护层用于铝合金表面，必须与防护涂料配套使用[3]。

1.1.2阳极化法

阳极化法就是在铝板表面进行电化学氧化，是将铝板放置于阳极化槽中，与铝板接通的是阳极，阴极一般是铅板，通入电流后，通过电化学反应，能够在阳极端的铝板表面生成一层氧化膜。阳极化法根据所用的电解液不同而分成不同的方法，例如用铬酸作电解液的称为铬酸阳极化法，用硫酸作电解液的称为硫酸阳极化法。

1.1.3磷化底漆法

磷化底漆法就是在金属表面喷涂一道磷化底漆，虽是底漆，但不能作为单独的底漆使用，它是一种表面处理方法，一般用于特殊的工件。磷化底漆是由聚乙烯缩丁醛树脂、锌铬黄等防腐颜填料和助剂组成了组分A，组分B则为磷酸液。组分A和组分B按照一定的比列混合，并搅拌均匀，采用喷涂或浸涂的方法涂覆于金属表面。磷化漆膜起到中间桥梁的作用，磷酸对金属表面起到钝化作用，能够与金属联成一体。磷化膜又能与底漆形成良好的结合，增加了底漆在金属底材上的附着，并起到防锈防腐的作用。

1.2复合材料表面的前处理

飞机蒙皮材料绝大部分是铝合金的，有少量是由复合材料制成的，如雷达天线罩、副翼以及部分机翼和机身蒙皮等。有些小型飞机除发动机和起落架外，都是用复合材料制成的。金属表面处理是在金属表面去油、除锈并经化学处理生成氧化膜，该膜层与金属有很好的结合力，同时具有防腐蚀性能和提供一个良好的涂漆表面。复合材料表面处理主要是为了去除成型时表面粘附的各种脱模剂，同时把表面擦洗干净，形成一个良好的涂漆表面。

复合材料表面处理是用机械打磨或手动打磨去除脱模剂，并用溶剂清洗表面。选用一定细度的水砂纸轻轻打磨复合材料表面，以免损坏复合材料表面状态。整个表面打磨工作完成后再用溶剂清洗，也可用专用溶剂清洗，再用水膜连续法检验表面处理程度，水膜连续在30s内不破裂，说明表面已处理干净。否则仍需重复打磨清洗工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3飞机蒙皮涂层系统喷涂方法及喷涂工艺

3.1涂装前准备

（1）开罐检验

涂料开罐前应仔细检查确认涂料的品种、牌号、颜色、出厂日期等是否符合规定要求，并用棉纱或布块将漆罐口的灰尘、赃物擦拭干净，待外表清洁后方可开罐。开罐后仔细观察罐内涂料是否有胶化、结块等弊病，确认无异常现象时，方可使用。

（2）搅拌

涂料贮存期间，底漆和面漆因其颜料密度较大，一般都有沉底现象，或因颜料的密度不同而产生分层现象。因此，涂料在使用前必须搅拌均匀，可采用气动搅拌、震荡分散机等设备进行搅拌。

（3）配漆

双组份涂料或多组分涂料，其色浆、固化剂等组分都有调配比例（质量比或体积比），配制时应严格按照规定的配比进行配制，将固化剂倒入色浆组分中混合，搅拌均匀。喷涂前还需加入配套稀释剂，需将漆液兑稀到喷涂黏度，充分搅拌均匀后测黏度待涂。

（4）过滤

涂料经兑稀搅拌均匀后，一般都要用80～120目铜丝网或相同目数的绢网进行过滤。有些厂家也采用一种一次性使用的纸质、漏斗状的过滤器过滤涂料。

3.2底漆喷涂工艺

经调配好的双组份底漆可在（23±3）℃的环境下熟化30min进行使用。喷漆工房内环境温度应≥10℃，相对湿度应≤75%，最佳环境温度为（25±5）℃，相对湿度为40%～60%。用喷枪将已调配好的底漆均匀的在飞机蒙皮表面喷上一层，涂层的搭接面为50%。喷涂时喷枪应垂直于被涂件表面，喷枪与工件的距离在15～30cm之间，底漆干膜厚度为15～30μm。干燥后的底漆层外观应均匀平整，不得有流痕、漏涂等现象。涂层厚度应符合要求，允许涂层超厚≤10μm。

3.3面漆喷涂工艺

在底漆干燥24h内喷涂面漆，喷涂面漆前应采用细砂纸将底漆表面全面打磨一遍，再用粘性抹布除去磨屑。将调配好的聚氨酯面漆用喷枪喷涂到已涂有底漆的表面，喷枪应垂直于被涂件表面，喷涂的搭接宽度为50%，喷涂第一层磁漆并在空气中干燥30～60min达到表干后，再喷第二层面漆，两次喷涂方向应呈90°交叉进行，喷涂两道干膜厚度控制在40～50μm内。飞机在整机状态下喷涂底面漆的干燥温度必须在50℃以下，这是因为飞机上的特设仪表、雷达通讯设备、有机玻璃和橡胶件等都不能承受高温烘干。喷涂并干燥后的飞机蒙皮聚氨酯磁漆应平整光滑、色泽一致，无流挂、无漏涂、无粗糙颗粒，允许有轻微橘皮现象，干膜厚度应在40～50μm，允许厚度误差为10μm。飞机蒙皮表面所用聚氨酯漆，按光泽度要求可分有光、半光和无光漆，喷涂工艺也基本一样。

结束语：

目前，用于飞机蒙皮表面的材料主要为铝合金和高性能复合材料，针对铝合金表面的预处理主要采用化学氧化法、阳极化法和磷化底漆法。复合材料的表面处理相对较为简单，只需要用清洗剂进行擦拭，除去脱模剂，然后再做打磨处理。经过表面处理的飞机蒙皮表面喷涂环氧或聚氨酯底漆和聚氨酯面漆，在复合材料的底漆和面漆层中间，还需刮涂弹性腻子层。

飞机蒙皮表面经过前处理后喷上配套涂层，不仅使飞机外表美观，同时对飞机蒙皮表面的材料进行有效的保护，延长材料以及飞机的使用年限。

参考文献：

[1]何鼎，雷骏志，华信浩.航空涂料与涂装技术[M].北京：化学工业出版社，2000:174-221.

[2]陆文明，王李军，张荣伟，等.飞机蒙皮表面预处理的研究进展[J].上海涂料,2006,44(12):16-20.

[3]隆小庆，邵荣宽.2024铝合金化学转化膜与磷化底漆耐蚀性的研究[J].中国腐蚀与防护学报，2003，23（3）：24.

[4]陈茜，成小乐，杨键.三种铝合金表面改性处理工艺比较[J].热加工工艺,2005(11):52-53.

[5]刘志，郭年华，宋庆功，等.飞机蒙皮涂层发展概述[J].中国涂料,2010，25（02）：17-20.

论文作者:杨雪利

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/074cda7f89cdbd51b24a7d0d.html