# 浅析公路桥梁工程施工中技术控制的措施论文_呼俊龙

中交路桥技术有限公司 北京 100011

摘要：在我国公路工程建设力度不断增长的同时，施工项目也是越来越多，如何有效的保证管理桥梁工程的施工质量就显得十分重要了。只有保障公路桥梁施工工程的质量，才能保证行车的安全、顺畅以及桥梁的使用耐久性。

关键词：公路桥梁；施工技术；质量控制；措施研究

前言：

随着我国公路桥梁建设事业的不断发展，为了公路桥梁的安全性，则必须控制好公路桥梁工程的质量。在公路桥梁的施工中，影响公路桥梁工程质量的因素较多，必须要其工程中对其进行全面的控制，以促使我国公路桥梁工程的不断发展。

一、公路桥梁工程的施工质量控制难点分析

1、公路桥梁施工人员专业素质水平低下

因为在公路桥梁的施工中，农民工的综合素质较低，在施工安全意识及施工质量意识上的思想较为淡薄，给公路桥梁工程的质量控制带来了较大的困难。因为农民工缺乏专业的施工技术培训，他们经常只是以类似工程方法经验进行施工，所以进行培训及监督的力度也就非常大。除此之外，农民工还存在着很大的弊端，例如：分散性、流动性比较大，给工程带来了很多的不确定情况，进而给管理也带来了相当大的影响。

2、公路桥梁质量控制的难度大

第一，公路桥梁质量控制的难度较大，工程项目的专业人员需要具备一定的工程建设专业的知识，除此之外，充分掌握每种施工技术特征，在实践基础上得到充分的运用。第二，由于施工设计规模较大，过程控制难度较大，因此，我们过程不能太过简单，若是划分简单将对质量及成本控制的不恰当，但是如果划分较细的话，需要加大各因素之间的协调控制难度。

3、公路桥梁的施工进度趋于复杂化

首先，公路桥梁工程进度会在天气和水文等自然因素的影响，这是由于工程项目需要在野外工作，而且在施工过程上也有很多的影响，虽然在公路桥梁的施工进度的规划过程中，企业经常会收集和整理以往的资料，但是由于天气、水文等许多因素的不确定性较大，进而在公路桥梁人力及机器设备的计划上带来了很多的困难。

二、公路桥梁工程桩基项目基础控制

1、验收钻孔灌注桩

钻孔灌注桩施工每道工序应严格按照设计及规范要求进行检验，包括开钻前护筒平面位置、标高的检验，终孔后孔深、垂直度的检验，钢筋笼加工及安装的检验，成桩后桩身完整性、强度以及桩位的检验。

2、桩基工程的施工基础控制

若要将公路桥梁的桩基施工技术控制成效提升，在进行公路桥梁施工之前，一定要将桩基施工基础管理和技术控制做好。首先，针对公路桥梁桩基施工的制定场地要开展相应整理流程，预备好回填漏浆材料、有关施工管道以及钻孔的施工平台等。同时还需要和施工现场的专业技术人员等将施工技术控制的要点，以及施工技术交底做好。

3、钻孔灌注混凝土桩施工过程

第一，地下水排干要做好，细致的将混凝土配比工作完善开展，有效的将高度掌控住，强化灌注和振捣；第二，需要在第一时间将所在区域的土石等运走，通行的车辆要保证对井壁地区没有直接影响；其三，全部的电气都需要将连接工作认真做好。

三、公路桥梁工程路面项目技术控制措施

1、桥面的铺装技术

在铺装沥青混凝土之前，需要用针对性的检查桥面，桥面要平整，桥面的横坡处需要和要求相符，沥青的摊铺要确保均匀连续。在碾压之前要将压路机的重量和机型确定好，同时要对施工的碾压速度和初压温度确定好。

2、公路桥梁工程中路面项目钢筋工作技术

加工钢筋时一定要使用点焊的方法，事先对模架根据设计要求制作成为网片，在对其装设的梁板混凝土顶面位置，预埋相应的锚固架立钢筋，同时把锚固架立钢和钢筋网片进行焊接连接，为的是能够让钢筋骨架确保其牢固支撑。桥面的钢筋网需要在桥面整体铺装层之内连续，对钢筋中的保护层厚度要重点控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、公路桥梁施工中关键技术控制的措施

1、路基面防水的施工技术控制措施

（1）针对沥青的路面上产生的车辙、网纹、油浪、拥包，在路面处理方面可以应用铣刨机进行处理，对于路基表面上的浮浆就能够彻底清除掉，从而将路基面与路面铺筑与防水层的粘结强度提升。

（2）在浇筑完路桥混凝土之后，所进行初凝阶段的时候，要应用钢丝刷对表面进行拉毛处理，就能够将公路桥梁路基面的粗糙度增加，运用这样的方式有利于增进路基面与沥青路面铺筑，和防水层的粘结力。

（3）对暴露水泥混凝土路基面的细节性缺陷需要严格处理。针对水泥混凝土所表现出的细微性裂纹，需要应用打毛处理的方式，让裂缝能够充分的暴露，就可以将防水层更好的封堵和渗透缝隙。

2、公路桥梁过渡段的施工技术控制

（1）缓和过渡段的有效设置

就现有的公路桥梁施工中，大部分的桥梁施工结构都是刚性的，往往沉陷不会存在，如果公路桥梁的地基土质和有关标准相符，再加上车辆的载荷以及桥梁自身的质量等原因，就会造成一定程度上的沉陷。就这一状况而言，施工人员需要融合桥梁工程的地基土质，特别是软土的地基土质，一定要在强度不同的情况下，使用相对应的技术控制措施，用这样的方式防止或者减少沉陷几率。

（2）填料的适当选择

填料能否适当选择，会直接影响内部结构的塌陷以及路桥表面的平整度，对于驾驶人员以及行驶车辆的生命安全会产生十分严重的影响。所以，对填料进行选择的阶段，需要有效融合施工工程中的当地地理状况和工程实际状况，试验预选填料的过程中，一定要和有关规定相符，才可以正常使用。

（3）土工格栅的运用

土工格栅具有典型的应变分散和应力，针对土体的侧向变形具备的约束力较强，从而对路基整体稳定性有所加强。因为土工格栅具备着相应的弹性，就算产生车辆负载的反复效果，也不会造成大量的变形积累。并且，对土工格栅的使用，还会在路基当中让上部荷载重新分配，对于桥台台背垂直应力能够有效减少、因此，使用土工格栅可以对沉陷有所防止的合理施工技术控制措施。

五、加强公路桥梁工程施工技术控制的方法

1、加强对施工人员的技术培训

桥梁施工过程中发生事故可以分为内因与外因两大类。内因是指桥梁施工单位内部人员的心理活动、技术等方面与企业要求不符；外因是指预防措施、设备状况、劳动环境不符合企业安全生产要求。相关权威统计表明，在企业内部产生的事故，70%左右都是操作者违章作业造成，因此必须通过培训提高施工人员的综合素质，促使他们树立：质量第一的观念、预控为主的观念、为用户服务的观念、用数据说话的观念及企业效益与安全质量并重的综合效益观念。

2、加强桥梁施工技术管理

桥梁工程施工技术管理是加快施工进度、确保工程质量、提高经济效益、降低成本的有效保证。桥梁工程项目签订施工合同后，工程技术部门负责编写施工组织设计，项目总工程师审定，最后报项目监理批准。其主要内容包括：主要施工程序和方法、施工总进度、各项资源需求计划、技术经济指标、工程概况等。为了使桥梁施工人员完全领会图纸，技术部要向施工队进行技术交底，施工队技术人员要向施工班组进行技术交底。交底内容一般包括：设计变更、图纸、单项措施、作业指导书等。

3、提高机械的使用率

机械设备的正常使用及其保养较为重要，所以，在安排施工生产任务的时候，需要使工程项目与机械设备使用规范相适应。以保证机械设备的正常使用性能，对于设备的管理需要注意以下几点：①机械设备规范化管理。桥梁施工使用的机械设备应有专业人员管理，建立科学的机械设备管理制度。设备的管理人员要对机械使用率进行量化分析、经济对比，以实现安全生产、减少开支的目的。②机械设备科学化维护。设备管理和操作人员日常检查和定期检查相结合，防止突发故障的发生，延长设备的有效使用寿命。保持机械设备最佳状态，可以提高机械设备的完好率，提高机械设备的作业率，提高机械使用率，充分发挥机械设备在施工中的作用，从而节约机械费，提高施工企业效益。

结束语：

综上所述，公路桥梁建设作为国家交通基础建设的重要组成部分，其质量作为工程的根本，工程项目的质量关键主要在于其技术水平，因此，必须加强对其施工技术水平，对保证我国公路桥梁施工质量有着重要意义。

参考文献：

[1]徐鹏；王立军；浅析公路桥梁工程施工中技术控制的措施[J]；城市建筑，2012（09）.

[2]王永超；曲杰；桥梁施工技术及注意事项[J]；中国新技术新产品.2010（18）.

[3]何安伟；浅谈桥梁施工质量管理问题及应对措施[J]；科技风.2009（16）.

论文作者:呼俊龙

论文发表刊物:《基层建设》2015年24期供稿

论文发表时间:2016/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0752af8e21481835419ceff9.html