# 探究房屋建筑施工技术与施工管理论文_王海帅

佛山市万科置业有限公司 广东省佛山市 528000

摘要：当前我国的经济市场在不断地发展变化当中，建筑行业要想在激烈的竞争市场当中站稳脚步，就必须要提高对施工技术以及施工现场的管理力度。虽然在当前的管理过程当中还存在一定问题，施工原材料和设备管理不规范，部分施工现场也没有将相关的管理制度进行完善，人为因素和安全因素也在一定程度上影响着施工技术的发展，但是只要有关的房屋建筑施工单位不断的完善管理制度，加强对施工材料、安全技术以及成本技术的管理，就能有效的提高施工建筑整体的质量。

关键词：房屋建筑；施工技术；施工管理

1 现场施工技术

1.1岩土检测是关键

地基具有承载整体建筑的负荷、增强建筑的稳定性、保证建筑居住安全等作用，地基岩土检测是房屋建筑施工的关键，分为室内检测和现场检测，检测方式不同，但技术要点都是选择检测地点和取样，对于同一地点的样品，至少要取三组来自不同土层厚度的样品，保证现场所取样品具有代表意义。做好样品标记，在标记中注明样品的出处和作用，加强样品的保管，特别是遇到泥土状的样品，必须用纱布首先将样品包裹好，然后采用熔密密封，进而使样品保留原有湿度。样品的运输是又一个关键环节，在运输、搬运时，要小心谨慎，以免样品损坏，保持样品的完好和完整性。根据相关规定规范操作，严格样品检测，为房屋建筑现场施工和管理者的决策提供可靠的依据。

1.2钢筋施工技术

钢筋施工在房屋建筑施工中占据关键位置，其施工质量直接关系着建筑的稳固程度及强韧程度。在钢筋施工前，相关人员应仔细研究设计图纸、掌握设计意图、理解房屋中不同结构需要的钢筋形式，并依据设计实施钢筋下料与加工，待钢筋加工完毕后实施钢筋绑扎。结合到钢筋的材料特征，相关人员应在施工前依据现场施工需求完成钢筋的加工，以此减少施工现场作业量、缩短施工周期、保障施工质量。值得注意的是，相关人员应熟知钢筋绑扎梁箍筋对接、框架梁节点等的作业特点，并严格依规开展现场操作，通过提高钢筋施工质量进一步确保建筑的稳固程度及强韧程度达标。

1.3模板施工技术

在模板施工过程中：1) 应将轴线测放到位；2) 应依据设计开展模板的制作与安装，在此过程中应通过标高控制点的布设有效控制模板安装质量；3) 待柱模安装完毕，应开展二层梁模板的安装；4) 待全部模板安装到位后，应开展对模板工程的验收。值得注意的是，在实际施工中，相关人员应妥善安排模板施工的流水区段，进一步提升模板周转效率，并有效控制施工中使用的模板总量，进而将模板购置及搬运的费用降到最低，同时在提升施工效率、缩短施工周期的同时，有效保障了房屋建筑质量。除此之外，对于不同形式的模板施工，应选用不同的技术控制措施。一般来说，相较其他模板形式，现浇结构模板的施工难度最高，因此需要更加严格的现场技术管控措施。

1.4混凝土施工技术

混凝土，又被理解为建筑的胶凝材料，其组成部分包含水、水泥、粗细集料、外加剂等。上述材料依据一定配比搅拌形成混凝土混合料。具体来说，在拌合混凝土之前，相关人员应将各组成部分配比明确，待各组成部分混合后，方可实施搅拌及运输。而对于房屋建筑中梁、柱、剪力墙等不同的部位，则应该采取不同的混凝土施工措施，并依据具体的要求实施浇筑及振捣，振捣到位后应在12 h内开展不少于7d的覆盖和洒水养护。值得注意的是，在实际施工中应确保新旧混凝土粘结到位，同时在混凝土施工过程中严禁向其中加水，以防影响混凝土的强度。

2提高施工技术以及施工管理的有效措施

2.1加强对施工材料的管理

因为在房屋建筑施工管理当中，建筑的原材料以及建筑设备对于施工质量以及后期的安全程度有着非常重要的影响，所以相关的施工单位应该加强对材料和设备的管理，并提高对此的重视程度。①相关的工作人员在选择施工原材料时，应该选择质量有保证，材料符合建筑标准的厂家。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了有效减少施工过程当中的问题，在施工之前还可以适当的多准备一些原材料。②可以建立专门的材料管理部门，安排工作人员对材料进行管理，在使用之前还应该进行合理的分类，使用之前还要对材料的质量进行检查，确保材料安全性能。

2.2做好技术交底

技术交底工作如何直接关系到现场施工能否顺利进展，施工前建设单位需把技术文件和设计方案对施工方进行详尽的交代，施工单位再把具体要求和相关情况详尽的交代给各个分包商，并要求分包商应以设计要求为基本出发点，规范操作。尤其是一些隐蔽性工程以及现场施工的特殊项目更应解释交代清楚，如在具体施工中存在新技术的运用，需进行细致的解释和必要的说明，并形成书面材料，有助于施工方了解新技术的技术要点，使施工操作更规范，规避由于技术交底问题而影响施工质量。总之，通过技术交底使施工人员了解设计意图，把握设计要求。

2.3重视施工流程优化与建筑结构误差控制工作

在房屋建筑工程施工质量管理活动中，技术人员应该做好建筑面的养护工作，其养护工作可以分为两次进行。严禁在面板上洒水、撒水泥粉。在做面的过程中，抹平表面之后应该沿着横坡向同一个方向拉毛或者对进行压槽的处理工序。在施工质量控制的阶段中，相关的技术负责人第一步就应该将基础的施工做好、锚定、墩台柱的强度控制和偏差控制工作。房屋建筑整体骨架中的钢筋尺寸长度的允许偏差不能够超过±l0mm 的范围，钢筋骨架的宽度、高度或者直径的允许偏差控制在±10mm为宜。在做面与养护工程项目施工中，做好房屋建筑施工质量控制工作，其拉毛和压槽的深度应该控制在1～2mm的深度范围之内。房屋建筑质量控制中，同排钢筋配比中梁板、拱肋结构的允许偏差不能超过±10mm的范围。严格把控房屋建筑地基施工中的灌注桩质量问题，根据房屋的整体结构和容积率大小设计合理的骨架尺寸。根据横向水平钢筋的质量控制要求，适度缩小横向水平钢筋的排列间距，提升钢筋混凝土结构的支撑效力。其中，建筑工程项目中的受力钢筋间距允许偏差应该控制在不大于20mm的水平。受力钢筋间距中两排以上的排距允许偏差不能超过±5mm，房屋同排建筑的梁、板尺寸应该满足层高设计需要。螺旋钢筋间距也是房屋质量控制的重点内容，将螺旋结构的保护层厚度控制在合理的水平之内。

2.4加强成本技术管理

在房屋建筑施工当中，还应该加强对成本控制的重视程度，成本对于整体的施工质量也有着非常重要的影响。而且要想有效的提高成本管理水平，就必须实施相关的成本管理方案。在此过程当中，也需要相关的技术管理人员对施工成本进行仔细的分析，计算出人力资源、物力资源以及机器的花费，并最大限度的降低成本的开支。在管理成本技术的过程当中，还应该不断的增强工作人员的成本意识，降低成本开支。

结束语

当前我国城市化进程的脚步在不断的加快，建筑行业发展的速度得到了有效地提升，在当前的市场经济条件下，建筑行业的竞争也变得更加激烈。与此同时，人们生活水平的不断提高，也对房屋建筑行业提出了更高的要求。所以现阶段建筑施工企业在建造房屋的过程当中应该加强对施工技术的创新和探究，并加强对于施工的管理，然后结合实际情况提高房屋建筑施工质量，更好的适应当前社会对建筑行业的需求。综上所述，以上内容就是对房屋建筑施工技术与施工管理的论述。

参考文献:

[1]张立新.房屋建筑工程施工现场的技术管理措施与对策[J].四川水泥,2018(10):177.

[2]豆兴东.房屋建筑工程施工现场的技术及安全管理研究[J].现代物业(中旬刊),2018(10):173.

[3]魏宇佳,王鑫.对房屋建筑工程施工技术及现场施工管理的分析[J].现代物业(中旬刊),2018(10):227.

[4]徐冬冬.房屋建筑工程施工技术及现场安全施工管理探讨[J].现代物业(中旬刊),2018(09):186.

[5]刘群帅.房屋建筑工程施工技术及现场施工管理研究[J].现代物业(中旬刊),2018(09):44.

论文作者:王海帅

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/077c282d2f1ebb807526f9d4.html