# 有线数字电视的安装调试和维护论文_陈琳

（重庆市潼南区广播电视台 402660）

摘要：在当前信息化时代，随着现代数字电视传输技术的快速发展，有线数字电视得以实现，而且成为当前电视行业的发展的主要趋势。数字电视是以数字技术为中心，在电视节目摄制、编辑、制作、播出、传输和接收等过程中的信息处理都是采用数字技术来完成，其由数字节目制作平台、数字电视信息传输平台和数字电视接收终端三个部分组成，具有较多的节目，影音效果也非常好。有线数字电视的发展的难点是需要如何强化有线数字电视的调试和维护工作，从而更好的推动有线电视的健康发展，使广大市民都能够享受到有线数字电视所带来的好处。

关键词：有线数字电视；安装调试；维护

有线数字电视系统与传统常规系统存在着一定的差异性，即以多套节目的传送形式提升了整体节目传送速率，为此，在信号传输中，为了保障节目播出质量，在安装调试工作开展过程中，相关工作人员应秉承严谨的工作态度，同时，注重保障前端设备及用户机顶盒安装的合理性，最终实现节目的高效传输，规避低质节目传输问题。

1 有线数字电视特点

有线数字电视具有以下特点：①频道资源的利用率大大提高，在标准8MHz带宽的频道中，可以传送6套标清数字节目。②电视节目质量大为提高，清晰度从原来的模拟电视的350线上升到标清720线（DVD画质），高清1080线。③可开展多种互动业务，如电子政务、股市行情、在线教育、网上支付、影视点播等。使原有单一服务转变为多种服务，网络价值得到提升。

2 有线数字电视安装调试概述

有线数字电视的安装调试工作主要包括两部分：一是有线数字电视前端设备的安装与调试，一是有线数字电视用户机顶盒的安装与调试。在做好有线数字电视前端设备的安装与调试工作时，要认真遵守安装规程，严格依照安装说明来做好设备安装工作。在有线数字电视前端设备的安装过程中，要认真检查连接电缆的质量状况，因为有线数字电视安装调试中出现的很多问题都与电缆接头存在质量问题有关。对于有线数字电视机顶盒的安装与调试，首先应当检查有线数字电视机顶盒与电视机端口之间的连接状况。其次，要正确连接机顶盒与电视机之间的端口。否则，电视机将无法正常播放电视节目。最后，在电视机顶盒安装完成之后，要对对有线数字电视系统进行调试，努力实现最佳播放效果。

3 有线数字电视安装调试措施

3.1 有线数字电视安装调试路径

在有线数字电视节目传输过程中，安装调试过程是否合理关系着节目的播出质量，因而，在安装调试工作开展过程中，工作人员应注重严格遵从安装调试原则，且在前端设备安装过程中参照设计图纸，同时，严加核查电缆质量，以免因电缆质量问题影响数字电视节目播出质量。此外，注重不要将原有非数字电视节目接人其中，由此提升电视节目信号传输的可靠性，满足人们的节目观看需求。另外，从用户机顶盒安装调试角度来看，操作人员在实践安装、调试过程中，应注重核查电视、机顶盒端口间连接的准确性，同时注重结合数字信号及S端现状，选用正确的连接方法，避免出现信号干扰问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 有线数宇电视维护措施

（一）加强对有线电视的定期检测

有线电视安装调试中出现的播放问题，主要是由机顶盒故障、电视机前端系统以及分配网等问题引起的。因此，要重视做好有线电视的定期检测工作，消除以上问题，提高有线电视的收视效果。例如，如果用户电视无法接收有线电视信号，很多时候是因为电视机的机顶盒与AV端子的连接出现错误引起的。而有线电视前端系统故障主要表现为多个或者整个区域的用户的电视播放同时出现电视频出现马赛克等现象，影响电视的观看质量。这种状况就与有线电视的前端系统出现故障有关。可见，对有线电视进行定期检测，既可以及时解决有线电视的信号传输问题，又有助于深入细致分析查明有线电视故障产生的原因，为有线电视后续安装调试工作奠定基础。

（二）强化有线数字电视硬件设备的维护

有线数字电视维护的过程中，更要做好有线数字电视硬件设备的维护工作，其硬件设备主要有卫星接收机、复用器、MPEG-2编码器、加扰器以及QAM调制器等。MPEG-2编码器维护的过程中，就要对输出速率加以记录，并将其TS流特性测量出，复用器维护的过程中，就要对每路码流的输入速率加以记录，同时也要记录总的输出速率，并对TS流特性加以记录。DVB独立加扰器维护的过程中，就要对加扰器的加扰类别进行记录，并探讨总结其加扰是够处于TS层和业务层，并对CA系统进行维护。在维护QAM调制器的过程中，主要是对其调制方式加以记录，并严格的控制符号率、输出速率、输出电平以及中心频率。

（三）做好有线数字电视软件系统的维护

有线数字电视软件系统维护的过程中，其软件主要有SMS系统、CA系统和EPG系统，在对软件使用的过程中，就要做好系统的维护CA系统维护的过程中，就要保证期软件和独立加扰器同步使用，并对授权控制信息和授权管理信息进行配置，做好加扰管理和授权管理SMS系统维护的过程中，就要加强对用户的管理，实行对有线数字电视用户的收费管理EPG系统维护的过程中，就要充分掌握业务信息的各种表格，并对节目单的导人和导出功能进行操作设备网管系统维护的过程中，就要做好数字电视前端编码器的管理，并对复用器、适配器、QAM调制器以及解码器进行管理，做好设备参数的查询功能、设置功能，实现设备状态的监控。

综上所述，有线数字电视的信息传播，在社会发展中起到重要的作用。有线数字电视加快了我国信息化进程，广大用户对引入数字电视呼声强烈。有线电视数字化，使数亿台电视机成为一个集新闻传播、娱乐、信息服务、互动交流为一体的多功能信息终端。随着数字电视的不断普及，有线数字电视网络的维护显得尤为重要。对于有线数字电视应做好设备的日常保养维护工作，以保障网络的安全运行。

参考文献:

[1]王涛. 浅析有线数字电视安装调试及维护[J]. 黑龙江科技信息,2015,(14):6.

[2]晁金星. 有线数字电视的安装调试和维护[J]. 才智,2014,(35):388.

[3]王璟昌. 有线数字电视系统安装与调试[J]. 科协论坛(下半月),2013,(09):100-101.

论文作者:陈琳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0787548f4883922253ce366b.html