# 综合性公共图书馆建筑防火设计分析论文_辛明惠

辛明惠

陕西德赛建筑工程设计有限公司

摘要：综合性公共图书馆是一座城市的文化象征，对城市的文化传承具有重要的作用，所以综合性公共图书馆建筑防火设计分析是城市文化建设的重要组成部分。根据图书馆建筑设计规范，综合性公共图书馆的建筑耐火等级依据其藏书量可分为一级和二级。本文主要从综合性公共图书馆建筑设计、消防设计、自动报警设计、防排烟设计、消防保护设计、防雷设计进行了建筑防火设计分析，使综合性公共图书馆得到更好的发展。

关键词：综合性公共图书馆；建筑防火设计

引言：

综合性公共图书馆是指，对社会大众开放的图书馆，藏书类型丰富，包含多种文献资料，且管理方法先进，基础设施齐全的图书馆。建筑防火就是指此建筑物耐火等级的高低，因为图书馆内纸质藏书较多，易燃物质较多，所以防火要求相对来说较高。因此，对综合性图书馆建筑防火设计进行分析势在必行。

一、综合性公共图书馆建筑设计

因为综合性图书馆其涵盖多种书刊、多媒体等种类资料[1]，所以占地面积较大。因此，在其建造时，图书馆基地的选择应该符合当地实际情况的规划要求。图书馆建筑的总平面布置总体布局要合理，同时明确各个区域的功能、保证各区之间的联系方便同时又互相之间没有影响，并且各自具有一定的发展用地。图书馆内的书库还要注意避免信息处理用房，同时还要远离系统网络机房等部门，从基础举措进行建筑防火。同时在图书馆内的各个楼层，注意安放灭火器材，并且使用先进的高新技术火灾自动报警系统。另外，要对火灾自动报警系统进行定期检查，确保其能正常使用。

二、综合性公共图书馆消防设计

因为综合性公共图书馆内藏书种类丰富，且有些书本具有一定的收藏价值。因此，公共图书馆在建造之初，基础的防火措施基本设计为“自动喷水灭火系统”。因综合性公共图书馆内的书籍需要干燥的安置条件，以此来避免图书潮湿损坏，所以，防火设计为自动的喷水灭火系统。同时，在设计灭火系统的过程中，为了使其发挥最大的功效，所以尽量远离承重柱子和墙角。另外，自动喷水灭火系统在日常可以不设置水压，可以一定程度的避免因为喷头松动而滴水导致书籍受到损坏。当火灾发生时，自动喷水灭火系统可以进行充水，进入灭火准备阶段，当温度达到一定标准时，自动喷水灭火系统才会喷水进行灭火。自动喷水灭火系统快捷有效，方便实用，最大程度的发挥出其自身作用。与此同时，对于不适合用水扑救的场应选用气体灭火系统。

三、综合图书馆自动报警设计

因为综合公共图书馆部门较多，藏书量丰富，所以应该对图书馆内设置集中报警系统。并且设置一定的控制部门，能对图书馆内所有的报警系统进行控制，在发生火灾时，可以及时接受到报警信号，并且能够分辨出火灾的具体位置，从而达到高效的灭火速度。同时，在综合图书馆设计过程中，还要注意管理便利性，能够使图书馆消防人员进行集中管理，还要设立专门的消防值班室，安排人员进行值班，不能由其他人员代为管理集中报警系统[2]。

四、综合图书馆防排烟设计

对于综合性公共图书馆来说，还应该设计建筑的防排烟系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常，火灾来临情况下，大火产生的热气流，通常浮到室内上层，在室外风力的作用下，通过建筑排烟口自然而然的就把火灾产生的烟排到了室外。但由于综合性公共图书馆藏书量较大，如果发生火灾，火灾产生的烟相对来说会很大，综合考虑，在传统的防排烟系统中融入先进的机械排烟技术，设计机械排烟系统。增加排烟的压力，在自然排烟的过程中和机械排风的共同作用下，使火灾产生的烟更好的排除。并且，每一楼层要注意设立独立的机械排烟控制系统，当公共图书馆中的某一楼层发生火灾时，图书馆内的消防人员首先要将该楼层和上一楼层独立的机械系统排烟控制开关打开。疏散楼梯间也要安装机械排烟控制系统，当火灾来临时，能够最大限度的进行排烟，最大程度发挥出机械排烟系统的作用。

五、综合性公共图书馆消防保护设计

综合性公共图书馆一定程度上属于一级耐火等级建筑，其中不但部分收藏的书籍具有较高的价值，而且还具有很多珍贵的影响资料，因此，图书馆的建筑防火设计需要严谨。在进行建筑防火设计的过程中，基本书库、特藏书库、密集书库与其毗邻的其他部位之间采用防火墙和甲级防火门分隔，从基础做好防火工作[3]。

同时，还要对于综合性公共图书馆的工作管理人员与查阅书籍的群众进行保护，考虑其安全性。另外，还要对于综合性公共图书馆内的特藏书库进行重要保护，必要的情况下，设置监控摄像等防护措施。在综合性图书馆的大门还可以设置安全门，防止书籍等重要贵重物品被偷运出去，使图书馆造成损失。还可以对重要书籍进行防盗措施，设计合理有效的防盗方案，对图书馆内的物品进行一定程度的保护，避免人为因素造成综合性图书馆的损失。

除此之外，还要对综合性图书馆内的系统网络机房等重点部门进行防火规划，根据其具体特点，进行建筑防火设计，确保图书馆内基础设施和管理工作人员与群众的安全。最后，还要设置安全出口和疏散门，并将安全出口同疏散门重点标明，且安全出口和疏散门的标识要设置在显眼地位，确保发生火灾时，群众能够正确找到安全出口和疏散门，进行逃生。

六、综合性公共图书馆防雷设计

综合性图书馆由于占地面积较大，且还需要具有相对安静的环境。因此，所处位置也需要较为空旷。所以，公共图书馆防雷设置也要引起重视，根据相关条例标准，建造防雷措施，避免因为自然因素使综合性公共图书馆产生损失。

结束语：

综合性图书馆因其具有一定的综合性，同时，其中书籍种类和影响资料丰富，且都具有一定的收藏价值，并且对文化传承具有一定的积极作用，所以，用严谨的态度对待综合性公共图书馆的建筑防火设计。在综合性图书馆内设立专门的消防部门，安排专业人员进行消防工作，建立健全其消防体系。另外，综合性图书馆还要安排专业人员进行消防值班，使发生火灾的第一时间能够察觉，并采取相对应的自动灭火系统，将火灾带来的影响降低到最小。促进综合性图书馆能够更好的发展，为广大群众了解资料带来更大的便利，一定程度提高我国国民的文化素养。

参考文献

[1]陈志翔.某市图书馆建筑防火设计评析[J].山东工业技术，2018（01）：232.

[2]赵丹，刘庭全.某图书馆性能化防火设计探讨[J].消防科学与技术，2016，35（07）：956-959.

[3]姜旭东.综合性公共图书馆建筑防火设计研究[J].齐齐哈尔大学学报（自然科学版），2012，28（06）：82.

论文作者:辛明惠

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/078f31da46823edddafa5a24.html