# 施工导流和围堰在水利工程施工中的运用王杰论文_王杰1,,江方珊2

摘要：随着社会的快速发展，水对人们的生存和发展来说有着重要的意义，随着人口的增多，生活用水和生产用水需求逐渐增多，但大部分水资源是以自然形态存在的，长此以往就不能完全满足人们的生活需求，因此，这就需要对水资源进行管理和约束，最大限度地延长水的面积和使用期。水利工程的产生和发展则可以转变这一情况，有效的调节自然水源，防范洪涝灾害。

关键词：施工导流；围堰；水利工程施工；运用

引言

在水利工程建设过程中，新型围堰技术的应用，既能够为水利工程施工奠定坚实基础，还能够促进水利工程的协调发展，避免自然灾害的出现，进而提升水利工程施工质量。水利工程人员应该熟练掌握新型围堰技术，合理将其应用于水利工程施工项目中，避免水利工程项目的防渗施工质量，使得建筑原料的性能得以充分发挥，提升水利工程的使用性能。

1导流及围堰技术现状

随着我国科技水平的不断提升，工程建设过程中所应用到的各项技术也得到进一步完善，施工工艺也得到较好优化，技艺水平更有了前所未有的提升。导流、围堰技术就是水利工程中较常应用到的。导流技术在实际应用的过程中，主要是通过运用分段、全段手法来进行围堰处理，通过对河道中水流进行有效引导，促使其流入到下游附近，是围堰施工前期所必须要应用到的关键技术。围堰技术的应用，则是可以起到较好的阻挡作用，避免水流对河道造成较大程度的冲刷，从而提高水利工程质量，在实际施工中，主要是充分在水利工程项目涉及范围内，对一些干燥、暴晒的地方进行阻水项目搭建，一般情况下土石围堰是较常应用到的，其关键在于合理利用水泥，完善铺设工作，以此来保证水利工程的稳步进行。

2施工导流和围堰在水利工程施工中的运用

2.1定量分析洪水规律

气候是影响水文的主要因素，多雨水的气候会加大流域的洪水量，因此以上一年的流域气候为依据，预测当年的洪水量。见表 1。

表 1 中的数据，为施工前一年的区域气温。根据月均降水量，统计该区域此年度月均径流量，分析洪水的基本规律。

2.2基本流程

在围堰技术的运用中，无论哪个类型的围堰技术都需要遵守施工中的顺序，确保安全性和稳定性。首选一定要找到合适的技术类型，在设计之前需要根据实际周边环境考察情况以及围堰的大小以及轴线长度等确定适合的技术类型，确保围堰的可靠性。其次是围堰技术的施工要精细化，确保围堰的稳定和安全性，在设计中一定要重视护脚和支护结构的运用，根据标准尺寸对两侧设计合适的护脚桩，采用钢板支护。最后是在完成围堰建设滞后，为了保持施工环境良好，要使用机械或者人工进行挖掘排水沟，将围堰内的淤泥清除干净。

2.3明渠导流

明渠导流是在河床、滩地的位置来进行渠道挖设，并在基坑的上下游位置来对围堰进行合理设计，使得水流能够在渠道的有效作用下得以下泄。目前，这一技术应用，主要是集中在岸坡平缓的平原河道、宽广滩地中，若是水利工程施工的附近存在老河道，也可以在老河道中实施明渠导流。一方面，可以在最大程度上减少施工中投入，另一方面也可以减少人员自身的施工压力与实际工作量。需要注意的是，在一些河床覆盖层较深、坝址河床偏窄的区域应不采用这一技术，无法充分发挥其有效性，需要选择其他导流方式。

2.4全段围堰导流方式

全段围堰导流与分段围堰导流相对，是指在实际水利工程施工时，对工程进行整体导流，对河流水域进行一次性导流，在水利工程施工中保持不动，直至工程施工完成。全段围堰导流方式需要导流的水量较大，覆盖面积较大，建设难度较高，整体来讲更适合使用在枯水期、小河道中，适合工程量较小的水利工程采用，一步到位无需后续拆建。全段围堰导流工程中还可以根据导流的具体形式划分为隧道导流、明渠导流等数种，可根据工程的实际情况进行应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5套箱围堰技术的应用范围

在实际的水利工程施工过程中，当遇到水位较深、水流速度大于 2 m/s 的情况时，没有多余覆盖层，并且岩石河床较为平坦，则可以应用到套箱围堰技术。在这之中，套箱围堰技术可以分为:有底套箱技术与无底套箱技术，其中有底套箱技术适合应用于水位较深的区域;而无底套箱技术则适用于水深较浅的区域。按照制作材质的不同，套箱也可以划分为:钢板、钢筋混凝土、木材等。水利工程部门可以按照工程的移运、起吊、施工现场情况等进行合理选择套箱技术种类。套箱可以划分为整体式套箱与装配式套箱两种形式，对于套箱的接缝位置应该加强防渗漏措施。

2.6安全生产和安全度汛的保障措施

在水利工程施工的建设中除了通过引流和围堰技术来保证水利工程的建设质量和后期的适用，还需要建立一套完善科学合理的防汛组织结构和管理制度，以此来约束管理防汛工作的开展。如在实际的工作中课组建一批专业的防汛小组，可由水利工程项目经理部为主导，以项目经理为主导带领防汛工作的开展，同时还可以将项目经理为项目组组长，负责所有防汛工作的管理，并通过各种管理手段来提高工作人员对防汛工作的重视度，除此之外，还可以组织一批人员对防汛工作进行二十四小时的监督，并和气象部门建立良好的协作，保证随着天气的变化而提前做好应对方案。同时，还要建立相关制度，保证在出现应急状况时所有工作人员都能各司其职，听从安排，以便发生汛情时积极抢险。

2.7钢板围堰技术的有效应用

钢板围堰技术的应用:首先，安装好围囹，详细测绘，明确坐标;其次，按照水利工程现实需求，选择合适的打桩机，保证打桩质量;其三，采取合理的插打方式，如逐块插打法。最后，一旦出现渗漏情况，应该及时借助于水流，在漏点位置填补碎屑，及时填补漏洞，加强安全防护。

2.8不过水土石围堰

土石围堰技术在水利工程建设中的应用，一方面可以减少工程在实际施工中所需要消耗的成本，另一方面可以便利工程施工的拆除工作，具有较强的便利性与灵活性。这一技术的应用，主要是由土石填筑而成的，在上下游横向围堰施工中较常应用，在实际施工中往往是利用当地的材料来完成，对基础适应性较强，且施工工艺十分简单，分为过水围堰与不过水围堰，其中不过水围堰的应用较为广泛。目前，这种围堰技术的应用较为广泛，在很多水利工程中有所运用，由于其施工简单，工程质量也能够达到较好保障。

2.9加固和拆除围堰

在水利施工中围堰完成之后为了防止围堰出现渗水塌方问题，就需要使用土围沙袋和木桩实施加固问题。如果遇到大雨冲刷出现围堰坡面水土流失情况时就需要利用土石实施覆盖，来确保围堰的稳定和安全性，使水利工程正常施工。在水利工程建设完成后就需要把围堰拆除并且清理场地。

结语

在当前的水利工程建设过程中，合理引进新型围堰技术不仅能够促进水利工程的顺利开展，并且能够稳定水资源，使得水利工程为农业生产提供充足的水资源。科学技术的不断更迭，促进了围堰技术、围堰工艺的发展，使得更多的新型围堰技术与围堰资料等应用于水利工程之中。故此，水利工程施工人员应该加强对新型围堰技术的掌握，按照水利工程的施工现状、施工周边环境等确定相关参数，保证水利工程的防渗效果，进一步促进水利工程的可持续发展。

参考文献

［1］ 段礼坤，陈华军，胡建军，等． 新型围堰技术在水利工程施工中的应用研究［J］． 价值工程，2019，38(16):122 －124．

［2］ 张志方． 围堰技术在水利工程施工中的应用研究［J］． 中国高新区，2017(15):174．

［3］ 汪峰． 浅析围堰施工技术在水利施工中的应用［J］． 建材发展导向，2018，16(16):47 －49．

论文作者:王杰1,,江方珊2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07a4840bbf8d6a58613fad55.html