# 铁路桥梁施工技术与质量控制措施探究论文_李静

中铁三局集团华东建设有限公司 江苏省 226000

摘要：我国铁路工程建设的不断发展与进步，加之一带一路各项政策的颁布，世界各国都对我国的铁路工程建设工作有着美好的期许。在进行铁路工程建设过程当中将会耗费大量的人力和物力，在施工中一个细小的问题都会对其造成巨大的影响。在进行建设过程中桥梁施工工作十分关键，直接影响着整个工程施工质量，为了能够更好的保证铁路桥梁工程施工质量，应严格落实施工技术与质量控制措施，保证工作质量及工作效率，有效提高铁路使用年限，从而促进国民生活水平，为铁路安全运输提供保障。

关键词：铁路桥梁；施工技术；质量控制

1铁路桥梁的施工现状

对于铁路桥梁而言，其和公路桥梁之间相比，存在的主要差异在荷载量和动力响应方面，特别是结构形式和跨度大小严重影响了铁路桥梁的结构发展。我国所建设的铁路桥梁在形式上非常丰富，简支中小桥梁所占的比例比较大。国家一直以来都比较看重铁路桥梁的检测质量的定型设计质量，需要对其实施深入研究，是桥梁结构不断发展的重要基础。对理论和材料以及施工技术进行设计的过程中，桥梁施工的技术体系早已非常成熟，并且提升了跨度。然而还是会出现一些问题。比较严重的是施工质量方面的问题，多次出现的应力混凝土的张拉问题和混凝土的强度不足与混凝土的开裂问题等，铁路桥梁存在很大的施工质量问题。确保混凝土的施工技术运用的流畅性和施工的整体质量，是任何时期铁路桥梁在施工中需要实现的一个目标，对于工程师的要求非常高，需要结合具体的参数。

2铁路桥梁施工的重要技术

2.1现浇施工技术

现浇施工技术的主要应用对象为桥梁结构中的混凝土结构，其操作就是先进行混凝土结构模板体系的搭建，而后在其中空间内按照设计要求浇筑拌和好的混凝土材料，在混凝土材料凝固的过程中就会形成一种承载能力强、结构强度大的结构。混凝土浇筑时必须按要求进行结构振捣、结构养护等工序才能够保证混凝土现浇后结构的整体支撑能力。现浇注施工具有非常明显的施工优势，首先其施工难度小，并且混凝土浇筑质控效果较好，能够大幅提升结构强度，是桥梁结构施工中应用最为广泛的施工技术。混凝土现浇注施工的整体过程不需要大型设备参与，施工成本也可以得到降低，但是现浇注施工技术在操作中进行质控的难度较大，混凝土结构容易出现裂缝等病害问题。现场施工过程中应加强支架的验收与预压。

2.2悬臂施工技术

悬臂施工指工作人员从桥墩逐步向桥中心进行施工的方法。悬臂施工中需要先开展框架搭建施工作业，再进行混凝土结构浇筑，悬臂施工还可以结合预制技术，先梁体结构构件的制作，然后在桥梁建设施工中再进行各构件的安装。悬臂施工可以单独采用其中一种构建技术，也可以结合两种施工技术的优势，不过不管如何，悬臂施工中要对技术操作进行严谨的质控。悬臂施工技术操作中，桥墩的压力较大，因此桥墩施工技术要求较高，只适用于一些基础结构特别稳定的桥梁类型，悬臂施工技术运用在一些跨度大、应力结构复杂的桥梁施工时，施工难度较大，也较不适用。悬臂施工技术还有其他的优势，它的施工过程中悬臂就是支架，因此不需要再进行支架的搭建施工，对于这部分人力物力就可以节约下来，而且悬臂施工不会影响桥下区域的交通，可以实现施工效率的提升，在施工过程中技术控制的效果也较好，质控效果较好。

2.3顶推施工技术

顶推施工主要是施工人员沿着桥梁的纵轴方向进行预制场地布置，并且施工分阶段进行预制，阶段预制后与桥梁主体的连接主要依靠预应力来完成，再加上水平干斤顶力的作用，这样可以将梁体推至前方，离开预制场地，之后再进行下一阶段的浇筑任务，直至完成。推顶法通常适用于高桥墩的施工中，因为它不需要上下进行梁体预制结构的运输，并且由于顶推法施工的过程非常具有连续性，可以通过一段段梁体结构的推进实现梁体施工，工程建设结构就较为连续完整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3铁路桥梁施工质量控制措施

3.1强化施工材料质量控制

材料质量好坏将直接影响到铁路桥梁施工的最终质量，只有提升了施工材料的质量才能确保施工质量的提升，因此一定要将施工材料的质量控制好。（1）在采购施工材料时，施工的单位需与建设、监理单位一起进行检查和测量施工材料的质量与规格，杜绝应用不达标的施工材料。（2）在正式开展施工前，需重复查看施工材料，充分保证铁路桥梁材料符合标准，有效满足建设项目的要求。要根据施工材料的不同充分考虑实际需要的条件进行分类保存，由于会受到环境与天气因素的影响，使施工材料遭受不同程度的损失，因此需对施工材料进行正确选择与合理存放，从而充分保证其能最大程度地发挥出应有的作用，为铁路桥梁工程顺利高效开展奠定基础。

3.2建立完善的施工质量管理体系

建立健全质量管理岗位责任制，以岗位责任制为中心，加强质量责任体系建设，贯彻落实质量责任制。实现全员管理，层层落实质量责任，分解细化各层次的工作目标和质量管理目标。坚持预防为主，严把质量关，强化质量检查和监管职能。质量工作要以责任管理为中心，加强质量责任体系建设，建立完善的质量责任体系，把质量工作和质量目标分解到每位员工身上，落实到基层，真正实现全员、全过程、全方位的质量管理。铁路桥梁施工质量管理体系建设的不断完善，可以为工程的整体质量提供坚实有力的控制。

3.3提高施工工作人员综合素质

在进行施工工作的过程当中，主要工程建设工作都是要有工作人员来完成的，所以应该不断的提升施工工作人员的专业素养。在进行施工工作之前，先要对其进行专业的培训，这样如果有问题出现，施工工作人员能够在第一时间通过自己所掌握的知识来解决。在进行培训的过程当中还应该让工作人员了解安全的重要性，不可以为了能够按照进度完工就忽视了安全问题。另外，施工单位应该有专门的人员实施质量监督和管理，更好的保证铁路桥梁工程施工质量。

3.4强化监督检查，建立健全安全管理措施

在工程建设中加强现场实验室的监督控制作用，对现场实验室进行系统管理，完善实验室监理体系，保证工程质量达标；施工、管理人员需严格按标准进行操作、验收，可有效提升工程质量；提高施工者技术水平与操作能力，可降低安全风险与工程造价；风险防范意识的提升，有助于工程效益实现最大化；技术创新，特别是通过运用最先进的管理方法，提高施工设备的工作效率，提高施工方法的质量水平，降低成本，提高技术水平，重视新技术、新方案的应用，可有效提高安全管理水平。

3.5加强验收阶段的质量控制

验收铁路桥梁的竣工工作时，必须将施工单位本身的自检结果作为前提，结合设计部门和施工部门与监理部门，还有政府管理单位之间进行全面验收检查。在验收的时候，需要根据设计要求和技术开展的标准与规章制度进行检查和核实，文证资料必须由专门的负责人员进行签字和确认。当在验收中出现质量问题时，就要在第一时间要求施工单位维修或返工。

4结语

综上所述，铁路桥梁施工阶段影响施工技术应用与质量问题的因素较多，相关人员应当根据实际工程的特点，全面控制材料的整体质量，并且在施工过程中运用针对性的措施，促进现场施工整体管理水平的提高，如此确保铁路桥梁施工顺利进行并达到相应的质量标准。

参考文献

[1]何福成.如何加强桥梁施工管理和质量控制[J].绿色环保建材,2020(02):130-131.

[2]孙福平.铁路施工中桥梁动态质量控制问题分析[J].建筑技术开发,2020,47(03):138-139.

[3]谢向钰.铁路桥梁工程结构施工监理方法研究[J].交通世界,2019(34):86-87.

论文作者:李静

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07cbe2e4ec645141113f8779.html