# 10kV开关柜运行中的常见故障及处理对策论文_胡国彪

镇江默勒电器有限公司 212211

摘要：10kV开关柜在当前电力系统中比较常见，其能够实现对于电力线路的有效调控管理，需要确保其能够具备理想的持续运行功能，但是在目前10kV开关柜运行中，却存在着一些较为常见的故障缺陷，如此也就需要予以有效应对，下面就主要围绕着10kV开关柜运行中的常见故障及其具体处理对策进行分析论述，希望具备参考借鉴作用。

关键词：10kV开关柜；常见故障；处理对策

引言

在电力系统运行管控中，开关柜设备的应用是比较常见的一个基本类型，10kV开关柜就能够在该方面表现出较强的作用价值，其主要涉及到了隔离开关、接地开关、调控装置、测量装置以及高压断路器、互感器等基本部件，在具体运行中能够发挥出较强的实际功效，确保整个电力线路的运行更为流畅可靠，降低一些安全事故问题的形成。在10kV开关柜运行中，针对其中存在的各类常见故障问题进行分析是比较重要的研究内容，切实解决和规避这些常见问题，进而才能够最终确保10kV开关柜的应用价值得到较好呈现。

1 10kV开关柜运行中的常见故障

对于当前10kV开关柜的有效运行，常见故障如下：

（1）发热故障。在10kV开关柜运行中，出现明显的发热问题是比较常见的，其主要就是因为导电回路造成的，而开关柜自身的散热性能不佳，同样也会加剧发热问题的危害。基于这一问题进行分析可以发现，相应10kV开关柜运行中出现发热是必然现象，但是如果发热量过高，很容易影响到设备运行的稳定性。10kV开关柜发热严重的原因也是多方面的，比如母排的生产质量不佳，存在过多的杂质，造成其在长期运行中出现更多的发热量，而接头位置的处理不当，造成一些接触不良威胁，同样也会产生较为明显的影响，导致刀闸引线或者是互感器接线板等区域出现明显发热故障。

（2）绝缘故障。对于10kV开关柜的正常运行而言，确保各个绝缘部位的可靠性是比较基本的要求，但是在长期运行过程中容易出现较为明显的绝缘放电现象，进而也就容易形成较为严重的损坏威胁，导致导体间闪络或者是对地闪络。这种绝缘故障问题的出现主要就是因为相应10kV开关柜的绝缘体存在明显问题，自身质量存在欠缺，进而在配置后也就很难形成较强绝缘效果，干扰10kV开关柜的正常应用；另外，相应绝缘体在后续运行中遇到破损威胁，出现了明显缺损，或者是因为10kV开关柜的运行环境不佳，出现了污闪现象。

（3）电气元件故障。对于10kV开关柜的正常运行，其对于各个电气元件的要求同样也是比较高的，如果相应电气元件出现了明显缺损问题，必然会干扰其整体运行效果。10kV开关柜中的很多元件都至关重要，比如避雷针、带电显示器以及电压互感器等，任何一个方面出现了严重损伤，都会影响其正常功效，甚至会形成安全隐患。当然，这些电气元件方面的问题首先表现在前期设计制作环节中，因为选型不合理，或者是对于电气元件的审查不严格，没有能够应用最为合理的电气元件进行配置，必然影响后续应用效果；另外，随着10kV开关柜的长期运行，各类电气元件同样也会出现明显老化问题，也会带来隐患威胁。

（4）其它故障。在10kV开关柜长期运行中，出现的故障问题同样也是多种多样，除了上述较为明显的故障类型，还存在一些意外影响因素，比如在10kV开关柜运行中如果有小动物进入其中，必然会对于10kV开关柜的正常运行产生干扰，造成短路故障或者其它损伤威胁；传动操作机构同样也是当前10kV开关柜运行中比较常见的故障部位，容易出现变形或者是断裂威胁，进而导致传动操作不流畅，甚至会影响其接地效果，带来明显的事故威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 10kV开关柜运行故障处理对策

针对当前10kV开关柜运行中比较常见的各类故障问题，为了更好提升其规避和预防效果，必然需要从各个方面予以优化控制，其中主要处理对策如下：

（1）严格控制设计制造质量。对于10kV开关柜的有效运行，其必然和自身质量存在着密切联系，如此也就需要重点把握好前期设计以及制造环节，力求10kV开关柜能够具备较高的质量效果。在10kV开关柜设计过程中，需要充分考虑后续运行需求，了解其运行环境以及后续功能特点，进而也就能够有目的地进行设计方案优化，确保10kV开关柜的功能性得到提升，降低各个方面出现故障隐患的可能性。对于10kV开关柜的制造环节，则需要重点围绕着各个电气元件的选择进行严格把关，并且确保其安装较为适宜，能够体现出较强的规范性效果，避免相互之间存在明显矛盾，尤其是在绝缘体的应用中，更是需要严格把关。

（2）严格控制安装调试工作。为了更好确保10kV开关柜的运行较为可靠安全，往往还需要重点围绕着安装工作予以严格把关，确保其能够在现场发挥出应用运行效果。在10kV开关柜安装中，需要严格按照设计方案予以处理，对于预埋件的应用需要较为可靠规范，避免出现较为明显的偏差，一些关键电气元件的安装也需要重点保护。在10kV开关柜安装完成后，则需要进行有效调试检验，分析其运行中是否存在明显异常问题，并且给予及时调整，避免可能形成更为严重的运行事故。

（3）规范操作行为。对于10kV开关柜的后续长期运行，同样也需要重点从人员操作入手进行不断规范控制，能够确保相应操作人员的各项行为符合标准要求，避免在实际处理中出现较多的违规行为。比如在传动操作机构的处理中，就需要严格按照具体要求进行操作，避免在时机或者是力度方面存在偏差，保障10kV开关柜可以发挥出最强的功能效益。

（4）加强日常监督管控。为了更好促使10kV开关柜的运行较为安全可靠，往往还需要重点做好日常监督管控工作，能够促使10kV开关柜得到实时监管，能够对于一些电气元件的老化问题及时发现，掌握好绝缘放电或者是污闪问题，进而也就能够及时予以调控处理，避免可能形成的严重损伤。在日常监督管控中，可以借助于自动化监控仪表进行全面分析，了解10kV开关柜运行中的温度状况以及其它功能指标，针对异常值进行重点分析。

3结束语

综上所述，对于当前10kV开关柜在电力系统中的有效应用，其在日常运行中确实比较容易出现一些故障问题，严重的不仅仅干扰电力系统有序运行，还极有可能带来安全威胁，需要针对这些故障问题进行有效处理，确保运行可靠性。

参考文献

[1]陈武真.10kV开关柜运行中的常见故障及处理对策[J].山东工业技术,2018(15):145.

[2]钏助仁.10kV开关柜运行中的常见故障及处理对策[J].低碳世界, 2017(18):74-75.

[3]林存衢.10kV开关柜运行中的故障及处理措施[J].农村电气化, 2016(12):23-25.

[4]胡新琴.10kV开关柜运行中的常见故障及处理[J].电子技术与软件工程,2016(17):228.

[5]吴宇翔.10kV开关柜运行中的常见故障及处理措施研究[J].机电信息,2013(09):61-62.

论文作者:胡国彪

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07e386c90bd03158790fecab.html